УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прочитайте и соблюдайте все указания по безопасности, приведённые в Руководствах по эксплуатации отдельных устройств.

|  | Устанавливать устройства на устойчивую, ровную поверхность. Не устанавливать устройства вблизи источников тепла и прямых солнечных лучей. В случае установки на полку или в нише необходимо обеспечить зазор не менее 10 см с каждой стороны и над самим устройством для обеспечения свободной циркуляции воздуха и во избежание нагревания. Сетевую вилку также следует извлекать при длительном отсутствии. |
| --- | --- |
|  | Использовать HDMI-кабель для подключения гнезда HDMI OUT устройства MediaVision 3D к входу HDMI IN вашего телевизора. В качестве опции можно использовать соединительный кабель (можно заказать у дилера) для подключения аудиовыходов AUDIO OUT телевизора ко входам INPUT AUX L/R устройства MediaVision 3D или использовать соединительный кабель для подключения гнёзд Digital Out телевизора к гнезду COAXIAL IN устройства MediaVision 3D (цифровое аудио) для воспроизведения аудиосигналов, поступающих с телевизора. |
|  | В качестве опции подключить MediaVision 3D с помощью кабеля RJ-45 (можно заказать у дилера) к сети (например, концентратору или DSL-роутеру) для подключения к Интернету или домашней сети. |
|  | С помощью кабеля Audio-Link подключить гнездо AUDIO-LINK устройства MediaVision 3D к гнезду AUDIO-LINK сабвуфера Loewe Subwoofer Compact . |
|  | Подключить антенну к гнезду ANTENNA FM устройства MediaVision 3D . |
|  | Провести кабель динамика через отверстие в крышке сателлитного динамика Satellite Speaker . Один из двух проводов кабеля динамика имеет чёрную маркировку. Подключить этот чёрный провод к чёрному контакту на динамике. Подключить провод без маркировки к красному контакту. Снова установить крышку динамика на Satellite Speaker. |
|  | Подключить провода с чёрной маркировкой на другом конце кабеля динамика к чёрным винтовым контактам Speaker Out сабвуфера Loewe Subwoofer Compact . Для этого повернуть винтовые соединения на контакте сабвуфера приблизительно на 5 оборотов против часовой стрелки. Провести конец провода в винтовой контакт снизу и затянуть винтовой контакт, повернув его по часовой стрелки. Проводить провода без маркировки к красным контактам. |
|  | Установить коннектор шнура питания в гнездо питания, расположенное на задней части устройства и подключить большую вилку шнура питания в розетку 220-240 В 50/60 Гц. |

Использовать AV-select (например, кнопку "0" button) вашего телевизора для выбора подключения, к которому подключено устройство MediaVision 3D.

Информация приведена в разделах Настройки и Управление соответствующих Руководств по эксплуатации, поставляемых вместе с устройствами.