Sigma 70-300/4-5,6 DG Macro

Благодарим вас за выбор продукции фирмы Sigma. Чтобы получить максимум от вашего объектива Sigma, пожалуйста,  прочитайте инструкцию перед началом работы.

Описание частей объектива (рис. 1)

- Резьба под фильтр

- Фокусировочное кольцо

- Шкала расстояний

- Линия глубины резкости (в широкоугольном положении)

- Переключатель режима Macro

- Линия фокусировки/изменения фокусного расстояния

- Кольцо изменения фокусного расстояния

- Переключатель режимов фокусировки (только для Sigma SA и Сanon AF)

- Кольцо диафрагмы

- Байонет

- Бленда

Крепление к камере

Когда объектив Sigma установлен на  камере, он автоматически начинает работать как ваш обычный/ родной объектив.

- На поверхности байонета находятся механизмы и электрические контакты. Просим вас содержать их в чистоте, чтобы быть уверенными в правильной работе объектива. Во избежание повреждений механизмов и контактов, проверяйте, что вы ставите объектив его передним концом вниз, во время смены объектива.

-	   Большое количество аксессуаров, таких как телеконвертеры, удлинительные кольца и т. п., сделаны с учётом особенностей конкретных моделей объективов. Поэтому прежде чем приобрести такой аксессуар, проверьте его совместимость  с вашим объективом Sigma.

Установка режима отработки экспозиции

Когда объектив Sigma прикреплён к камере, он автоматически начинает работать как ваш обычный/ родной объектив. Однако в зависимости от фирмы производителя камеры, установки режимов экспозиции могут отличаться (см. инструкцию к камере). Простейшие установки приведены ниже:

(для камер типа Sigma SA, Minolta AF и Canon EF)

Режимы экспозиции и значения диафрагмы задаются управляющими/кнопками,  непосредственно с камеры, поэтому на объективах,  предназначенных  для этих моделей, отсутствует  кольцо диафрагмы (см. инструкцию к камере).

(для камер типа Nikon AF/MF и Minolta MF)

При работе в программном режиме или режиме приоритета выдержки, кольцо диафрагмы должно находиться в минимальном положении (наибольшая цифра). Все объективы для камер типа Nikon AF/MF и Minolta AF имеют предохранитель, в виде переключателя, который должен быть сдвинут в положение блокировки/LOCK (рис.2) при работе в программном режиме  и режиме приоритета выдержки. При работе в режиме приоритета диафрагмы и полностью ручном режиме, следует разблокировать кольцо диафрагмы и настраивать диафрагму путём вращения кольца.

(для камер типа Pentax AF/MF)

При работе в программном режиме или режиме приоритета выдержки, кольцо диафрагмы нужно отвести к минимальному значению (наибольшей цифре), затем удерживая кнопку блокировки диафрагмы  перевести его к букве А. При работе в режиме приоритета диафрагмы или полностью ручном режиме, следует перевести кольцо диафрагмы в рабочее положение, выведя его из положения А путём удерживания кнопки блокировки диафрагмы и поворотом его в сторону наибольших значений диафрагмы (меньших цифр) и настраивать  диафрагму путём вращения кольца(рис.3)

Фокусировка и изменение фокусного расстояния(зумирование)

(Автоматическая фокусировка/автофокусировка)

Автофокусировка возможна при совместной работе автофокусного объектива и автофокусной камеры. Выберите режим автофокусировки на корпусе вашей камеры (установите переключатель на объективе в положение “AF” для объективов типа Sigma SA и Canon EF). В автофокусном режиме, камера будет фокусироваться самостоятельно. При работе в автофокусном режиме не следует трогать фокусировочное кольцо.

- Во избежание поломок не следует вращать фокусировочное кольцо руками при включенном режиме автофокусировки.

(Ручная фокусировка)

При работе с автофокусной камерой и объективом есть возможность ручной фокусировки. Для этого выберите режим ручной фокусировки  на корпусе вашей камеры (установите переключатель на объективе в положение “MF” для объективов  типа Sigma SA и Canon EF).

- При работе таким объективом в режиме ручной фокусировки, рекомендуется оценивать резкость через оптический видоискатель, а не по шкале расстояний на корпусе объектива.  Это связано с тем, что под воздействием разных температурных условий, некоторые  части объектива могут расширяться и сужаться.

-В видоискателе некоторых камер типа Nikon AF  есть индикация статуса фокусировки. Значок «●» показывает что фокус наведён верно, «►» показывает что фокус наведён впереди объекта, «◄» показывает что фокус наведён позади объекта.

(Изменение фокусного расстояния (зумирование))

Вращайте кольцо изменения фокусного расстояния пока не достигните нужного отрезка.

Макросъемка

Для работы в макро режиме следует:

- установить кольцо изменения фокусного расстояния в максимальное теле положение.

- Передвинуть переключатель Macro в позицию «MACRO» (рис.4). В этом положении кольцо фокусировки может поворачиваться только от бесконечности до отметки макро.

- Если объектив не находится в максимальном теле положении, переключатель режима Macro не передвинется.

- Пока переключатель Macro находится в положении «MACRO» изменение фокусного расстояния не возможно. Во избежание поломки не вращайте кольцо изменения фокусного расстояния.

3. Чтобы вернутся в нормальный режим работы, передвиньте переключатель Macro в положение «NORMAL», положения кольца фокусировки в этот момент должно находиться в не отметки макро. Если кольцо фокусировки находится на отметке макро, переключатель не передвинется.

Увеличение

Значения типа «1:хх» на шкале расстояний на переднем стакане объектива, показывают увеличение (масштаб съёмки при репродуцировании). Например, сфокусировавшись в позиции 1:3 по шкале,  на предмет, реальный размер которого 3 см, получим на плёнке изображение этого предмета размером  1 см (рис.5)

Бленда

Бленда байонетного типа поставляется вместе с объективом. Бленда помогает предотвратить засветку или блики на снимке, вызванные ярким освещением за пределами поля фокусировки.

- При установке бленды следует убедится, что она до конца закреплена на объективе(рис.6).

- При съёмке со встроенной вспышкой, рекомендуется снимать бленду, во избежание отсечения части импульса вспышки и появления теней на снимке.

- Когда вы устанавливаете или снимаете бленду, объектив должен находиться в режиме «MF»

- для хранения бленду можно перевернуть (рис.7)

Глубина резкости.

При фокусировке на детализованный предмет, в фокусе должна быть площадь, находящаяся впереди и позади предмета. Это называют глубиной резкости. Обычно чем больше диафрагма(Меньше цифра на шкале), тем меньше глубина резкости.

Фильтры

- При съёмке можно использовать только один фильтр. Использование двух или более фильтров одновременно могут привести к эффекту виньетирования.

-  	Когда вы устанавливаете или снимаете фильтр, объектив должен находиться в режиме «MF»

- При работе с автофокусной камерой используйте поляризационный фильтр циркулярного типа.

Уход и хранение.

- Не подвергайте объектив резким встряскам, резкому перепаду температур и воздействию повышенной влажности.

- Для стационарного хранения используйте прохладное сухое место, предпочтительно с хорошей вентиляцией. Во избежание повреждения просветления линз объектива храните его вдали от нафталина и др. антимолей.

- Не используйте растворитель, бензин и другие органические чистящие вещества, чтобы очистить линзовые элементы. Используйте мягкую влажную ткань для оптики.

- Объектив не водонепроницаем. При использовании объектива вблизи воды или во время дождя защитите его от намокания. Обычно повреждения связанные с проникновением воды в механизмы, между линз объектива и окисления  ремонту не подлежат .

- Резкие перепады температур могут вызвать образование туманной пелены на передней линзе объектива. Поэтому, входя в тёплое помещение с холодной улицы, сразу не доставайте объектив из чехла, пока он не достигнет температуры помещения.

Технические характеристики

| Конструкция (элементов/групп) | 14/10 |
| --- | --- |
| Угол поля зрения | 34,3°~8,2° |
| Минимальная диафрагма | 22~32 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 95см |
| Масштаб съёмки | 1:2 |
| Резьба под фильтр | 58мм |
| Габариты (диаметр Х длинна) | 78мм х 119,5мм |
| Вес | 555г |