| 35465000 | Individual Аксессуары для телевизоров Настольная подставка Напольная подставка Поворотное устройство Руководство по монтажу |  |
| --- | --- | --- |

| Screen Table Cross I 55 | арт. № 71500Q00 |  |
| --- | --- | --- |
| Screen Table Cross I 40/46 | арт. № 71490Q00 |  |
| Screen Table Cross I 40 | арт. № 71671B00 |  |
| Screen Table Cross I 46/55 | арт. № 71672B00 |  |
| Rotation Unit Table I 40-55 | арт. № 71504B00 |  |
| Rotation Unit Table I 40-55 MU | арт. № 71518B00 |  |
| Rotation Unit Table I 40-55 Sound | арт. № 71510B00 |  |
| Rotation Unit Table I 40-55 Sound MU | арт. № 71519B00 |  |
| Screen Floor Cross I 55 | арт. № 71521Q00 |  |
| Screen Floor Cross I 40/46 | арт. № 71520Q00 |  |
| Screen Floor Plate I 46/55 | арт. № 71523B00 |  |
| Screen Floor Plate I 40 | арт. № 71522B00 |  |
| Rotation Unit Floor I 40-55 | арт. № 71524B00 |  |
| Rotation Unit Floor I 40-55 MU | арт. № 71526B00 |  |
| Rotation Unit Floor I 40-55 SP MU | арт. № 71782B00 |  |

| Отпечатано в России KB 10.12, E1 Возможно последующее внесение изменений. | Loewe Opta GmbH Customer Care Center Industriestraße 11 D-96317 Kronach, Deutschland Телефон +49 9261 99-500 Факс +49 9261 99-515 E-mail: ccc@loewe.de |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 3 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |
| Содержание |  |  |  |

Содержание

| Варианты установки | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкции по безопасности | 6 |  |  |
| Объём поставки Screen Table Cross | 7 |  |  |
| Объём поставки Screen Table Plate | 8 |  |  |
| Объём поставки Rotation Unit table | 9 |  |  |
| Подготовка к сборке | 9 |  |  |
| Подготовка к сборке | 10 |  |  |
| Сборка Screen Table Cross с Rotation Unit / MU | 11 |  |  |
| Сборка Screen Table Plate с Rotation Unit / MU | 12 |  |  |
| Кабельное подключение Screen Table с Rotation Unit | 13 |  |  |
| Монтаж телевизора, table (навешивание) | 14 |  |  |
| Монтаж телевизора, table (фиксация винтами) | 15 |  |  |
| Монтаж телевизора, table (регулировка наклона) | 16 |  |  |
| Подключение кабеля к телевизору | 17 |  |  |
| Объём поставки Screen Floor Cross | 18 |  |  |
| Объём поставки Rotation Unit floor | 19 |  |  |
| Сборка Screen Floor Cross и Rotation Unit | 20 |  |  |
| Кабельное подключение в Screen Floor Cross и Rotation Unit | 21 |  |  |
| Монтаж телевизора floor (навешивание) | 22 |  |  |
| Монтаж телевизора floor (фиксация винтами) | 23 |  |  |
| Монтаж телевизора floor (регулировка наклона) | 24 |  |  |
| Подключение кабелей к телевизору | 25 |  |  |
| Объём поставки Screen Floor Plate | 26 |  |  |
| Верхние кабели подключения (минимальное каблирование) | 28 |  |  |
| Нижние кабели подключения (минимальное каблирование) | 29 |  |  |
| Верхние кабели подключения (максимальное каблирование) | 30 |  |  |
| Нижние кабели подключения (максимальное каблирование) | 31 |  |  |
| Кабели подключения в рукаве из ткани | 32 |  |  |
| Монтаж телевизора floor (навешивание/рукав из ткани) | 33 |  |  |
| Фиксация телевизора винтами и горизонтальное выравнивание | 34 |  |  |
| Регулировка наклона телевизора | 35 |  |  |
| Rotation Unit Floor I40-55 SP MU | 36 |  |  |
| Телевизор Individual на стойке rack 110 | 37-42 |  |  |
| Телевизор Individual на стойке rack 165 | 43-44 |  |  |
| Область подключения телевизора Individual | 45 |  |  |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 4 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Настоящие инструкции действительны для вариантов монтажа, указанныхв следующих таблицах. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Телевизор | Арт.№ телевизора |  | Арт.№ Screen Table Cross/Rotation Unit Table |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Screen Table Cross I 40/46 | Screen Table Cross I 55 | Rotation Unit Table | Rotation Unit Table MU | Rotation Unit Table Sound | Rotation Unit Table Sound MU |
| Individual 40 SL 220 | 52401… | 71490Q00 |  | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |
| Individual 46 SL 220 | 52402… | 71490Q00 |  | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |
| Individual 55 SL 220 | 52403… |  | 71500Q00 | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |

| Телевизор | Арт.№ телевизора |  | Арт.№ Screen Table Plate/Rotation Unit Table |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Screen Table Plate I 40/46 | Screen Table Plate I 55 | Rotation Unit Table | Rotation Unit Table MU | Rotation Unit Table Sound | Rotation Unit Table Sound MU |
| Individual 40 SL 220 | 52401… | 71671B00 |  | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |
| Individual 46 SL 220 | 52402… |  | 71672B00 | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |
| Individual 55 SL 220 | 52403… |  | 71672B00 | 71504B00 | 71518B00 | 71510B00 | 71519B00 |

| Телевизор | Арт.№ телевизора | Арт.№ Screen Floor Cross/Screen Floor Plate/ Rotation Unit Table / Rotation Unit Floor MU |
| --- | --- | --- |
|  |  | Screen Floor Cross I 40/46 | Screen Floor Cross I 55 | Screen Floor Plate I 40/46 | Screen Floor Plate I 55 | Rotation Unit Floor | Rotation Unit Floor MU | Rotation Unit Floor SP MU |
| Individual 40 SL 220 | 52401… | 71520Q00 |  | 71522B00 |  | 71524B00 | 71526B00 | 71782B00 |
| Individual 46 SL 220 | 52402… | 71520Q00 |  | 71522B00 |  | 71524B00 | 71526B00 | 71782B00 |
| Individual 55 SL 220 | 52403… |  | 71521Q00 |  | 71523B00 | 71524B00 | 71526B00 | 71782B00 |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 5 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Инструкции по безопасности |  | Необходимые инструменты |
| --- | --- | --- |
| Соблюдайте требования, приведённые в настоящем Руководстве. Всегда проявляйте особое внимание при работе с инструментами. Устанавливать оборудование таким образом, чтобы исключить его падение, например, во время игр детей, оборудование должно быть защищено от повреждений. Перед размещением телевизора убедиться в том, что место установки обеспечивает достаточной устойчивостью и прочностью (статика и динамика). Блоки Screen Table Plate и Screen Table Cross не могут устанавливаться на Rotation Unit floor / Rotation Unit floor MU по соображениям устойчивости. Также следует соблюдать Инструкции по безопасности для наших телевизоров. |  | Torx T20 Ключ для винтов с внутр.шестигранником SW4, SW5 Примечание: В случае необходимости специального инструмента он может быть включен в объём поставки. Могут потребоваться дополнительные стандартные инструменты, однако они не входят в комплект поставки. |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 6 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Screen Table Cross арт.№ 71490B00 Screen Table Cross I 40/46 арт.№ 71500B00 Screen Table Cross I 55 | Объём поставки Screen Table Cross I 40/46, I 55 Ak 1 Screen Table Cross I 40/46 (или I 55) арт.№ 71490xxx *(71500xxx) B 3 контактных диска C 3 винта M6 x 25 |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 7 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Screen Table Plate арт.№ 71671B00 Screen Table Plate I 40 арт.№ 71672B00 Screen Table Plate I 46/55 | Объём поставки Screen Table Plate I 40, I 46/55 1 Screen Table Plate I 40 арт.№ 71671B00 DT или 1 Screen Table Plate I 46/55 арт.№ 71672B00 |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 8 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| арт.№ 71504B00 Rotation Unit Table арт.№ 71518B00 Rotation Unit Table MU арт.№ 71510B00 Rotation Unit Table Sound арт.№ 71519B00 Rotation Unit Table Sound MU | Объём поставки Rotation Unit Table/MU Rotation Unit Table Sound/MU E Rotation Unit Table/MU/Sound/ Sound MU F 4 винта M4 x 10 T20 Torx G Ключ Аллена H Ключ T20 I 3 винта с головкой M6 x 25 SW4 (требуются для Rack, Screen Table Plate) J Липучка для кабеля |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 9 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подготовка к сборке, Общий информационный лист 1 Показано на примере Screen Table Cross I 40/46 Во избежание появления царапин на поверхности накрыть как описано и показано на рисунке. Расстелить нетканый материал X из упаковки на основание (Screen Table Cross / plate, Screen Floor Cross / plate), при необходимостим закрепить углы с помощью адгезивной ленты Y. Установить на винты контактные диски. Провести винты через отверстия и нетканый материал. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 10 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подготовка к сборке, Общий информационный лист 2 Провести подставку (Screen Table Cross/Plate, Screen Floor Cross/Plate) на поворотное устройство Rotation Unit (красная маркировка V/передняя сторона) и завинтить 3 винта с контактными дисками приблизительно на 10 оборотов. Снять нетканый материал W (он не должен оставить следов Затянуть винты с помощью ключа SW4 (момент затяжки 5 Нм) Продолжить сборку как описано на соответствующей странице. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 11 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж Screen Table Cross I 40/46, I 55 Rotation Unit Table (MU) Rotation Unit Table Sound (MU) Учитывайте примечание на стр.9 и 10 (защита от царапин) Показано на примере Screen Table Cross I 40/46 с Rotation Unit table sound MU Установить устройство на стол с мягким покрытием. Подготовить три винта M6 x 25 как показано на рис. Выполнить сборку как показано на рис.3 Затянуть винты с помощью ключа SW4 (момент затяжки 5 Нм) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 12 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж Screen Table Plate I 40, 46/55 на Rotation Unit Table (MU) Rotation Unit Table Sound (MU) Учитывайте примечание на стр.10 и 11 (защита от царапин) Показано на примере Screen Table Plate I 40 с Rotation Unit table sound MU Установить устройство Rotation Unit на стол с мягким покрытием. Подготовить три винта с потайной головкой M6 x 25 как показано на рис. Выполнить сборку как показано на рис.3 Затянуть винты с помощью ключа SW4 (момент затяжки 5 Нм) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 13 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей Screen Table Plate/Cross и Rotation Unit Table … Показано на примере Screen Table Cross I 40/46 с Rotation Unit table sound MU Для защиты от царапин установить устройство Rotation Unit на стол с мягким покрытием, использовать нетканый материал из упаковки Провести необходимые кабели через настольную подставку (Rotation Unit table…) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 14 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора на screen table (подвешивание) Переносить/поднимать теле-визор вдвоём с помощником. Установить телевизор на стол, покрытый мягкой тканью. Снять крышку кабельного отсека телевизора. Установить Rotation Unit … на стол. Отпустить зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4 (фланцевая пластина телевизора FP должна перемещаться вручную и отведена назад) Подвесить телевизор на крюк A (проверить надёжность подвешивания, подвесить на металлический язычок Z позади пластиковой задней панели) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 15 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора винтами Зафиксировать телевизор на фланцевой пластине FP с помощью 4 винтов с плоской головкой M4 x 10 Torx T20 (затянуть слегка). Выровнять телевизор с помощью спиртового уровня, использовать нетканый материал W для защиты от царапин. Затянуть винты с плоской головкой M4 x 10, момент затяжки около 2 Нм (вручную). |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 16 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Регулировка наклона телевизора Установить вручную телевизор в нужное положение (прижать в нужном направлении стрелок). Затянуть зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4, момент затяжки около 3 Нм. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 17 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабеля к телевизору Подключить соединительный кабель (кабель управления) для MU (Motor Unit) к телевизору. Информация с изображением - см.стр.41. Дополнительная информация о телевизоре приведена в подробном руководстве. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 18 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Screen Floor Cross/Plate арт.№ 71520B00 Screen Floor Cross I 40/46 арт.№ 71521B00 Screen Table Plate I 55 | Объём поставки Screen Floor Cross I 40/46/ I 55 AK 1 Screen Floor Cross I 40-46 (I 55) арт.№ 71520xxx (71521xxx) B 3 диска C 3 винта M6 x 25 |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 19 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| арт.№ 71524B00 Rotation Unit Floor арт.№ 71526B00 Rotation Unit Floor MU | Объём поставки Rotation Unit Floor / MU E Rotation Unit floor/MU F 4 винта M4 x 10 T2 Torx G Ключ Аллена SW4 H Ключ T20 J Липучка для кабеля |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 20 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Сборка Screen Floor Cross I и Rotation Unit floor / MU Учитывайте примечание на стр.9 и 10 (защита от царапин) Показано на примере Screen Floor Cross I 55 с Rotation Unit floor / MU Выполнять сборку на столе с мягким покрытием Установить контактный диск на резьбу винта (в направлении контактного зажима, не в направлении головки винта) Провести подставку (Screen Floor Cross) на поворотное устройство Rotation Unit (красная маркировка V/ передняя сторона) и Закрепить Screen Floor Cross как показано на рис. Затянуть винты с помощью ключа SW4 (момент затяжки 5 Нм) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 21 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей в Screen Floor Cross и Rotation Unit floor / MU Установить блок в сборе (поворотное устройство с крестовиной, Rotation Unit с Screen Floor Cross) на пол. Провести необходимые соединительные кабели один за одним через отверстие для кабелей. Вывести соединительные кабели наружу через нижнее отверстие Screen Floor Cross. При необходимости зафикс-ировать соединительные кабели с помощью липучек. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 22 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора на Rotation Unit floor / MU (подвешивание) Поворотное устройство (Rotation Unit с Screen Floor Cross) установлено на пол. Отпустить зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4 (фланцевая пластина телевизора FP должна перемещаться вручную и отведена назад) Подвесить телевизор на крюк A (проверить надёжность подвешивания, подвесить на металлический язычок Z позади пластиковой задней панели) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 23 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора винтами Зафиксировать телевизор на фланцевой пластине с помощью 4 винтов с плоской головкой M4 x 10 Torx T20 (затянуть слегка). Выровнять телевизор с помощью спиртового уровня, использовать нетканый материал W для защиты от царапин. Затянуть винты с плоской головкой M4 x 10, момент затяжки около 2 Нм (вручную). |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 24 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Регулировка наклона телевизора Установить вручную телевизор в нужное положение (прижать в нужном направлении стрелок). Затянуть зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4, момент затяжки около 3 Нм. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 25 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабеля к телевизору Подключить соединительный кабель (кабель управления) для MU (Motor Unit) к телевизору. Информация с изображением - см.стр.41. Дополнительная информация о телевизоре приведена в подробном руководстве. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 26 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Screen Floor Plate арт.№ 71522B00 Screen Floor Plate 40 арт.№ 71523B00 Screen Floor Plate I 46/55 | Объём поставки Screen Floor Plate I 40, I 46/55 AS 1 Screen Floor Plate I 40-46 (I 46/55) арт.№ 71522B00, (арт.№ 71523B00) B 3 диска C 3 винта M6 x 25 |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 27 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Сборка Screen Floor Plate на Rotation Unit floor / MU Учитывайте примечание на стр.9 и 10 (защита от царапин) Показано на примере Screen Floor Plate I 55 с Rotation Unit floor / MU Выполнять сборку на столе с мягким покрытием Установить контактный диск на резьбу винта (в направлении контактного зажима K, не в направлении головки винта) Закрепить Screen Plate к Rotation Unit как показано (красная маркировка на поворотном устройстве означает переднюю сторону, обеспечить защиту края вращения L. Затянуть винты вручную (момент затяжки 5 Нм) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 28 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей, минимальное каблирование Установить блок в сборе (поворотное устройство с пластиной, Rotation Unit с Screen Floor Plate) на стол с мягким покрытием. Защитное покрытие должно находиться на чувстви-тельных поверхностях в течение всего процесса монтажа. Минимальное каблирование Провести соединительные кабели снизу через кабельный канал и вывести их вверх по каналу. Вывести кабели на достаточную длину из кабельного канала для подключения к телевизору. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 29 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей, минимальное каблирование Закрепить кабели на пластине основания с помощью кабельных зажимов. Установить поворотный блок Rotation Unit с установленной пластиной Screen Floor Plate на пол. Дальнейшая сборка анало-гична шагам, описанным на стр.22-25, см. настоящее Руководство по монтажу. Подключение соединительных кабелей к телевизору как описано на стр.25 и 42. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 30 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей, максимальное каблирование Во избежание повреждений перед началом работ по каблированию закрыть все чувствительные поверхности с использованием нетканого материала или одеяла. Максимальное каблирование (начало) Сначала провести кабели с большими коннекторами Провести соединительные кабели сверху вниз по кабельному каналу и наружу через отверстие сбоку внизу и по подставку к гнёздам. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 31 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключение кабелей, максимальное каблирование Во избежание повреждений перед началом работ по каблированию закрыть все чувствительные поверхности с использованием нетканого материала или одеяла. Максимальное каблирование (конец) Провести кабели через отверстие, предусмотренное внизу сбоку и по основанию (Floor Plate) к гнёздам. Вы также можете провести кабели к гнёздам внутри рукава из ткани. Дополнительная информация – см.стр.32 |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 32 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Кабели подключения в рукаве из ткани Рукав из ткани x для кабелей можно приобрести у длиреа или в сервисном отделе LOEWE. Рукава предлагаются в разлчных вариантах цвета и длины. Обращаться к дилеру за рекомендациями по данному вопросу. № заказа: 31947 xxx |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 33 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора на Rotation Unit floor / MU (подвешивание) Поворотное устройство (Rotation Unit с Screen Floor Plate) установлено на пол. Отпустить зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4 (фланцевая пластина телевизора FP должна перемещаться вручную и отведена назад) Подвесить телевизор на крюк A (проверить надёжность подвешивания, подвесить на металлический язычок Z позади пластиковой задней панели) |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 34 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Монтаж телевизора винтами Зафиксировать телевизор на фланцевой пластине FP с помощью 4 винтов с плоской головкой M4 x 10 Torx T20 (затянуть слегка). Выровнять телевизор с помощью спиртового уровня, использовать нетканый материал W для защиты от царапин. Затянуть винты с плоской головкой M4 x 10, момент затяжки около 2 Нм (вручную). |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 35 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Регулировка наклона телевизора Установить вручную телевизор в нужное положение (прижать в нужном направлении стрелок). Зафисксировать положение наклона, затянуть зажимной винт FP1 с помощью ключа Аллена SW4, момент затяжки около 3 Нм. Информация о подключении кабеля – см.стр.25 / 45. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 36 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Rotation Unit Floor I 40-55 SP MU Поворотное устройство Rotation Unit Floor I 40-55 SP MU может быть установлено на Screen Floor Cross или на Screen Floor Plate, точно так же как в случае с Rotation Unit Floor I 40-55 (MU). Сведения по монтажу устройства на Screen Floor Cross приведены на стр.18 и 20. Сведения по монтажу устройства на Screen Floor Plate приведены на стр.26 и 27. Сведения по монтажу устройства на SP и телевизор приведены в Руководстве по монтажу Rotation Unit Floor I 40-55 SP MU. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 37 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Внимание! Укладывать демонтируемые части на мягкое покрытие (из нетканого материала упаковки или на одеяло). Снять верхнюю пластину Для этого снять четыре винта (деталь рис.1) с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки. Снять пластину с помощью напарника. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 38 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Использовать нетканый материал FL из упаковки и подготовить его как указано на рисунке для защиты поверхности. Выполнить разрез крест-накрест по центру нетканого материала FL (отмечено крестом). Разместить нетканый материал FL над круглым отверстием в области пересечения и при необходимости закрепить с помощью скотча. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 39 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Выполнить сборку с помощью напарника. Провести Rotation Unit через приёмное отверстие верхней пластины. Маркировка адаптера должна находиться на передней части стойки и фланцевой пластины телевизора RF. Закрепить адаптер к Rotation Unit с помощью винтов с потайной головкой M6 x 25. Момент затяжки винтов с потайной головкой M6 = 5 Нм. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 40 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Выполнить сборку с помощью напарника. Закрепить стальную пластину SP (в комплекте оборудования стойки) с помощью помощью винтов с потайной головкой M6 x 12 (входят в комплект оборудования адаптера) к поворотному устройству Rotation Unit RU с адаптером AR. Момент затяжки винтов с потайной головкой M6 = 5 Нм. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 41 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Установить модульное устройство (Rotation Unit, адаптер и стальную пластину) над нужным местом стойки. При креплении соблюдать выравнивание передней и задней части телевизора и передней части стойки. Зафиксировать модульное устройство в отверстиях пластины адаптера надлежащим образом. Закрепить стальную пластину к корпусу стойки с помощью винтов с потайной головкой M6 x 20. Момент затяжки винтов с потайной головкой M6 = 5 Нм. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 42 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 110.xxx Установить на место верхнюю пластину P с помощью ранее снятых винтов. Дальнейшие шаги по сборке описаны в инструкциях по монтажу стойки или телевизора в настоящем Руководстве на стр.13-17. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 43 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 165.xxx Выполнять сборку и разборку на столе с мягким покрытием. Кронштейн телевизора BK должен быть оборудован Rotation Unit для телевизоров Individual I 40, I46/55. Снять существующий кронштейн телевизора BK с поворотным устройством BD. Отвести нетканый материал B1, закреплённый на кронштейне телевизора для обеспечения доступа к отверстиям крепления и винтам с потайной головкой. Отпустить винты с потайной головкой B2 с помощью ключа Аллена SW4 и снять поворотное устройство |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 44 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| ТВ Individual … на rack 165.xxx Закрепить Rotation Unit к кронштейну BK с помощью винтов с потайной головкой M6 x 25. Затянуть винты с потайной головкой с помощью ключа SW4, момент затяжки = 5 Нм. Вернуть на место частично снятый нетканый материал. Дальнейшие шаги по сборке описаны в инструкциях по монтажу стойки или телевизора в настоящем Руководстве на стр.13-17. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 45 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Область подключения ТВ Individual Задняя сторона телевизора Individual I 40/46 и I55 1 = гнездо питания 3 = гнездо кабеля управления Motor unit (MU) 11 = антенный вход 12 = гнездо SAT 13= гнездо SAT 18 = гнездо LAN Дополнительная информация приведена в подробном руководстве по эксплуатации телевизора. |  |
| --- | --- |

| Table Stand/Floor Stand/Rotation Unit - 46 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |