Зарядное устройство GP PowerBank Travel

Инструкция по эксплуатации

# Основные характеристики зарядного устройства

- Подключение к сети через шнур

- Напряжение сети АС 100-240 В

- Позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов размера АА и 1-2 аккумулятора размера ААА

- Предназначено для заряда только никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов

- Способы определения момента окончания заряда:

- 	отрицательный спад напряжения  (метод - dV)

  - контроль безопасной продолжительности заряда

  - контроль температуры

- Определение первичных батареек и неисправных аккумуляторов

- Один двухцветный светодиодный индикатор

- Гарантированная безопасность

# Руководство пользователя

- Позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов размеров АА и\или 1-2 аккумулятора ААА NiMH.

- Установите  аккумуляторы GP NiMH в устройство, соблюдая полярность (+/-)(Fig.1).

- Подключите зарядное устройство к сети, установив сетевой шнур в разъем зарядного устройства и подключив его к электросети (Fig.2) ИЛИ  используя автомобильный DC адаптер подключите зарядное устройство к прикуривателю автомобиля (Fig.3).

- Светящийся красный светодиодный индикатор свидетельствует о происходящем процессе заряда.

- Изменение цвета индикатора на зеленый указывает, что аккумуляторы полностью заряжены. Дополнительный подзаряд включается после того как все аккумуляторы будут заряжены.

- При попытке заряда в устройстве других типов батарей, таких как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы или обычные (алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., а также при неисправных NiMH/NiCd  аккумуляторах красный светодиод будет мигать.

- После завершения заряда отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумуляторы из устройства.

Используйте NiMH аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank Travel совместно для получения максимального результата и безопасности

## Рекомендации

- Для новых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной емкости. Если аккумуляторы хранились более одной недели, зарядите их снова.

- Нормально, что аккумуляторы станут горячими в процессе заряда и постепенно остынут до комнатной температуры, однажды полностью заряженные.

- Длительность заряда может изменяться в зависимости  от емкости аккумуляторов. ( См. таблицу определения длительности заряда).

- Извлеките аккумуляторы из устройства, в котором они используются, если предполагается, что оно не будет применяться длительное время.

- Температура хранения аккумуляторов от – 20 до 35°С

Температура окружающей среды при заряде от 5 до 45°С

- В случае повреждения питающего шнура, он может быть заменен на специальный шнур или его части, полученные от производителя или его сервисной службы.

Осторожно:

- Зарядное устройство предназначено  только для заряда  никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов.

- Никогда не заряжайте в этом устройстве другие типы батарей, такие как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы или обычные (неперезаряжаемые алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., заряд которых может привести к вытеканию щелочи и повреждению устройства, а также представлять опасность для пользователя.

- Не допускается использование удлинителей и других аксессуаров, не рекомендованных GP, применение которых может привести к пожару, поражению электрическим током и иным повреждениям

- Отключите зарядное устройство от сети, если необходима чистка или когда оно не используется.

- Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Не разбирать зарядное устройство и аккумуляторы, исключать попадание влаги и не бросать в огонь.

- Предназначено для использования внутри помещений. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия.

- Для чистки зарядного устройства используйте влажную ткань и не погружайте устройство в воду.

- Предохранитель может быть заменен представителем производителя или его сервисной службы.