Зарядное устройство GP PowerBank3 PB04

Инструкция по эксплуатации

|  | Основные характеристики зарядного устройства Потребляемая мощность 6 Ватт. Ток основного заряда для АА -135 мА, для ААА – 52 мА. Ток дополнительного заряда для АА –80 мА, для ААА – 33 мА. Обеспечивает за 18 часов полный заряд аккумуляторов емкостью 1,8 А*час. Позволяет заряжать 2 или 4 аккумулятора размеров АА и ААА. Предназначено только для заряда никель-металлгидридных аккумуляторов. Имеет 2 независимых канала для заряда. Руководство пользователя Установите аккумуляторы GP180AAHC NiMH в устройство, соблюдая полярность. Избегайте неправильной установки аккумуляторов. Установите зарядное устройство в розетку. Светящиеся красные светодиодные индикаторы свидетельствуют о происходящем процессе заряда. Отключение красного индикатора и включение зеленого указывает, что аккумулятор полностью заряжен. Дополнительный подзаряд включается после того как все 4 аккумулятора будут заряжены. Для достижения максимального результата используйте зарядное устройство GP PowerBank 3 при комнатной температуре и хорошей вентиляции. Отключите зарядное устройство от сети если Вы им не пользуетесь. |
| --- | --- |

# Рекомендации

- Используйте аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank совместно для получения максимального результата.

- Нормально, что аккумуляторы станут горячими в процессе заряда и быстро остынут до комнатной температуры, однажды полностью заряженные.

- Для новых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной емкости. Если аккумуляторы хранились более одной недели, зарядите их снова.

- Зарядное устройство предназначено  только для заряда  никель-металлгидридных (NiMH).

- Никогда не заряжайте в этом устройстве другие типы батарей, такие как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы или обычные(алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., заряд которых может привести к вытеканию щелочи и повреждению устройства, а также представлять опасность для пользователя.

- Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Не допускать попадания аккумуляторов и зарядного устройства в огонь и воду. Не разбирать.

- Предназначено для использования внутри помещений. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия.

- Температура хранения аккумуляторов от – 20 до 35°С

Температура окружающей среды при заряде от 0 до 45°С