Вентилятор напольный с пультом дистанционного управления

POLARIS

Модели: PSF 40RC, PSF 40RCB, PSF 40RCRB

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Внимание: важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации вентилятора. Следует учитывать, что в конструкции изделия невозможно предусмотреть такие факторы, как здравый смысл, предосторожность и внимание работающих с ним лиц. Соблюдение таких факторов должно обеспечиваться самими такими лицами при эксплуатации оборудования.

# Оглавление

Общие указания по безопасности

Специальные указания по безопасности данного прибора

Сфера использования

Описание прибора

Комплектация

Сборка

Использование прибора

Чистка и уход

Технические характеристики

Информация о сертификации

Гарантийное обязательство

Общие указания по безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию  этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

- Прибор должен быть использован только по назначению.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействием жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.

- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.

- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную сетку.

- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в прибор.

- Прибор разрешается включать только с закрытой защитной сеткой.

- Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.

- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от открытого окна, так как капли дождя могут попасть на прибор и вызвать замыкание или создать опасность повреждения электрическим током.

- Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.

- Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, ковровыми дорожками и т.п. Размещайте шнур электропитания в местах, где он не будет создавать препятствия проходу людей.

- Во избежание возможного возгорания, не допускайте закрытия отверстий для входа и выхода воздуха. Не устанавливайте вентилятор на мягкой поверхности (например, на кровати), что может привести к закрытию отверстий.

- Во избежание возникновения нагрузки, превышающей допустимый уровень, и перегорания плавких предохранителей, не подключайте одновременно вентилятор и другое оборудование в одну розетку, а также в разные розетки, расположенные на одной цепи.

- Не рекомендуется пользоваться шнуром-удлинителем, перегрев которого может стать причиной возникновения пожара.

- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

- Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегревания, а вилку вентилятора – на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.

- Проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых вам, возможно, потребуется пылесос.

- Используйте вентилятор в хорошо проветриваемом помещении. Во время использования убедитесь, что расстояние от вентилятора до стены или угла не менее 20-ти см. Не ставьте вентилятор рядом со шторами или под ними.

Прибор используется для дополнительной циркуляции воздуха в помещении.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

# Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

Модели PSF 40RC, PSF 40BRC

| Регулятор поворота вентилятора Электродвигатель Панель управления Винт А Ось двигателя Гайка для крепления защитного кожуха лопастей Задний защитный кожух лопастей Лопасти вентилятора Передний защитный кожух лопастей Фиксатор лопастей Обод Удлинительная трубка Декоративная крышка Винт В Нижняя металлическая трубка (стойка) Опора Модель PSF 40RCRB |  |
| --- | --- |

Комплектация

- Опора – 1 элемент.

- Гайка для опоры – 4 шт.

- Передний защитный кожух лопастей – 1 шт.

- Задний защитный кожух лопастей – 1 шт.

- Фиксатор лопастей – 1 шт.

- Лопасти – 1 шт.

- Гайка для защитного кожуха лопастей – 1 шт.

- Моторный блок в сборе – 1 шт.

- Стойка – 1 шт.

- Декоративное кольцо – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Сборка

Для моделей PSF 40RC, PSF 40BRC

1. Поместите нижнюю трубку (стойку) в месте ее установки на опоре и закрепите с помощью четырех входящих в комплект винтов.

2. Отрегулируйте желаемую высоту трубки, зафиксировав ее винтом.

3. Установите на верхнюю трубку электродвигатель с блоком переключателей. Блок переключателей должен быть помещен на верхней трубке до упора и закреплен входящим в комплект винтом.

4. Отвинтите гайку для крепления защитного кожуха лопастей.

5. Прикрепите задний защитный кожух лопастей к корпусу электродвигателя, прижав кожух к корпусу и навинтив до упора гайку для крепления защитного кожуха лопастей в направлении по часовой стрелке.

6. Прикрепите лопасти вентилятора, установив их на валу электродвигателя и навинтив до упора фиксатор лопастей, повернув его против часовой стрелки.

7. Соедините передний и задний защитный кожух, выровняйте их вершины и надежно закрепите зажимами, расположенными на боковой поверхности решеток

Для модели PSF 40RCRB

Подготовка прибора к эксплуатации.

- Убедитесь, что вентилятор стоит на ровной твердой поверхности.

- Включите прибор в сеть 220 В ~ 50Гц.

- Откройте отсек для хранения батареек в пульте дистанционного управления и вставьте 2 батарейки ААА, соблюдая полярность.

Выбор скорости вращения, режима поворота вентилятора

Скорость работы вентилятора регулируется кнопками переключения скоростных режимов на панели управления или на пульте дистанционного управления. Установите необходимую скорость:

Кнопка «OFF»: для отключения прибора.

Кнопка «ON/SPEED»: для включения прибора и выбора скорости вращения.

«High», «H»: высокая скорость вращения.

«Med», «M»: средняя скорость вращения

«Low», «L»: медленная скорость вращения.

Нажав на кнопку «Mode» на панели управления или на пульте дистанционного управления Вы можете регулировать тип воздушного потока.

«Oscillation», «OSC»: вращение прибора на 45° в каждую сторону.

«Normal» : стандартный режим.

«Natural» : комфортный режим.

«Sleep» : ночной режим.

Таймер

Для включения таймера нажмите на кнопку «TIMER» на панели вентилятора или на пульте дистанционного управления. Одно нажатие: 0,5 часа; два нажатия: 1 час; таким образом, нажимая на эту кнопку каждый раз, прибавляется 0,5 часа. При этом будет загораться соответствующая индикаторная лампочка на панели управления вентилятора.

Техническое обслуживание и чистка

    - Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания.

    - Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.

    - Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.

    - Не допускайте попадания моющих средств и влаги в электродвигатель.

    - Не используйте для чистки спреи.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора, так как это может вызвать опасность возникновения пожара или поражения электрическим током. Электродвигатель вентилятора смазан в процессе сборки на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной смазке в течение всего срока эксплуатации вентилятора. Другие виды технического обслуживания, проводимого пользователем вентилятора, не требуются и не рекомендуются. Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или центрах обслуживания бытовой техники.

Храните вентилятор в чистом сухом месте.

Технические характеристики

Модели : PSF 40RC, PSF 40RCB, PSF 40RCRB

Вентилятор напольный бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220В ~ 50Гц

Мощность: 55 Вт

Габаритные размеры:

- Диаметр лопастей вентилятора – 40 см

- Диаметр защитной металлической сетки – 44 см.

- Максимальная высота – 1.4 м

Класс защиты – II.

Информация о сертификации.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Расчетный срок службы изделия: 		3 года

Гарантийный срок:				1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие:     Вентилятор напольный с пультом дистанционного управления

Модели: PSF 40RC, PSF 40RCB, PSF 40RCRB

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;

  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

# Text boxes

1

2

3

5

4

6

7

8

10

11

9

12

14

13

15

16