Антенный комплекс

телевизионный всеволновый

Оптима

В состав антенного комплекса входят антенны:

«Стрела-U» (21-69каналы, цвет «золото») «Вектор-M» (6-12каналы, цвет «антик-серебро») «Омега-ПРО» (1-5каналы, цвет «черный»)

*Антенны «Вектор-М» и «Омега-ПРО» комплектуются согласующими устройствами КАС-1 для подключения к антеннам коаксиального кабеля.

*Комплекс комплектуется сумматором СТМ-3Д для сложения сигналов от трех антенн комплекса в общий сигнал.

*В состав комплекса входит усилитель ДМВ-диапазона УСШ-4А «HQ», а также необходимый для работы усилителя блок питания с адаптером АД-1,0

*Каждая антенна в составе комплекса поставляется с паспортом, включающим инструкцию по сборке и установке.

*При использовании длинного кабеля, подключенного к антенному комплексу, рекомендуется применение дополнительного усилителя.

*Рекомендуется подключенные к антеннам кабели крепить к мачте для предотвращения воздействия на них ветровых нагрузок.

*Сумматор СТМ-3Д и усилитель УСШ-4А «HQ» крепятся на мачте или в непосредственной близости от антенного комплекса. При этом сумматор и усилитель необходимо защитить от попадания прямых осадков виде дождя или снега.