Инструкции по подключению колонок SP-F200

- Установите колонки по бокам монитора.

- Подключите разъем RCA шнура колонок (А) к гнезду на каждой колонке.

- Подключите шнур питания (В) к соответствующему гнезду.

- Вставьте 3,5- мм разъем (зеленый/розовый) звукового шнура (С) в звуковую плату (розовый разъем в розовое гнездо для микрофона, зеленый — в зеленое гнездо звукового выхода).

Внимание!

- Подключайте шнур питания к выходу питания переменного только после установки всех соединений.

- Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, выдерните шнур питания из розетки.

- Защищайте колонки от капель и брызг воды. Не ставьте на них наполненные водой предметы (например, вазы).

- Кнопка «Power» и Кнопка «Volume»: включение и выключение колонок, и управление уровнем звука системы.

- 3D: нажмите на кнопку 3D для улучшения объемного звука.

- Tone (тон): управление звуковой реакцией

- Гнездо линейного входа: для 3,5-мм министереораэъема МРЗ-проигрывателей и других стереоустройств.

- Гнездо для наушников: предназначено для 3.5-мм министереораэъема для наушников