Explay L17

Цифровой плеер

Руководство пользователя

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций	4

Функциональные особенности	4

Описание кнопок	5

Глава 2. Зарядка элементов питания	6

Глава 3. Соединение с компьютером и копирование файлов	6

Подключение	6

Отключение от компьютера	6

Загрузка и выгрузка файлов	7

Глава 4. Описание процесса эксплуатации	8

Включение/выключение	8

Меню	8

Музыка	8

Проводник	9

Регулировка громкости	9

Настройки воспроизведения	9

Выбор режимов	9

Эквалайзер	9

Установки	9

.Диктофон	10

FM-радио	10

Настройки радио	10

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	11

Глава 6. Технические характеристики	12

Уведомление о защите окружающей среды	13

Предостережения	13

Меры безопасности, чистка	15

# Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения, инструкций и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

Производитель вправе вносит изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

# Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

| Тип | Воспроизводит | Записывает |
| --- | --- | --- |
| Аудио | Да | --- |
| Радио | Да | Да |
| Голос | Да | Да |

## Функциональные особенности

Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / WAV.

Встроенное радио

Плеер оборудован FM радиоприемником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 20 станций.

Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.

Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

## Описание кнопок

- Reset- кнопка сброса

- Дисплей

- [] Воспроизведение/Пауза; Нажмите и удерживаете для выхода в меню.

- [(] Вправо/Следующая функция

- [(] Влево/Предыдущая функция

- [+] Увеличение громкости

- [-] Уменьшение громкости

- [] Включение/выключение; Возврат в предыдущее меню;

- Вход для наушников 3,5 Джек

- Микрофон

Глава 2. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.

- Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.

- Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (          ), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.

- Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (          ). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.

- Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.

Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры.

Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

# Глава 3. Соединение с компьютером и копирование файлов

## Подключение

Подключение к компьютеру - Для подключения плеера к ПК просто вставьте плеер в разъем USB компьютера.

## Отключение от компьютера

- Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.

- Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.

- Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “OK”.

- Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.

Внимание!

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

## Загрузка и выгрузка файлов

Для работы с файлами не требуется дополнительных программ. Используйте обычные средства работы с файлами операционных систем, например Проводник в Windows.

- Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

- Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

  - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XР, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

  - Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

  - Сначала дважды щелкните значок  на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.

  - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизированный сервисный центр для устранения неисправности.

# Глава 4. Описание процесса эксплуатации

## Включение/выключение

Включение:

Нажмите кнопку  в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет меню.

Выключение:

Продолжительное нажатие кнопки ,  в течение 5 секунд ведет к выключению.

Подключение стереонаушников - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

## Меню

При первом включении устройства загружается  Меню.

Продолжительно нажатие на кнопку  вызывает главное меню. Перемещение по меню осуществляется нажатием клавиш ( ( влево- вправо, выбор  – нажатием на кнопку

В главном меню можно выбрать различные режимы работы

Музыка/Запись/Голос/Радио/Каталог/Настройки

Для выхода в главное меню из разных режимов работы удерживайте кнопку  нажатой в течение 3 секунд.

## Музыка

|  | Скорость воспроизведения Название файла Уровень зарядки Номер трека/Количество треков Режим воспроизведения Время воспроизведения |
| --- | --- |

Нажатие кнопки  включает воспроизведение, режим/паузы.

Для перехода к следующей песни нажмите кнопку вправо ►, к предыдущей влево◄ Удерживая кнопку влево◄,  Вы проматываете песню назад, вправо► вперед. Нажмите на кнопку  для вызова подменю.

Режим речи (Голос)

В данном режиме возможно воспроизведение файлов WAV, которые вы загрузили с компьютера или записали на диктофон.

## Проводник

В данном меню Вы можете получить доступ к содержимому памяти устройства через пункт «Внутренняя память». Удалить один или несколько файлов из памяти плеера.

## Регулировка громкости

Нажмите требуемую кнопку громкости для увеличения + или уменьшения - громкости.

## Настройки воспроизведения

### Выбор режимов

В режиме воспроизведения музыки нажатие на кнопку  вызывает подменю (если в момент нажатия продолжалось воспроизведение трэка, то Вы попадете в меню проводника). Нажмите на кнопку   для входа в «повторение» и нажмите на кнопку   для выбора режима воспроизведения.

|  | Нормально | Выключение после воспроизведения всех песен. |
| --- | --- | --- |
|  | Повтор трека | Повтор одной песни |
|  | Случайно | Случайный выбор трека |
|  | Случайно и повтор | Случайный выбор трека и повтор всех |
|  | Повтор всех | Повтор всех песен |
|  | Просмотр | Воспроизведение первых 10 секунд песни |

Для выхода из меню настроек выберите пункт подменю «ВЫХОД» и нажмите .

### Эквалайзер

В режиме воспроизведения музыки, нажатие на кнопку  вызывает главное меню. Выберите пункт «Эквалайзер» нажмите на кнопку  для входа.

На выбор предоставляется 7 настроек параметров звучания:

Нормальный  Рок Поп Классика Мягко Джаз Бас

## Установки

В основном меню нажимая кнопки влево - вправо ◄   ►,   выберите пункт «Настройки» и нажмите на кнопку . Вы попадете в меню настройки.

Система позволяет изменить: Подсветку, Язык, Настройки режима выключения, Версия ПО, Блокировку, Сброс настроек, Выход

Для входа в требуемое подменю нажмите .

Установка настроек производится кнопками ◄   ►,

Для выхода из меню настроек выберите пункт подменю «ВЫХОД» и нажмите .

## .Диктофон

Выберите меню «Диктофон»

|  | Номер записи/Всего записей Название файла Уровень заряда Текущее время записи./Оставшееся время записи. Режим записи |
| --- | --- |

Нажатие на кнопку  . начинает запись, повторное нажатие ставит запись звука с микрофона в режим паузы, повторное нажатие продолжает запись. Длительное нажатие на кнопку  прекращает запись и сохраняет записанный файл.

## FM-радио

|  | Режим FM радио Индикатор частоты Уровень заряда Текущая станция / Текущая частота |
| --- | --- |

Для прослушивания радио  в основном меню при помощи кнопок ◄   ► выберите «FM-Радио» и нажмите на кнопку .

В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием сигнала невозможен.

Вход в подменю при помощи кнопки .

### Настройки радио

Прослушивание (Радио) – режим прослушивания эфирного сигнала выбранной радиостанции. Кнопки влево-вправо ◄   ► осуществляют навигационные функции в выбранном режиме и переключение между сохранёнными радиостанциями при помощи кнопки .

Сканирование(Автопоиск) – режим сканирования частот с помощью кнопок влево-вправо ◄   ►. Длительное нажатие кнопки ►  включает автоматическое сканирование частот для поиска сигнала радиостанций.

Запись Радио – Нажатием кнопки  в режиме прослушивания выберите Запись. Нажмите . для начала записи, повторное нажатие ставит запись на паузу. Для выхода в меню нажмите и удерживайте .

Выход из режима Радио – Нажатием кнопки  в режиме прослушивания выберите Выход. Нажмите  для подтверждения выхода,

# Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Плеер не включается | Зарядите плеер |
| Плеер заблокировался | Произведите сброс соответствующей кнопкой «Сброс» на панели (reset) |
| Плеер не воспроизводит файлы | Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск. |
| Невозможно загрузить / выгрузить файл с диска, плеер не определяется | Проверьте, USB порт вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер. |
| Не работает запись | Проверьте доступное свободное место и заряд батареи. |
| Слова на экране искажены | Проверьте правильность выбора языка |

# Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта

|  | Размеры | 82*24.5*11mm |
| --- | --- | --- |
|  | Вес | 19 грамм |
|  | Дисплей | 96*32 LCD |
|  | Поддержка языков | Мультиязычный |
|  | Соединение с ПК | USB 2.0 High Speed |
|  | Поддерживаемые форматы файлов аудио | MP3 (8Kbps~320Kbps) , WAV, WMA(32K bps – 384K bps ) |
|  | SNR | 85 dB |
|  | Радио | 87,5-108 МГц, 20 станций памяти |
|  | Память | встроенная 4/8 Гб |
|  | Питание | 120 мАч |
|  | Время работы | Около 5 часов |
|  | Эквалайзер | Нормальный, Рок, Поп, Классик, Мягко, Джаз |
|  | Рабочие температуры | От 5 до 40 грудусов по Цельсию |
|  | Поддерживаемые ОС | Win2000/XP/ME/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера) |
|  | Комплект поставки | Плеер, наушники, краткая инструкция, гарантийный талон. |

Замечание: Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения.

Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

## Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга  согласно существующим нормативным правилам.

## Предостережения

Если плеер выходит из строя, в следствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

● Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

● Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

● Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

● Не используйте для очистки плеера активных

легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

● Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

● Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод.

Это может привести к разрыву провода.

● Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.

Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

## Меры безопасности, чистка

Внимание

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Внимание

Используйте плеер при температурах от -5°С до 40°С. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.

- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.

- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том,  что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.

Не используйте наушники во время вождения

ВНИМАНИЕ

Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к

постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук

нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению

слуха. Установите громкость на безопасном уровне.

Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или

прекратите использование плеера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.

# Text boxes

Важно: Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов. Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.