## Инструкция по замене струйных картриджей

## для устройств компании Brother

Компания Brother настоятельно рекомендует не заправлять чернильные картриджи, поставляемые с устройством. Также настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные (произведённые компанией Brother Industries, Ltd.) чернильные картриджи Brother. Использование или попытка использования потенциально несовместимых чернил и/или чернильных картриджей с устройством Brother может привести к повреждению устройства и/или ухудшению качества печати. Гарантия Brother не распространяется на любые неисправности, вызванные использованием чернил и/или чернильных картриджей сторонних производителей. Для защиты своих вложений и обеспечения высокого качества печати мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные расходные материалы Brother.
  	Информацию об оригинальных/подлинных расходных материалах Brother вы можете найти на официальном сайте www.brother.ru.

- Чернила в цветных чернильных картриджах расходуются, даже если вы редко или никогда не печатаете в цвете.

- Почему чернила в цветных картриджах заканчиваются, даже если я никогда или редко печатаю в цвете?

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунках ниже изображена типовая модель устройства, которая может отличаться от вашей модели Brother.

Замените чернильный картридж, следуя инструкциям ниже:

- Откройте крышку отсека с чернильными картриджами. Если ресурс одного или нескольких чернильных картриджей заканчивается, на сенсорном дисплее отображается сообщение Только ч/б печать, Только ч/б 1-сторонняя печать или Печать невозмож..

- Разблокируйте картридж того цвета, который указан на сенсорном дисплее, нажав на фиксатор этого картриджа, как показано на рисунке. Извлеките картридж из устройства.

- Вскройте упаковку нового чернильного картриджа того цвета, который указан на сенсорном дисплее, а затем извлеките чернильный картридж из упаковки.

- Поверните зеленый фиксатор на оранжевом защитном элементе (1) против часовой стрелки до щелчка, чтобы вскрыть вакуумную защиту. Затем снимите оранжевый защитный элемент, как показано на рисунке.

#### ВАЖНО:

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к картриджу в указанной области (2); это может привести к тому, что устройство не сможет обнаружить картридж.

- Картридж каждого цвета устанавливается только на свое место. Вставьте чернильный картридж в направлении, показанном стрелкой на наклейке.

- Осторожно нажимайте на заднюю стенку чернильного картриджа с отметкой “PUSH” (нажмите), пока не поднимется фиксатор картриджа, а затем закройте крышку отсека с чернильными картриджами.

- Устройство автоматически сбрасывает показания счетчика расхода чернил.

#### Примечание:

- После замены чернильного картриджа (например, черного) на сенсорном дисплее может отобразиться запрос на подтверждение установки нового картриджа (например: "Заменили ли вы  Черный"). После установки каждого нового картриджа нажимайте Да, чтобы сбросить счетчик расхода чернил для данного цвета. Если установлен не новый чернильный картридж, обязательно нажмите Нет.

- Если после установки чернильного картриджа на сенсорном дисплее отображается сообщение "Нет чернильного картриджа" или "Не обнаружен", убедитесь, что чернильный картридж установлен правильно. Извлеките чернильный картридж из устройства, а затем медленно вставьте его обратно, пока не поднимется фиксатор картриджа.

#### Важно:

- НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ чернильные картриджи, если нет необходимости в их замене. В противном случае возможно уменьшение объема чернил, и устройство не сможет определить оставшийся объем чернил в чернильном картридже.

- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к гнездам для установки картриджей. В противном случае можно испачкать руки чернилами.

- При попадании чернил на кожу или одежду немедленно смойте их мылом или моющим средством.

- Если происходит смешение цветов вследствие установки чернильного картриджа не на свое место, на сенсорном дисплее отображается сообщение Неправильный цвет чернил. Проверьте, какие из картриджей установлены не на своем месте, и переставьте их.

- После вскрытия упаковки чернильного картриджа установите его в устройство и используйте в течение шести месяцев с момента установки. Неоткрытые чернильные картриджи следует использовать до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

- НЕ РАЗБИРАЙТЕ и не вскрывайте чернильные картриджи; это может привести к вытеканию чернил из картриджа.