ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

Галогенный сверхмощный аккумуляторный фонарь JOHNLITE 2940

(серия фонарей “AKKU PROFI”)

Перед использованием фонаря ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Функции

-галогенный фонарь мощностью 10 000 000 свечей и лучом света видимостью до нескольких километров

-два режима работы: с полной и с частичной мощностью лампы

-галогенная лампа тип Н4 12V 100/90W

-фонарь укомплектован свинцово - кислотным аккумулятором 12V 7Ah.

-рукоятка для переноски

-подставки с изменяющейся геометрией

-ремень для переноски

-время непрерывной работы от аккумулятора - 35 минут в режиме полной мощности и 45 минут в режиме частичной мощности

-заряд: от сети ~ 220V и от автомобильного аккумулятора  12V через адаптеры (в комплекте)

-работа напрямую от автомобильного аккумулятора 12V

Эксплуатация

-зарядите аккумулятор перед использованием (см. «Заряд аккумулятора»).

-установите фонарь на ровную твердую поверхность, придайте ему желаемый угол наклона, пользуясь подставками.

-включите фонарь нажатием одной из кнопок на корпусе

Заряд аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ЗАРЯДОМ АККУМУЛЯТОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОБА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАХОДЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «OFF» ( ФОНАРЬ ВЫКЛЮЧЕН)

Заряд от сети ~220V через сетевой адаптер 220/12V

Вставьте вилку адаптера 220/12V в розетку, другой разъём вставьте в верхнее гнездо “DC” фонаря. Загорится красный индикатор. Время, необходимое для полного  заряда, составляет около 15 часов.

Заряд от автомобильного аккумулятора 12V через адаптер

Автомобильный адаптер вставьте в гнездо прикуривателя Вашего транспортного средства (автомобиля, грузовика, моторной лодки), другой разъём адаптера – в верхнее гнездо “DC” фонаря. Загорится красный индикатор. Время, необходимое для полного заряда, составляет около 15 часов.

Работа напрямую от автомобильного аккумулятора 12Vчерез адаптер

Вставьте автомобильный адаптер в гнездо прикуривателя Вашего ТС (автомобиля, моторной лодки), другой разъём адаптера– в нижнее гнездо “DC” фонаря.

Замена предохранителя:

Внутри корпуса автомобильного адаптера находится плавкий предохранитель номиналом 10A/250V

Для замены предохранителя:

-отверните крышку автомобильного адаптера

-замените предохранитель на новый

-установите крышку на прежнее место

ВНИМАНИЕ:

-рефлектор и стекло галогенного фонаря могут сильно нагреваться во время работы

-во время работы фонаря не загораживайте  рефлектор посторонними предметами

-не направляйте свет в глаза

-перед чисткой фонаря  или заменой деталей отсоедините фонарь от источников питания или заряда и дайте ему остыть

-заменяйте лампу и аккумулятор только идентичными номиналами

Замена лампы

-снимите резиновый обод с рефлектора

-отверните восемь шурупов и снимите пластмассовый обод

-осторожно извлеките стекло и резиновое уплотнительное кольцо, затем - отражатель

-удалите проволочный фиксатор лампы и замените лампу на новую

-соберите фонарь в обратном порядке

Замена аккумулятора

-отсоедините крышку аккумуляторного отсека, освободив зажимы

-извлеките аккумулятор

-отсоедините контакты и замените аккумулятор

-закройте крышку

Замечание: Необходимо соблюдать  полярность: красный провод подсоединяется к положительному полюсу аккумуляторной батареи, чёрный – к отрицательному. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ФОНАРЯ ИЗ СТРОЯ!

Важно

Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, заряжайте его сразу же после использования. После долгого перерыва в эксплуатации (свыше трех месяцев), а также перед первым включением после приобретения фонаря с целью тренировки аккумулятора и поддержания номинальной рабочей емкости желательно провести 2-3 цикла “заряд - разряд” в следующем порядке:

-полностью разрядите аккумулятор( до тусклого желтого света галогенной лампы)

-полностью зарядите аккумулятор

При соблюдении правил настоящей инструкции аккумуляторный фонарь- JOHNLITE 2940 на долгое время станет Вашим незаменимым помощником во время поездок на рыбалку, на охоту и в туристические экспедиции!