SL 6630

Благодарим Вас за покупку the Cougar Flightstick. Этот джойстик поддерживает множество функций, которые создадут вам реалистичные ощущения в симуляторах, стратегиях и обучающих играх. Применение новейших технологий при изготовлении этого изделия обеспечивает его надёжность и долговечность.

# Особенности продукта

- Силовая вибрация

- Мини-стик обзора

- Точное позиционирование

- 12 кнопок

- USB интерфейс

- Угол обзора 360 градусов

- Турбо функция

# Системные требования

- Windows 98/98 SE/ME/2000/XP

- USB порт

# Установка драйверов

Замечание:

А) Перед установкой драйверов подсоедините джойстик к USB порту вашего ПК.

Б) Пожалуйста заметьте, что USB операции не поддерживаются Windows 95/NT

- Включите ваш ПК и подождите, пока операционная система загрузится.

- Вставьте диск с драйверами в ваш CD-ROM

- Кликните “Start/Run/Browse” и выберите букву вашего CD-ROMa

- Дважды кликните на файле “setup.exe”

- Следуйте инструкциям на экране.

- Перезагрузите ваш ПК, когда система потребует этого.

Замечания по эксплуатации

Чтобы протестировать все функции джойстика, следуйте нижеприведённым инструкциям:

- Подсоедините джойстик к USB порту вашего ПК.

- В Windows, кликните “Start/Control Panel/System”

- Дважды кликните на “Game Controllers” (“Sound, video and game controllers” под Windows Me)

- В появившемся окне должен быть ваш джойстик.

- Кликните на “Properties”, чтобы протестировать кнопки, оси и мини-стик обзора джойстика.

- Кликните на “Effects”, чтобы протестировать функцию вибрации вашего джойстика. Вы также можете откалибровать джойстик в меню “Adjustment”.

- Если работа всех функций джойстика вас удовлетворила, кликните “OK”, чтобы выйти из меню.

## Турбо функция

Чтобы присвоить турбо функцию кнопке, следуйте нижеприведённым инструкциям:

- Кликните на “Start/Settings/Control Panel/Game Controllers” (“Game options”  под Windows Me) и дважды кликните на ваш джойстик ( устройство должно быть подключено к ПК).

- Выберите меню “Test”, а затем кликните на “Turbo”.

- Выберите одну или несколько кнопок, которым вы хотите присвоить турбо функцию.

- Чтобы отменить установку, кликните на “Turbo”снова, а затем на “Clear”.

## Функция вибрации

Убедитесь что игра поддерживает вибрационный эффект, иначе эта функция не будет работать.

Вибрация может быть вкл/выкл выключателем на обратной стороне джойстик.

# Возможные неполадки и способы их устранения

Джойстик работает некорректно, хотя подключен верно:

- Убедитесь, что ваш джойстик присутствует в “Control menu”. В Windows XP он будет отмечен как

“Game Controllers/Extended”, щёлкните на нём, и затем подтвердите, кликнув “OK”.

2 . Если это необходимо, удалите другие игровые контроллеры, перезагрузите ПК и переустановите драйверы к джойстику

снова.

### Полезные советы

- Не в коем случае не разбирайте джойстик.

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

- Не вносите какие-либо изменения в дизайн джойстика. Это может аннулировать гарантию.

Потребительские качества

- Это устройство может эксплуатироваться только с оригинальными комплектующими, предназначенными для него.

- Это устройство может эксплуатироваться только в сухом  закрытом помещении.

- Правильная эксплуатация подразумевает соблюдение всех вышеприведённых инструкций.

Производитель не несёт ответственности за  поломку устройства в результате эксплуатации не по назначеню.

# Если у вас возникли какие либо проблемы с подключением или установкой, пожалуйста, найдите наш сайт www.speedlink-russia.ru  или пришлите ваш вопрос по E-mail.