Зарядное устройство GP PowerBank U-Smart

Инструкция по эксплуатации

# Основные характеристики зарядного устройства

- Для подключения к сети используется адаптер переменного тока 100-240 В.

- Позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов размеров АА и ААА.

- Предназначено для заряда  только никель-металлгидридных (NiMH)  аккумуляторов.

- Имеет 4 независимых канала для заряда.

- Встроенная защита от перегрева аккумуляторов

- Способы определения момента окончания заряда – индивидуально для каждого канала:

  - отрицательный спад напряжения  ( метод - ( U)

  - контроль температуры

  - контроль безопасной продолжительности заряда

- Определение первичных батареек и неисправных аккумуляторов

- Вентилятор

- Гарантированная безопасность

# Руководство пользователя

    - Позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов АА или от 1 до 4 аккумуляторов ААА NiMH.

    - Откройте верхнюю крышку. Установите аккумуляторы GP AA NiMH в слоты предварительно нажав на платформу отрицательного полюса. Соблюдайте полярность (+/-). Избегайте неправильной установки аккумуляторов. (Fig.1).

    - Для заряда аккумуляторов размера ААА просто установите аккумуляторы в соответствующий слот (Fig.2).

    - Соедините адаптер 2,5А GP c зарядным устройством и включите его в сеть. (Fig.3). Возможно использование вместо адаптера специального  переходного шнура на 12 В, подключаемого к прикуривателю автомобиля. (Fig.4).

    - Светящиеся красные светодиодные индикаторы свидетельствуют о происходящем процессе заряда. Отключение красного индикатора указывает, что аккумулятор полностью заряжен. Дополнительный подзаряд включается после того как все 4 аккумулятора будут заряжены.

    - Вентилятор должен включаться при заряде. Однако, при температуре ниже 10 С вентилятор может не работать до тех пор пока температура не поднимется выше 10 С. Если в процессе заряда вентилятор остановится, то заряд прекратится.

    - Мигание красного индикатора указывает на недопустимую попытку заряда неисправных аккумуляторов, перезаряжаемых щелочных (алкалиновых) аккумуляторов или обычных батареек.

    - Для достижения максимального результата используйте зарядное устройство GP PowerBank U-Smart  при комнатной температуре и хорошей вентиляции.

    - Отключите зарядное устройство от сети если Вы им не пользуетесь и выньте аккумуляторы.

Используйте NiMH аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank U-Smart  совместно для получения максимального результата и безопасности.

# Рекомендации

- Для новых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной емкости. Если аккумуляторы хранились более одной недели, зарядите их снова.

- Нормально, что аккумуляторы станут горячими в процессе заряда и постепенно остынут до комнатной температуры, однажды полностью заряженные.

- Длительность заряда может изменяться в зависимости  от емкости аккумуляторов. (См. таблицу определения длительности заряда).

- Извлеките аккумуляторы из устройства, в котором они используются, если предполагается что оно не будет применяться длительное время.

- Температура хранения аккумуляторов от – 20 до 35°С

Температура окружающей среды при заряде от 5 до 45°С

Осторожно:

- Зарядное устройство предназначено  только для заряда  никель-металлгидридных (NiMH)

- Никогда не заряжайте в этом устройстве другие типы батарей, такие как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы или обычные (алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., заряд которых может привести к вытеканию щелочи и повреждению устройства, а также представлять опасность для пользователя.

- Не допускайте попадания металлических предметов в вентилятор, а также предметов, препятствующих работе вентилятора.

- Не допускается использование удлинителей и других аксессуаров  не рекомендованных GP, применение которых может привести к пожару, поражению электрическим током и иным повреждениям.

- Отключите зарядное устройство от сети если необходима чистка или когда оно не используется.

- Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Не допускать попадания аккумуляторов и зарядного устройства в огонь и воду. Не разбирать.

- Предназначено для использования внутри помещений. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия.