Наушники Audio-Technica ATH-ES7 BK

Тип: закрытые, динамические

Динамик: 42мм

Частотный диапазон: 5-30 000Гц

Чувствительность: 100 дБ/мВт

Максимальная мощность: 1Вт

Импеданс: 32 Ом

Вес: 160г

Штекер: 3,5мм

Кабель: двусторонний, 1,2м

Аксессуары: защитный чехол, ткань для очистки из микрофибры

Рекомендации по эксплуатации: Предназначены для индивидуального прослушивания. Подключаются к аудиоустройствам и ПК. Не разбирать, не бросать, не допускать попадания влаги. Длительное прослушивание на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух. Не используйте наушники при управлении автомобилем и при любых других действиях, требующих концентрации внимания.

Изготовитель: Аудио-Техника Ко., Лтд.

Адрес: 2206 Нарусе, Мачида, Токио, 194-8666, Япония

Товар сертификации не подлежит