Колонки активные Genius SP-HF1250A

# Технические характеристики

RMS 40 Вт

Частотная характеристика: 110Гц-30кГц

Напряжение питания: 180-240 Вольт

Частота сети: 47-53 Гц

Температура окружающей среды: от +10 до +35 (C

Относительная влажность воздуха при 23(C: от 20% до 80%

Допустимая концентрация пыли в воздухе: до 0,4г/м3

Органы управления на передней панели: питание, громкость.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 67х95х165 мм

Руководство пользователя

Комплектация

1. Колонки

2. Руководство пользователя

3. Упаковка

Подключение

1. Подключите 3,5 мм стерео разъем соединительного кабеля к источнику аудиосигнала.

2. Включите вилку питания в электрическую сеть 220В 50Гц.

*Отключайте кабель питания, если колонки не используются.

Органы управления

1. Нажмите кнопку POWER для включения колонок при этом загорится индикатор.

2. Включите источник аудиосигнала.

3. Вращайте регулятор громкости VOLUME для достижения оптимального уровня звучания.

4. Для выключения колонок нажмите кнопку POWER повторно, индикатор погаснет.