Зарядное устройство PowerBank GPPB350GS

Инструкция по эксплуатации.

1.Подключите GP PowerBank непосредственно

к розетке электросети.  Не используйте удлинители.

2.Всегда заряжайте никель-металлгидридные

аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank.

Одновременно можно заряжать аккумуляторы

размеров АА и ААА.

3.Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы

GP в GP PowerBank соблюдая полярность.

Избегайте переполюсовки.

4.Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной

емкостью.

5.Зеленые светодиодные индикаторы горят в процессе заряда.

Индикаторы гаснут только при отключении зарядного

устройства от сети или извлечении из него аккумуляторов.

Внимание

1. Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

2. Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.

3. GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.

4. Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек.

5. Не вставляйте в устройство одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металлгидридные с никель-кадмиевыми, щелочным батарейками и т.п.

6. Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.

7. Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.

8. Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.