Оборотная сторона

Разветвитель в гнездо прикуривателя на 2 гнезда (12В)

SCP 1-2

- возможность подключения одновременно 2 электроприборов

- рабочее напряжение сети: 12/24 В

- светодиодный индикатор работы

- корпус из высокопрочного тугоплавкого пластика

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12/24 В

Суммарный ток: 5 А

Максимальная суммарная мощность: 80 Вт

Предохранитель: 5 А

Рабочая температура: -10°С – +60°С

Внимание!

Разветвитель предназначен для слаботочных изделий!

Не предназначен для использования в сетях с напряжением выше 12/24 В, мощностью более 80 Вт и силой тока более 5 А!

Не допускается использование штатного прикуривателя через разветвитель!