Стерео головные телефоны RP-HX45

Наименование				RP-HX45E-K

Тип						Легкие наушники

Громкоговоритель				36,0-мм

Импеданс					32 Ом

Чувствительность				116 дБ/мВт

Максимально допустимая  мощность	1000 мВт

Частотный диапазон			10 Гц – 25 кГц

Длина шнура				1,2 м

Разъем					3.5 мм (мини-джек)

Никелированный

Цвет						Черный

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте использования Ваших головных телефонов во время управления автомобилем, велосипедом или в других ситуациях, когда требуется либо быстрая реакция, либо слух не должен быть ослаблен. Не используйте Ваши головные телефоны в течение длительных периодов времени при высокой громкости.

Адрес производителя Панасоник Корпорэйшн 1006, Кадома, Осака, Япония

Адрес поставщика ООО «Панасоник Рус»117393, г.Москва, Профсоюзная ул.,д.56,7 этаж.