AVSC-2055B

СТЕНД ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И

АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМ

Патент США # D592,428

Изготовлено в Китае

Итальянский дизайн

Не выбрасывайте эту инструкцию 				NF-1_1215009vТ

Компания «Bell’O International Corp» не будет нести ответственности за  невыполнение указаний, приведенных для выполнения правильной сборки, а также за применение этого стенда и неправильное обращение с ним.

| № | Деталь | Кол-во |  | № | Деталь | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF1 |  | 2 |  | NF8 |  | 1 |
| NF2 |  | 6 |  | NF9 |  | 2 |
| NF3 |  | 4 |  | NF10 |  | 2 |
| NF4 |  | 4 |  | NF11 |  | 2 |
| NF5 |  | 8 |  | NF12 |  | 2 |
| Инструменты для сборки |  | 2 |  | NF13 |  | 1 |
| NF7 |  | 4 |  |  |  |  |

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Примечание: Этот стенд рекомендуется собирать вдвоем. Стенд должен собираться в перевернутом положении и на мягкой, плоской поверхности.

1. Верхнюю стеклянную полку (NF8) с четырьмя резьбовыми серебряными дисками, направленными вперед, УСТАНОВИТЬ на мягкую плоскую поверхность лицевой частью вниз и плотно НАВИНТИТЬ четыре длинных стержня с резьбой (NF3) на каждый диск.

2. УСТАНОВИТЬ три подкладки под стекло (NF2) на верхнюю кромку опорной рейки первой полки (NF1) и УСТАНОВИТЬ опорную рейку полки рядом с передними стержнями с резьбой (NF3), как это показано на рисунке, с подкладками под стекло со стороны верхней стеклянной полки (NF8).

3. На стержни с резьбой (NF3) НАДВИНУТЬ каждую деревянную боковину (NF11 и NF12) с  прорезями в каждой боковине, направленными в сторону передней части и сидящими над опорной рейкой полки (NF1).

4. НАДВИНУТЬ одну из оставшихся стеклянных полок (NF9) на стержни с резьбой (NF3) и на деревянные боковины (NF11 и NF12).

5. УСТАНОВИТЬ ещё три подкладки под стекло на верхнюю кромку опорной рейки второй полки (NF1) и УСТАНОВИТЬ опорную рейку полки рядом с передними стержнями с резьбой (NF3), с подкладками для стекла, установленными со стороны стеклянной полки (NF9).

6. УСТАНОВИТЬ остальные деревянные боковины (NF11 и NF12) на стержни с резьбой (NF3) с  прорезями в каждой боковине, направленными в сторону передней части и сидящими над опорной рейкой полки (NF1).

7. НАДВИНУТЬ оставшуюся стеклянную полку (NF9) на стержни с резьбой (NF3). УСТАНОВИТЬ наименьшие деревянные боковины (NF10) на концы стержней.

8. ПРИКРЕПИТЬ наименьшие деревянные боковины (NF10) к остальным узлам с помощью четырех гаек (NF4) и с применением поставленного в комплекте инструмента (NF6A). В ДАННЫЙ МОМЕНТ РЕЗЬБУ ПЛОТНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ.

9. ПРИВИНТИТЬ  четыре опоры полки (NF7) к внутренней стороне задней панели (NF13).

10. УСТАНОВИТЬ заднюю панель (NF13) напротив задней стороны деревянных боковин (NF11 и NF12) с опорами стенда (NF7), направленными во внутреннюю часть стенда и ПРИКРЕПИТЬ  посредством восьми винтов (NF5), как это показано на рисунке. ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ ДО ОТКАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА (NF6B).

11. Возвратиться к четырем винтам (NF4) и ПОЛНОСТЬЮ ИХ ЗАТЯНУТЬ с применением поставленного в комплекте инструмента (NF6A).

ДЕЙСТВУЯ ВДВОЕМ, ОСТОРОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ СОБРАННЫЙ СТЕНД В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВИТЬ ЕГО В МЕСТЕ, ГДЕ ОН БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОСТОЯННО. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОМПОНЕНТОВ АППАРАТУРЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ПОЛКИ ВЫРОВНЕНЫ И ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЕНЫ.

# Text boxes

Для Вашей собственной безопасности, соблюдайте следующие меры предосторожности:

! Не устанавливайте на полки предметы, вес которых превышает максимальные значения 57 кг для верхней полки и 22 кг для каждой нижней полки. Более тяжелые компоненты всегда устанавливайте на нижнюю полку.

! Перед передвижением всего стенда всегда снимайте с него телевизор и другую аппаратуру.

! Будьте осторожны при передвижении стенда, когда в него установлены стеклянные полки и/или на нем находится аппаратура, так как это может вызвать рассоединение и падение полок и других частей.

! При использовании этого стенда он должен быть расположен на плоской, прочной и горизонтальной поверхности.

! Не опирайтесь на телевизор, когда он установлен на стенде.

! Не взбирайтесь на стенд и не наступайте на него.

! Не ударяйте и не прилагайте свой собственный вес на стеклянные полки.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9