РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный видеорегистратор

Модель: RITMIX AVR-300

- Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора RITMIX AVR-300

- Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и поняли данное руководство.

- Сохраняйте руководство в легкодоступном  месте.

- С полной линейкой продуктов RITMIX и особенностями моделей можно ознакомиться на www.ritmixrussia.ru

◆  Пожалуйста перед использованием проверьте настройки и режим видеозаписи в течение 5 – 10 минут.

◆  Не храните другие файлы на SD. Это может вызвать сбой видеозаписи.

SD карта должна быть использована только для записей видеорегистратора.

◆  Не извлекайте SD карту до выключения питания регистратора и выключения двигателя автомобиля.

В противном случае возможно повреждение RITMIX AVR-300 и записанных видеофайлов.

◆  Для обеспечения записи в штатном режиме  SD карта должна содержать минимум 100MB свободного пространства.

◆  Адаптер постоянного тока и разъем  прикуривателя должны использоваться только  с входящими в комплект устройствами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

◆ Устройство разработано для использования с поставляемым к нему разъемом прикуривателя. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа.

◆ Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.

◆ Гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж,  нарушения энергопитания, стихийные бедствия и т.д.

◆ Необходимо использовать только поставляемые к устройству SD-карты. Наша компания не несет ответственности при возникновении проблем в связи с применением посторонних SD-карт и гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.

◆  Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты приобретения.

Внешний вид и функции

1. Слот для SD/MMC карты

2.  Индикатор состояния: работа (зеленый)/ зарядка (красный)

3. Микрофон

4. Кнопка Видеозаписи/Фотосъемки

5. Кнопка Меню

6. Кнопка Включения/выключения

7. Клавиша Вверх

8. Клавиша Вниз

9. Клавиша Переключение режимов

10. Разъем USB

11. ТВ-выход

12. Объектив

13. Ночное освещение

14. Динамик

15.Гнездо перезагрузки

16. Отверстие для крепления

17.2,36-дюймовый жидкокристаллический дисплей

Аксессуары в комплекте:

● руководство по эксплуатации

● крепления

● USB кабель

● зарядное устройство от прикуривателя  с адаптером 12V/24V на 5V

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Питание

- От встроенного литий-ионного аккумулятора

Питание включается при нажатии и удержании кнопки Включения и выключения ⑥ в течение 1 с и отключается повторным нажатием указанной кнопки;

Зарядка осуществляеится через USB-кабель или через подключение к зарядному устройству от прикуривателя. Индикатор состояния светится красным и гаснет по окончании зарядки.

- Посредством зарядного устройства от прикуривателя

Видеорегистратор начинает запись автоматически при начале движения автомобиля  и при выключении двигателя останавливает запись с сохранением последнего из записанных файлов.

Запись

При включении запись осуществляется в режиме по умолчанию, при этом светится индикатор состояния.  Записанные файлы сохраняются на SD/MMC карте. Остановка записи осуществляется по нажатию кнопки Запись ④ или при выключении двигателя автомобиля, после чего индикатор состяния гаснет.

Режим фотосъемки

Переход в режим фотосъемки осуществляется включением видеорегисратора и нажатием кнопки Переключения режима ⑨ . Фотографирование осуществляется по нажатию кнопки Фотосъемка ④ .

Предварительный просмотр и удаление файлов

Переход в режим предварительного просмотра осуществляется двойным нажатием кнопки Переключения режима⑨, а выбор просматриваемого файла осушествляется кнопками Вверх ⑧и Вниз⑦

Просмотр видеофайла осушествляется нажатием кнопки Видеозапись, остановка просмотра осуществляется повторным нажатием указанной кнопки.

Удаление файлов

Для удаления файла перейти в режим удаления нажатием кнопки Переключения режимов, посредством кнопок Видеозапись и Вверх/Вниз выбрать способ удаления: Выделенный, Все, Несколько и подтвердить удаление нажатием кнопки Видеозапись. Также можно перейти в режим Пиктограммы и количество (1-8) в режиме Предварительного просмотра..

Параметры функций

При включенном видеорегистраторе нажатием кнопки Переключения режимов перейти в режим Видео или Фото для выхода в меню установок. Нажать кнопку Видеозапись и выбрать параметр кнопками Вверх и Вниз. Для выхода нажать кнопку Меню.

- Режим видео:

- Разрешение видеозаписи (pixels):  480*240

- Отметка времени : Откл / Дата/Дата и время

- Детектор движения : Вкл/Выкл

Примечание: в состоянии Включено регистратор велючается на запись автоматически при начале движения автомобиля и прекращает запись при остановке.

- Продолжительность записи (в минутах) : [1/2/3/4/5/10/15] продолжительность записываемого видеофрагмента.

- Ночной режим: Вкл/Выкл

- Режим фото:

- Расстояние съемки : 5M/3M/1.3M

- Разрешение: VGA

C.Режим установок:

Вход в меню установок осуществляется в режиме Видео или Захват изображения двойным нажатием кнопки Меню.

- Формат : форматирование SD карты.

- Язык : Английский/Русский

- Перезагрузка : Отменить/Выполнить

- Частота освещения: [50/60Гц].

- Ввод данных : Установка правильной даты и времени записи кнопкой Видеозаписи и клавишами Вверх/Вниз.

Режим USB

Подключить авторегистратор к компьютеру посредством USB-кабеля, в окне Мой компьютер появится директория Съемный диск/DCIM/100DSCIM, из которой осуществляется  перенос файлов видеорегистратора на компьютер.

Примечания:

1)перед началом записи установить SD/MMC карту.

2)При установке продолжительности видеофрагмента равной 1/2/3/4/5/10/15 минутам, запись на карту будет осуществлться циклически, т.е. при заполнении SD карты, самые старые файлы автоматически удаляются, а на их место последовательно записываются новые файлы видеозаписи. Предусмотрена 3-секундная пауза, в течение которой запись не осуществлется.

3)Видеорегистратор питается постоянным током напряжением 5В, поэтому необходимо применять поставляемое в комплекте зарядное устройство от прикуривателя с адаптером 10В/20В на 5В.

Технические характеристики

- Разрешение видеозаписи, pixels : 480*240

- Формат видеофайла : AVI

- Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/2/3/4/5/10/15

- Источник питания : встроенный аккумулятор или зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В

- Поддержка SD/MMC карты (256MB - 32GB)

- Микрофон аудиозаписи

- USB/ТV выход

Полезные рекомендации

При «зависании» устройства плавно нажать продолговатым тонким предметом (сечение менее 1 мм) в гнездо перезагрузки для повторного запуска устройства

.

Ночное освещение включается при фокусировке линзы на объекте с отражающей поверхностью, в результате чего возможен эффект внезапной вспышки. Быть осторожным в применении!

В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

( При производстве Ritmix   проводится многократный контроль качества изделий.

( В случае неисправности устройства – просьба обращаться в авторизованный RITMIX сервисный центр. Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне.

( Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей.

( На аксессуары гарантия составляет 6 месяцев со дня продажи (на адаптер питания в прикуриватель и на видеокабель).

# Text boxes

ВНИМАНИЕ!

MADE IN CHINA

www.ritmixrussia.ru

2011 Copyright RITMIX

C