2-портовый высокоскоростной HDMI коммутатор

F3Y044bf

Основные свойства

- Совместимость с режимом 3D

- Позолоченные коннекторы для максимального качества изображения и звука

- Типы переключения: автоматическое или ручное

- Индикатор для указания текущего подключения

Спецификация

Вход 1				HDMI  A “мама”

Вход 2				HDMI  A  “мама”

Выход				HDMI  A  “мама”

Потребляемая мощность 	3 Вт (максим.)

Питание				5В DC/ 1А (опционально)

Стандарт HDMI 			1.3b

Цвет					черный

Использование

Соединение до двух HDMI устройств через коммутатор с HDMI-портом ЖК или Плазмы с возможностью переключения между входными портами.

Отличное решение для:

HDTV

Blu-Ray

LAPTOP

HD Game

2-портовый HDMI коммутатор

F3Y044bf

Комплектация

2-портовый коммутатор

Инструкция по эксплуатации

Введение

Благодарим за покупку 2-портового HDMI коммутатора Belkin. Устройство позволяет подсоединить два отдельных источника HD видео к вашему телевизору.  Коммутатор позволяет легко переключаться между устройствами, например, игровой системой, Blu-ray проигрывателем или HD set-top-box. Специальная функция позволяет определять включенное устройство и автоматически переключаться на него.

Настройка.

- Поместите HDMI коммутатор вдали от источников тепла, влаги, электромагнитных и радио излучений.

- Подключите HD устройства к портам, маркированным “Input 1” и “Input 2.”

- Подключите коммутатор к HD телевизору через порт “Output.”

- Как только вы включите один из подсоединенных HD источников, коммутатор включится и будет готов к работе.

Основные свойства

- Соединение и переключение между двумя источниками HD видео с использованием одного соединения с телевизором.

- Поддержка видео разрешений 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

- Поддержка сигналов 3D

- Световой индикатор, показывающий, какое из подключенных устройств является рабочим в данный момент

Спецификация

Видео на выходе			HDMI 1.3b

Максим. Разрешение	 	1920x1080p

Частота				50/60Гц

Полоса пропускания видео		2.5Gbps/250МГц

Разрешение экрана	 		480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Рабочая температура 		0° C to +70° C

Рабочая влажность 			10% to 85% RH (без конденсата)

Температура хранения 		-10° C to +80° C

Влажность при хранении		5% to 90% RH (без конденсата)

Внешний источник питания		не требуется

Размеры (Д x Ш x Г) 		50  x 50 x 13 мм

Гарантия 				1 год со дня продажи

По вопросам сервисного обслуживания обращаться:

ООО Роминокс, РФ, Москва, +7 495 927 01 94, info@rominox.ru

© 2012 Belkin International, Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются зарегистрированными и принадлежат соответствующим владельцам. HDMI является зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing LLC в США и других странах.