Зарядное устройство GP KB34PGS

| Модель | GPKB34PGS |
| --- | --- |
| Длительность заряда | 8 и 3 час |
| Каналов для заряда | 2 |
| Подключение к сети | Вставляется в розетку |
| Тип аккумуляторов | NiCd\NiMH |
| Размер аккумуляторов | AA/AAA |
| Заряд в автомобиле | нет |
| Зарядный ток |  |
| - АА | 250 мА |
| - ААА | 100 мА |
| Компенсационный заряд | Да |
| Метод контроля |
| - спад напряжения (( ( V) | Нет |
| - таймер безопасности | Да, 8 и 3 час |
| - контроль температуры | Нет |
| - Защита от алкалиновых элементов | Нет |
| -Контроль качества аккумуляторов | Нет |
| Индикаторы | Красн\ Зел – 1 |
| Размеры L x W x T мм | 127 x 72 x 31 |

|  | Емкость | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| AA | 2000 series | 8 час |
|  | 1800 мАчас | 8 час |
|  | 1000 мАчас | 3час |
|  | 850 мАчас | 3 час |
| ААА | 700 мАчас | 8 час |
|  | 600 мАчас | 8 час |
|  | 300 мАчас | 3час |

Инструкция по эксплуатации

- Установите переключатель NiMH/NiCd в положение, соответствующее типу заряжаемых аккумуляторов (Fig.1).

- Устройство имеет две зарядные цепи, возможен одновременный заряд 2 или 4  штук GP NiMH/NiCd аккумуляторов только парами. Не допускается одновременный заряд АА и ААА аккумуляторов разных размеров. На Fig.2 указаны допустимые комбинации расположения аккумуляторов в устройстве.

- Установите GP NiMH/NiCd аккумуляторы в соответствующие слоты. Соблюдайте правильную полярность для исключения реверсивного заряда.

- Установите GP KB34PGS в розетку 220 В.

- Свечение красного светодиода указывает на то, что GP KB34PGS находиться в состоянии заряда. После окончания заряда, через 3 или 8 часов в зависимости от типа аккумуляторов, GP KB34PGS переключится в режим подзаряда и светодиоды будут гореть зеленым светом, свидетельствуя что аккумуляторы готовы к дальнейшему использованию.

- Извлеките GP KB34PGS из розетки  220 В и выньте аккумуляторы из устройства.

- Для повторного включения GP KB34PGS необходимо перед установкой аккумуляторов извлечь устройство из розетки.

## Внимание

  - Перед началом использования новых аккумуляторов необходимо сделать 2-3 цикла заряд-разряд для достижения максимальной емкости. После длительного хранения необходимо дополнительно перезарядить аккумуляторы перед использованием.

  - Извлеките аккумуляторные батареи из GP KB34PGS, если устройство не предполагается применять длительное время.

  - В процессе заряда аккумуляторы могут нагреваться.

  - Температура при заряде : 0 до 45°С

Температура хранения аккумуляторов: -20 до 35°С

Осторожно:

- Заряжайте только никель-металлгидридные (NiMH) и никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы размеров АА и ААА. Использование  зарядного устройства для других типов аккумуляторов (напр., цинк-марганцевых и пр.) может привести к разрушению и травматизму.

- Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости и различных производителей.

- Не допускайте попадания влаги, разборки аккумуляторов и зарядного устройства. Не бросать в огонь.

- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Предназначено для использования в помещении и в сухом месте. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь, снег или в другие экстремальные условия.

- Необходимо отсоединить зарядное устройство от сети перед обслуживанием или чисткой.

- Не допускается изменения конструкции электрической вилки устройства. При отсутствии розетки соответствующего типа воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика для ее установки. Неисправное соединение устройства с электрической сетью может быть причиной поражения электрическим током.

# Text boxes

Для достижения максимального эффекта и безопасности заряжайте в KB34PGS только аккумуляторы GP NiMH /NiCd