Eco II

Ion

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Акустическим системам потребуется около 50 часов для достижения оптимального звучания. Никаких специальных мер предосторожности на этот период не требуется.

# Подключение акустических систем к усилителю

Подключите кабель от усилителя к разъемам на нижней панели громкоговорителей. Удостоверьтесь, что полярность подключения соблюдена. Красная клемма плюс(+), черная минус(-).

Подключайте только  кабелем, состоящим из одной пары проводников.

# Размещение систем

Установите системы на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Избегайте препятствий прохождению звука к месту прослушивания. Для начала разместите акустические системы на расстоянии 15 см от стены  и проиграйте знакомый Вам музыкальный фрагмент, теперь есть несколько возможностей изменить звучание.

- Вы можете уменьшить уровень низких частот увеличив удаление от стены.

- Вы можете добиться лучшей детальности путем нацеливания системы на слушателя.

Вы можете добиться оптимального звучания путем изменения местоположения систем.

Размещение  «полочных» акустических систем

Вы добьетесь наилучшего звучания разместив небольшие системы на высоте 60-70 см от пола. Установите системы на твердую подставку или полку. Следуйте рекомендациям, изложенным выше.

Небольшие акустические системы, например Typo, могут быть размещены на настенных кронштейнах  Ceratec.

## Установка напольных систем

Напольные модели поставляются с незакрепленной нижней платформой. Закрепите ее используя прилагаемые длинные винты. Меры предосторожности при использовании громкоговорителя  центрального канала

Данная акустическая система имеет магнитоэкранирование, значит ее можно размещать сколь угодно близко к телевизору. Рекомендуется размещать систему над или под телевизором для достижения наилучшего баланса. Можно разместить и на стене за телевизором. Постарайтесь обеспечить одинаковое удаление от слушателя систем основного и центрального каналов. Громкоговоритель центрального канала необходимо подключать к выходу центрального канала вашего усилителя.

Так Ваши акустические системы Ceratec будут звучать наилучшим образом:

- Экспериментируйте с расположением;

- Дайте время системам «прогреться»;

- Чем лучше Ваша Hi-Fi система, тем лучше ее звучание;

- Использование хорошего кабеля улучшает звучание системы;

- Не выставляйте уровень громкости выше требуемого;

- Удалите фронтальную сетку для серьезного прослушивания.