3D очки Vivitek

DLP-Link 3D очки (модель Xpand EDUX2)

Руководство пользователя

Внимание: Перед использованием ознакомьтесь с сопроводительной документацией

Что необходимо для просмотра 3D?

- 3D-контент (видео, игры и т.д.)

- Устройство (источник) для воспроизведения 3D (ПК, игровая консоль, Blu-ray плеер и т.д.), которое удовлетворяет требованиям Вашего дисплея или проектора

- 3D DLP-Link или 3D-совместимый DLP-проектор, или ТВ  Mitsubishi и Samsung с обратной проекцией

Комплектация

- 3D очки

- чехол из микрофибры

- 2 сменные носовые дужки

Устройство 3D очков

- Кнопки (ВКЛ, ВЫКЛ)

- Светодиодный индикатор

Рис.1: Обзор продукта

3D очки Vivitek (XPAND Edux 2) могут быть использованы только с DLP-Link 3D телевизорами и DLP-Link проекторами. С актуальным списком совместимого оборудования можно ознакомиться на сайте www.xpand.me. 3D очки можно надевать поверх повседневных очков для коррекции зрения, но этот продукт нельзя использовать в качестве солнцезащитных очков.

Характеристики

Размер стекол: 57 мм по диагонали

Вес: 56 г

3D-технология: активные затворные очки

Тип стекол: ЖК-панель

Метод синхронизации: DLP-Link, белый свет

Частота обновления: 96-120 Гц

Температура: 5-45° С

Ресурс батареи: 100 ч

Тип батареи: CR2032, 220 мА/ч

Включение и выключение очков

- шаг 1 Включение: нажмите кнопку (1) однократно

- шаг 2: светодиод (2) мигнет один раз после отпускания кнопки (1) и стекла станут темными на 5 секунд

- шаг 3 Выключение: нажмите на кнопку (1) однократно

Шаг 4: светодиод (2) мигнет 3 раза после отпускания кнопки (1)

Очки также выключаются автоматически, если они не получают соответствующий синхросигнал более 7 минут.

Предупреждение о разряде батареи

Батарея почти разряжена, если:

- при включении индикатор мигнет 5 раз

- при выключении индикатор мигает с низкой частотой

В этом случае при включении очки  будут работать нормально пока батарея не разрядится полностью.

Замена батареи

Шаг 1 Откройте батарейный отсек

Шаг 2 Извлеките старую батарею

Шаг 3 Вставьте новую батарею

Шаг 4 Закройте батарейный отсек

Меры предосторожности и уход

Аналогично обращению с любым оптическим прибором: при использовании очков соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стекла очков. Стекла являются хрупкими элементами и могут выйти из строя при сгибе или скручиванию очков. Держите очки только за рамку, чтобы не поцарапать стекла и не загрязнять их отпечатками пальцев.

Не оставляйте неиспользуемые очки без чехла. Храните их в сухом, защищенном от пыли месте.

Не прилагайте чрезмерную нагрузку к рамке и стеклам. Не растягивайте и не изгибайте рамку.

Во избежание царапин не чистите стекла твердыми острыми предметами, грубой грязной тканью и растворителями.

Калибровка очков

Чтобы понять, на каком оптимальном расстоянии от экрана  Вы можете расположиться, учитывайте следующие факторы:

- Внешнее и комнатное освещение

- Коэффициент усиления контрастности экрана, если Вы используете проектор

- Величину яркости проектора (в единицах ANSI лм)

Важные требования по безопасности

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обращайте внимания на все предупреждения.

-Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте оборудование вблизи воды.

- Очищайте только мягкой сухой тканью.

- Используйте только фирменные аксессуары из комплекта.

Батарея

Для замены используйте батарею только типа CR2032. Использование других батарей может привести к возгоранию или взрыву.

ВНИМАНИЕ: при ненадлежащем обращении батарея может взорваться. Не заряжайте, не разбирайте батарею и не помещайте ее в огонь.

Утилизируйте использованную батарею в соответствии с рекомендациями. Храните батарею в недоступном от детей месте.