| 35040001 | Руководство по эксплуатации |  |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 3 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Органы управления |  |  |  |

|  |  |  | USB-порт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Док (1 для iPod/iPhone |
|  |  |  | HEADPHONE - Гнездо для наушников |
|  |  |  | Дисплей |
|  |  |  | CD/MP3-привод с щелевой загрузкой |
|  |  |  | AUX Стереовход 3,5 мм |
|  |  |  | ANT FM – гнездо для FM-антенны |
|  |  |  | Шнур питания |
|  |  |  | CLOCK переключатель (часы) |
|  |  |  | ALARM – Кнопка будильника |
|  |  |  | VOLUME +/- Установка громкости |
|  |  |  | SRC Выбор аудиоисточника |
|  |  |  | CD/USB/iPod: следующая дорожка/композиция; FM-радио: следующая станция |
|  |  |  | CD/USB/iPod: предыдущая дорожка/композиция; FM-радио: предыдущая станция |
|  |  |  | CD/USB/iPod: остановка; во время настройки: назад |
|  |  |  | CD/USB/iPod: пауза/продолжение; во время настройки: подтверждение |
|  |  |  | CD: извлечение диска |
|  |  |  | Включение/выключение в режим ожидания |
|  |  |  | ИК-датчик |
|  |  |  | Функции управления в меню “Настройки” |
|  |  |  | Светодиодный индикатор ALARM ON/OFF |

(1 Список совместимых с SoundBox ID моделей Apple приведён на стр. 14.

| Loewe SoundBox ID - 4 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Пульт ДУ Assist Easy |  |  |  |

|  | (1) Включение/выключение звука (2) Светодиодная индикация текущего режима работы (3) Переключение в режим телевизора (4) Кратковременное нажатие: время Продолжительное нажатие: будильник (5) Кратковременное нажатие: iPod: меню Продолжительное нажатие: RADIO: сохранение радиостанций (6) V+/V- увеличение/уменьшение громкости звука (7) В меню: подтверждение/вызов; iPod: выбор/воспроизведение (8) Кратковременное нажатие: воспроизведение/пауза Продолжительное нажатие: случайное воспроизведение (9) Кратковременное нажатие: переход к предыдущей композиции Продолжительное нажатие: переход назад (10) Выбор аудиоисточника (10) и одновременно (16) : FM radio: поиск назад (10) и одновременно (16) : FM radio: поиск вперёд (11) Включение/выключение в режим ожидания (ON/OFF) (12) Управление установленным устройством, например, SoundVision (13) Управление установленным устройством, например, SoundBox ID (14) Кратковременное нажатие: функции дисплея Продолжительное нажатие: меню настроек (15) P+/P- переход на следующую/предыдущую радиостанцию (16) переход вверх/вниз по папкам; выбор в меню iPod (17) Кратковременное нажатие: остановка Продолжительное нажатие: повторение (18) Кратковременное нажатие: переход к следующей композиции Продолжительное нажатие: переход вперёд (19) Кратковременное нажатие: пауза/продолжение воспроизведения Продолжительное нажатие: режим паузы/сна |
| --- | --- |

(1 Назначение кнопок может изменяться (см.стр.8). Описание относится к стандартным установкам.

| Loewe SoundBox ID - 5 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Органы управления |  |  |  |

Содержание

| Органы управления | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пульт ДУ Assist Easy | 4 |  |  |
| Содержание | 5 |  |  |
| Приветствие | 6 |  |  |
| Объём поставки | 6 |  |  |
| Чистка | 6 |  |  |
| О безопасности | 6 |  |  |
| Установка | 7 |  |  |
| Подключение | 7 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию | 8 |  |  |
| Установка батареек | 8 |  |  |
| Подготовка пульта ДУ | 8 |  |  |
| Управление другими устройствами Loewe | 8 |  |  |
| Подключение к сети питания | 8 |  |  |
| Включение/выключение | 8 |  |  |
| Установка времени | 9 |  |  |
| Настройка громкости | 9 |  |  |
| Настройка аудио | 9 |  |  |
| Уменьшение яркости дисплея | 9 |  |  |
| Настройка радиостанций | 9 |  |  |
| Прослушивание радио | 9 |  |  |
| Удаление радиостанции | 9 |  |  |
| Управление | 10 |  |  |
| Воспроизведение c CD/USB | 10 |  |  |
| Воспроизведение с внешних аудиоисточников | 10 |  |  |
| Работа с iPod | 11 |  |  |
| Функция будильника | 12 |  |  |
| Функция Sleep | 12 |  |  |
| Автоматическое выключение | 12 |  |  |
| Устранение неисправностей | 13 |  |  |
| Устранение неисправностей | 13 |  |  |
| Технические данные | 14 |  |  |
| Юридические примечания | 14 |  |  |
| Торговые марки | 14 |  |  |
| Защита окружающей среды | 14 |  |  |

| Loewe SoundBox ID - 6 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Приветствие Безопасность |  |  |  |

Приветствие

| Благодарим Вас за выбор продукта марки Loewe! Мы рады приветствовать в Вашем лице нового клиента. Loewe является синонимом наивысших технологических достижений, отличного дизайна и удобства для пользователя. Это одинаково относится к телевизорам, видео- и аудиоустройствам и аксессуарам. Ни технология, ни дизайн сами по себе не являются нашей целью, но призваны лишь обеспечить нашим клиентам наивысшее качества звука и изображения. Наш дизайн не подвержен сиюминутным тенденциям, ведь Вы приобрели качественное оборудование, которое не надоест вам ни завтра, ни в обозримом будущем. Объём поставки Loewe SoundBox ID, арт. № 51202-T/W/G/I/P01 Пульт ДУ с двумя батарейками Антенна Руководство по эксплуатации Чистка Чистку алюминиевой поверхности необходимо осуществлять мягкой, слегка влажной тканью без использования агрессивных и царапающих моющих средств. При необходимости можно аккуратно удалять пыль с помощью пылесоса. О безопасности В целях обеспечения Вашей безопасности, исключения повреждения устройства просим прочитать и соблюдать нижеуказанные требования. Применять только в соответствии с назначением и условиями установки Настоящее устройство предназначено только для воспроизведения аудиосигналов. Перед подключением или отключением других устройств всегда выключайте устройство. Не допускать работы устройства без контроля. При длительном отсутствии выключать устройство из сети. |  | Защищать устройство от: влаги, влажности, капель воды и воды в виде аэрозоля, пара ударов и механических напряжений магнитных и электрических полей низкой и высокой температуры, прямых солнечных лучей и больших колебаний температуры пыли препятствий вентиляционных отверстий попыток попадания внутрь устройства Не устанавливать стаканы и ёмкости с жидкостями на верхнюю поверхность устройства. Защищать от капель и брызг воды. Не допускать наличия рядом с устройством свечей и открытого пламени, защищать от возгорания. Устройство разработано исключительно для личного пользования в домашних условиях. Гарантийные услуги распространяются только на эти условия применения устройства. ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электричским током не открывать устройство. Внутри устройства нет частей, нуждающихся в ремонте пользователем. Ремонт должен осуществляться только дилером Loewe. В случае переноса устройства в тёплое помещение с холода в целях предотвращения появления конденсата необходимо подождать приблизительно 1 час до включения. Не включать до тех пор, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры, в противном случае возможно серьёзное повреждение компонентов. Громкость Громкая музыка может повредить слух. Не рекомендуется устанавливать очень большую громкость при прослушивании, в особенности при длительном прослушивании. О настоящем Руководстве по эксплуатации Информация в настоящем Руководстве относится к продукту Loewe SoundBox. Если не указано иное, то инструкции относятся к элементам управления устройства на пульте ДУ Assist. Абзацы, начинающиеся символом указывают на важные инструкции, советы или состояния для последующих установок. Термины, встречающиеся в меню или нанесённые на пульт ДУ или устройство выделены жирным шрифтом. В функциональных описаниях необходимые элементы управления расположены слева от текста с описанием инструкций. |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 7 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Установка Подключение |  |  |  |

| Установка Устанавливать устройство на ровную, прочную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла и прямых солнечных лучей. В случае установки на полку или в нише необходимо обеспечить зазор не менее 2,5 см с каждой стороны и над самим устройством для обеспечения свободной циркуляции воздуха и во избежание нагревания. Не закрывать отверстия, расположенные в задней части. Не устанавливать устройство на заднюю часть во время работы. Неправильное напряжение может привести к повреждению устройства. Устройство должно подключаться только к сети с таким же напряжением и частотой, которые указаны на табличке характеристик и кабеле. Во время грозы извлечь сетевую вилку. Скачки напряжения ввиду молний может привести к повреждению устройства. Сетевую вилку также следует извлекать при длительном отсутствии. Прокладка кабеля питания должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить его повреждение. Не допускается перекручивание кабеля, укладка на острые края, поверхности незащищённые от хождения или воздействия химических веществ; Последнее требование относится также ко всему оборудованию. При повреждении кабеля питания немедленно прекратить эксплуатацию устройства. В случае выключения из сети не тяните за кабель, а аккуратно потяните за вилку, в противном случае возможно повреждение вилки и короткое замыкание при следующем включении. |  | Подключение Подключить к гнезду ANT FM доступный в качестве опции кабель FM-антенны. В качестве альтернативы можно использовать антенну, входящую в комплект поставки. Установить антенну таким образом, чтобы обеспечить наилучший приём, например, рядом с окном. Внешний аудиоисточник можно подключить через гнездо AUX . Использовать аудиокабель для разъёма 3,5 мм (можно заказать у дилера). Подключить шнур питания в гнездо питания переменного тока включить в розетку 230 В 50 Гц. Наушники подключаются к гнезду 3,5 мм наушников HEADPHONE . При этом динамики SoundBox ID выключаются. |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 8 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |
| Пульт ДУ Assist Easy |  |  |  |

| Установка батареек Повернуть крышку батарейного отсека против часовой стрелки, затем снять её. Установить батарейку CR2032/ DL2032. Полюс + батарейки должен быть направлен вверх. Установить на место крышку батарейного отсека пульта ДУ (соблюдать маркировку). ➠ Не устанавливать в пульт ДУ перезаряжаемые батарейки (аккумуляторы)! ➠ Беречь батарейки от воздействия избыточного тепла, например, солнечного света, огня и т.п. Настройка пульта ДУ Кнопки управления AUDIO и RADIO могут определены для управления различными устройствами фирмы Loewe. Нажимать кнопку, которую вы хотите сконфигурировать (AUDIO или RADIO) и одновременно нажимать кнопку REC/AUX; удерживать кнопки в течение 5 секунд. Светодиод над выбранной кнопкой мерцает дважды. Ввести комбинацию кнопок из ниже-указанной таблицы (нажимать кнопки одну за другой). Комбинация кнопок Устройство красная Loewe TV Radio зелёная Loewe Mediacenter синяя + жёлтая Loewe BluTechVision Inter-active жёлтая Loewe AudioVision зелёная + синяя Apple Remote зелёная + жёлтая Apple TV зелёная + жёлтая + синяя SoundBox ID.* (RADIO) синяя SoundBox ID.* (AUDIO) красная + синяя <AirSpeaker> красная + зелёная + жёлтая MediaVision 3D красная + зелёная + жёлтая + синяя сброс всех настроек Нажать OK Светодиод над кнопкой устройства мерцает дважды Установка по умолчанию |  | Управление другими устройствами Loewe Использование пульта ДУ для управления Loewe SoundBox ID Нажать кнопку RADIO, индикация над ней будет гореть приблизительно 5 секунд. Использование пульта ДУ для управления телевизором Loewe Нажать кнопку TV, индикация над ней будет гореть приблизительно 5 секунд. При каждом нажатии кнопки загорается индикация соответствующего режима работы (TV – AUDIO - RADIO). Правила управления отдельными устройствами – см.соответствующее Руководство по эксплуатации. Подключение к сети питания Выполнить надлежащее кабельное подключение как описано в разделе “Подключение” (стр.7). Включить вилку в розетку 230 В, 50 Гц. Включение/выключение Установить пульт ДУ для управления SoundBox ID, для чего кратковременно нажать кнопку RADIO. Для включения устройства нажать кнопку ON/OFF на SoundBox ID или на пульте ДУ Assist Easy. Загорается светодиодный индикатор над кнопкой ON/OFF . Для выключения устройства снова нажать кнопку ON/OFF на SoundBox ID или на пульте ДУ Assist Easy. Загорается светодиодный индикатор над кнопкой ON/OFF . В случае длительного отсутствия выключить устройство с помощью кнопки ON/OFF, затем извлечь вилку из розетки. Это позволяет сэкономить электроэнергию и тем самым сберечь окружающую среду. Спустя 60 минут без воспроизведения в режиме CD или USB устройство автоматически переключается в режим ожидания с целью энергосбережения (см.стр.14). Спустя 4 или 8 часов устройство автоматически выключается в режим ожидания с целью энергосбережения (см.стр.14). |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 9 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |
| Основные установки Радио |  |  |  |

| Установка времени Порядок установки текущего времени. Установить переключатель CLOCK на задней части устройства в положение SET. Нажимать кнопки для установки значения часов. Нажать кнопку для подтверждения. Нажимать кнопки для установки значения минут. Нажать кнопку для подтверждения. Для переключения режима индикации часов 12 ч/24 ч нажать кнопку . Установить переключатель CLOCK на задней части устройства в положение ON или OFF. ON Индикация времени в режиме ожидания OFF В режиме ожидания индикация времени отсутствует (энерго-себергающий режим) SET Установка времени Происходит кратковременная индикация времени в устройстве. Установка времени пропадает спустя приблизительно пять минут после отключения энергопитания. После этого следует снова устанавливать время. Настройка громкости Настроить громкость. Настройка аудио Настройка высоких и низких частот осуществляется следующим образом: Выбрать меню настроек Settings. Выбрать опцию TREBLE / BASS. Нажать OK для подтверждения. Настроить высокие или низкие частоты в диапазоне от -10 до +10 дБ. Нажать OK для подтверждения. Выйти из меню Settings. Уменьшение яркости дисплея Яркость дисплея регулируется следующим образом: Выбрать меню настроек Settings. Выбрать опцию DIMMER. Нажать OK для подтверждения. Установить DIMMER 1/2/OFF. Нажать OK для подтверждения. Выйти из меню Settings. |  | Настройка радиостанций Возможно сохранение до 30 FM-радиостанций. Автоматическая настройка При автоматической настройке сохра-няются только обнаруженные радиостанции с поддержкой RDS. Для радиостанций без поддеркжи RDS необходимо использовать ручную настройку. Tuner FM воспроизведение радио. Удерживать кнопку MENU нажатой в течение более 2 секунд. Нажать OK для подтверждения. Начинается автоматическая настройка. Все ранее выбранные радиостанции удаляются и перезаписываются новыми (макс.30 станций). Поиск вручную Нажать несколько раз Tuner FM для воспроизведения радио. Нажать и удерживать кнопку и с помощью выбрать нужную радиостанцию. Удерживать кнопку MENU нажатой в течение более 2 секунд. Выбрать нужную ячейку памяти. Нажать OK для подтверждения. Прослушивание радиостанций Выбор сохранённой радиостанции Нажать несколько раз Tuner FM для воспроизведения радио. выбор предыдущей/ следующей станции. Выбор радиостанции вручную Нажать и удерживать кнопку и с помощью выбрать нужную радиостанцию. Повторное кратковременное нажатие: пошаговое изме-нение частоты. Продолжительное нажатие: переход назад и воспроизведение следующей обнаруженной радиостанции. Повторное нажатие. Отображается различная информация выбранной RDS-радиостанции. Например, PS название станции, PTY тип программы, RT текстовые сообщения, CT время станции. Удаление радиостанции Продолжительное нажатие: Выбрать меню настроек Settings. Выбрать опцию PRESET DELETE. Нажать OK для подтверждения. Выбрать станцию. Нажать OK для подтверждения. |
| --- | --- | --- |
| Loewe SoundBox ID - 10 - |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Управление |  |  |  |
| Воспроизведение с CD/USB Внешн.источн. |  |  |  |

| Воспроизведение с CD/USB Устройство SoundBox ID позволяет воспроизводить стандартные аудиокомпакт-диски (CD-DA) диаметром 8/12 см. Кроме того, устройство может воспроизводить аудиоданные с самостоятельно записанных компакт-дисков форматов CD-R (ISO 9660) и CD-RW. Воспроизводятся аудиофайле в формате MP3 и WMA (без DRM). Поддерживаются USB-флэш-накопители в формате FAT16 и FAT32. Требования к аудиофайлам Частота дискретизации: 16-48 кГц (MP3), 22-48 кГц (WMA). Битрейт: 8-320 kbps (MP3), 16-320 kbps (WMA). Количество файлов: макс. 512 (CD), 9999 (USB). Количество каталогов: макс. 255 (CD), 999 (USB). Количество файлов в каталоге: макс. 511 (CD), 255 (USB). Расширения файлов: “.mp” / “.wma”. Обращение с дисками Не прикасаться к записанной стороне диска. Держать диск за края, не прикасаясь к поверхности пальцами. Не приклеивать бумагу или клеящую ленту ни к одной из сторон диска. Воспроизведение грязных или повреждённых дисков CD-R/RW, записанных на ПК, DVD-или CD-рекордере, невозможно, аналогично, невозможно воспроиз-ведение в случае наличия конденсата. В случае записи диска на ПК воспроизведение может быть невозможно, даже в случае совместимости формата, это возможно в случае особых настроек ПО, использованного для записи диска. (Дополнительную информацию можно получить у разработчика ПО). Диски должны быть записаны с финализацией. В зависимости от записывающего устройства или самого диска CD-R/RW воспроизведение некоторых CD-R/RW дисков на этом плеере невозможно. Не использовать компакт-диски с необычной формой (например, в виде сердечек или 8-угольные). В противном случае возможны неполадки или повреждение устройства. Следы пальцев и царапины на поверхности диска могут помешать или вообще сделать воспроизведение дисков невозможным. За дисками необходимо ухаживать. Установка дисков Устройство оборудовано CD-приводом с т.н. щелевой загрузкой . Он расположен сверху (впереди iPod-дока). Вставлять диск в привод до тех пор, пока он не будет автоматически втянут. Незаписанная сторона диска должна быть расположена вверху. На дисплее будет отображено LOAD, а затем Disc Reading или USB Reading во время распознавания носителя данных. Извлечение дисков Для извлечения диска нажать . |  | Воспроизведение медиафайлов Сразу же после установки компакт-диска или USB-флэш-накопителя автоматически начинается воспроизведение с первого файла (композиции). В случае медиаданных воспроизведение осуществляется в алфавитном порядке – по именам файлов. Функции повтора Нажать несколько раз для воспроизведения с CD или USB. Play Начать/продолжить воспроиз- ведение. Pause Остановить воспроизведение. Кратковременное нажатие: переход к предыдущей/следующей дорожке. Кратковременное 2-кратное нажатие: возврат к предыдущей дорожке/файлу. Продолжительное нажатие: переход назад/вперёд. Однократное нажатие Stop: остановить воспроизведение, при нажатии Play начинается воспроизведение последнего файла. 2-кратное нажатие: полная остановка воспроизведения. Выбор каталога медиаданных. Главный каталог называется ROOT, под ним отображаются названия каталогов, записанных на носителе. PLAY: нажать несколько раз для воспроизведения в случайном порядке. SHUFFLE ALL Файлы, находящиеся на текущем носителе данных, воспроизводятся в случайном порядке. SHUFFLE FOLDER Файлы, находящиеся в текущем каталоге, воспроизводятся в случайном порядке. SHUFFLE OFF Воспроизведение в нормальном порядке. STOP: нажать несколько раз для повтора. REPEAT ALL Повтор всех файлов. REPEAT ONE Повтор текущего файла. REPEAT FOLDER Повтор всех файлов в текущем каталоге. REPEAT OFF Выключение повтора. Снова нажать INFO. Во время воспроизведения может быть отображена различная информация о текущем файле/композиции/диске. Например: номер файла/композиции, оставшееся время воспроизведения, общее время диска, имя файла, название композиции/альбома/ исполнителя. Воспроизведение с внешних аудиоисточников Устройство Loewe SoundBox ID позволяет воспроизводить аудио с внешних аудиоисточников. Источник необходимо подключить к гнезду AUX 3,5 мм, расположенному на задней части устройства. Нажать несколько раз для воспроизведения с AUX. Начать воспроизведение с подключённого аудиоисточника. |
| --- | --- | --- |
| Loewe SoundBox ID - 11 - |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Управление |  |  |  |
| Работа с iPod |  |  |  |

| Работа с iPod К SoundBox ID можно подключить Apple iPod, обеспечивая тем самым максимальное качество воспроизведения звука. В устройство встроена док-станция для iPod . При включении SoundBox ID начинается подзарядка аккумулятора подключенного устройства Apple. Перечень моделей Apple, совместимых с Loewe SoundBox приведён на стр.14. Подключение iPod Снять крышку iPod-дока . Вставить адаптер для док-станции, входящий в комплект поставки устройства Apple в выемку для загрузки iPod-дока. Затем установить устройство Apple в док. Для защиты контактов устройства Apple iPod/iPhone просим применять соответствующий док-адаптер. В целях защиты контактов при установке и работе с устройством Apple не применять избыточные усилия.контактов иты ров пчные усилияством адаптер.влена |  | Воспроизведение аудио с iPod Воспроизведение с iPod. Play Начать/продолжить воспроиз- ведение. Pause Остановить воспроизведение. Кратковременное нажатие: переход к предыдущей/следующей композиции. Продолжительное нажатие: переход назад/вперёд. Кратковременное 2-кратное нажатие: возврат к предыдущей композиции. Однократное нажатие Stop: остановить воспроизведение. Меню iPod. Выбор элементов в меню iPod. OK Подтверждение/воспроизведение выбранного элемента. PLAY: продолжительное нажатие для воспроизведения в случайном порядке. SHUFFLE SONGS Воспроизведение всех композиций в случайном порядке. SHUFFLE ALBUMS Воспроизведение всех композиций текущего альбома в случайном порядке. SHUFFLE OFF Воспроизведение в нормальном порядке. STOP: продолжительное нажатие для повтора. REPEAT ALL Повтор всех композиций. REPEAT ONE Повтор текущей композиции. REPEAT OFF Выключение повтора. Снова нажать TEXT. Во время воспроизведения может быть отображена различная информация о текущей композиции. Например: номер композиции, оставшееся время воспроизведения, название композиции/аль-бома/исполнителя. В зависимости от версии ПО управление устройством Apple через SoundBox ID может быть невозможно. Мы рекомендуем обновить ПО вашего устройства Apple до последней версии. Совместимость вашего устройства Apple может зависеть от модели. Поддерживаемые модели устройств Apple указаны на стр. 14. При работе с iPod возможны неисправности. Не отключайте iPod от SoundBox ID до тех пор, пока доступ к нему не будет прекращён. |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 12 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Управление |  |  |  |
| Функция будильника Функция Sleep |  |  |  |

| Функция будильника SoundBox ID может использоваться в качестве будильника, срабатывающего в заданное время с включением одного из доступных аудиоисточников или акустического сигнала. Установка времени срабатывания Удерживать нажатой кнопку ALARM в течение более 2 секунд. Мерцает светодиодный индикатор над кнопкой ALARM и мерцает индикация часов времени срабатывания будильника. Нажимать кнопки для установки значения “часы” времени срабатывания будильника. Нажать кнопку для подтверждения. Нажимать кнопки для установки значения “минуты” времени срабатывания будильника. Нажать кнопку для подтверждения. Нажимать кнопки для установки сигнала будильника. BEEP В установленное время срабатывает сигнал будильника. SOURCE В установленное время начинается воспроизведение выбранной музыки. SCR+BEEP В установленное время срабатывает сигнал будильника и начинается воспроизведение выбранной музыки. Нажать кнопку для подтверждения. Нажимать кнопки для дальнейшей настройки выбранного источника, например, нужной радиостанции для FM-радио. Нажать кнопку для подтверждения. Нажимать кнопки для дальнейшей установки громкости сигнала будильника. Нажать кнопку для подтверждения. Светодиодный индикатор над кнопкой ALARM загорается. Это свидетельствует о том, что будильник включен. Включение/выключение функции будильника Нажать кнопку ALARM или кнопку на пульте ДУ для включения/ выключения функции будильника. Светодиодный индикатор над кнопкой ALARM показывает, включена ли функция будильника. При включении функции будильника происходит кратковременная индикация времени срабатывания будильника. Если во время срабатывания будильника выбранный аудиоисточник недоступен (например, iPod не установлен в док), то прозвучит только акустический сигнал. |  | Функция Snooze Или нажать кнопки: на устройстве для получения времени будильника. Сигнал прекращается и автоматически включается через пять минут. Мерцает светодиодный индикатор над кнопкой ALARM. Сигнал выключается. Установка громкости будильника. Если в качестве сигнала установлено SRC+BEEP, то при однократном нажатии кнопки прекращается акустический сигнал, а при повторном нажатии отключается источник музыки. Выключение будильника Нажать кнопку ON /OFF или кнопку ALARM или кнопку на пульте ДУ для выключения будильника. Светодиодный индикатор над кнопкой ALARM гаснет. Сигнал будильника выключается автоматически приблизительно спустя 60 минут. Функция будильника выключается после выключения сигнала будильника. Функцию будильникам можно снова включить в соответствии с описанием в пункте “Включение/выключение функции будильника”. Функция Sleep SoundBox ID может в течение определённого времени воспроизводить музыку до тех пор, пока не выключится автоматически. Установка времени работы Выбрать нужный источник музыки. Путём повторного нажатия кнопки установить нужное время воспроизведения 30, 60, 90, 120 минут / SLEEP OFF. Автоматическое выключение Устройство автоматически выключается по истечении регулируемого времени. Продолжительное нажатие: выбрать меню Settings. Выбрать опцию AUTO POWER OFF. Нажать OK для подтверждения. Выбрать 8H или 4H. (8 часов или 4 часа) Нажать OK для подтверждения. Продолжительное нажатие: выход из меню Settings. |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 13 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Устранение неисправностей |  |  |  |

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает. | Шнур питания не включен. | Включить шнур питания в розетку 230 В 50 Гц. |
| Звук отсутствует. | Неисправные подключения на входном кабеле. | Выполнить правильное подключение кабеля (стр.7). Если проблема не устранена, то возможен дефект кабеля. |
|  | Установлена минимальная громкость. | Увеличить громкость. |
|  | Звук отключён. | Нажать или на пульте ДУ для активации аудиовыхода, а затем установить уровень громкости. |
|  | Подключены наушники. | Отключить наушники. |
| Воспроизведение компакт-дисков не работает. | Диск не установлен. | Вставить диск. |
|  | Установлен диск, воспроизведение которого невозможно. | Установить воспроизводимый устройством диск (проверить тип диска). |
|  | Диск загрязнён. | Выполнить чистку диска. |
|  | Загрузка диска невозможна | Включить устройство и повторить установку диска в привод. |
|  | Диск установлен неправильно, воспроизводимая сторона не направлена вниз. | Установить диск воспроизводимой стороной вниз. |
| Воспроизведение медиафайла невозможно. | Формат файла не поддерживается. | Преобразовать файл в файл поддер-живаемого формата на ПК с помощью специальной программы-конвертора. |
| Устройство работает неправильно. |  | Извлечь шнур питания из розетки, затем попробовать включить снова через 30 секунд. |
| Пульт ДУ работает неправильно. | Батарейки в пульте ДУ исчерпали свой ресурс. | Заменить батарейки на новые. |
| Индикация времени мерцает; устройство не работает. | Переключатель , расположенный на задней части устройства, установлен в положение SET. | Установить переключатель в положение ON или OFF. |
| Устройство автоматически выключается. |  | Устройство автоматически переклю-чается в режим ожидания (Standby) спустя 60 минут без воспроизведения с CD или USB. |
|  | Включена функция сна Sleep (стр.12). | Снова включить устройство. |
|  | Выбрана функция iPod, но iPod не установлен в док-станцию. | Установить iPod в док-станцию или выбрать другой режим работы. |
|  | Включена энергосберегающая функция устройства (стр.12). | Снова включить устройство вручную. |
| Приём радиопрограмм осуществляется с помехами. | Подключение антенны ослабло или антенна повреждена. | Надёжно вставить антенный кабель в гнездо или заменить кабель. |
| Работа iPod осуществляется с помехами. | iPod неправильно установлен в док-станцию. | Извлечь iPod и аккуратно установить его в док-станцию снова до тех пор, пока неисправность не будет устранена. |
| Воспроизведение на iPod останав-ливается и начинается воспроизведение другой композиции. | Включена функция “Shake to Shuffle” на iPod (случайное воспроизведение композиций при вибрации). | Отключить эту функцию на iPod. |
| Воспроизведение с USB-накопителя невозможно. | Длина комбинации файла и директории слишком велика. | Общая длина имени файла и директории не должна превышать 250 символов. |
|  | Несовместимый формат файлов на USB-накопителе. | Отформатировать USB-накопитель в формате FAT32. |
|  | Количество файлов/директорий превышает максимально допустимое количество. | Уменьшить количество файлов / директорий (стр.10). |

| Loewe SoundBox ID - 14 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |

| Технические данные Общие данные Loewe SoundBox ID Арт.№ 51202-T/W/G/I/P01 Диапазон рабочих температур 5(C…40(C Влажность: 30%...90% (без конденсации) Размеры (прибл.): 45 x 14,5 x 17 мм (ШxВxГ) Вес: 5,1 кг Электрические данные Питание: 230 В, 50 Гц Потребляемая мощность: Во время работы: 23 Вт В режиме ожидания: < 0,5 Вт Лазер: Лазер класса 1, длина волны 790 нм Выходные каскады: 2 Номинальная мощность усилителя (макс., музыка): 2x15 Вт Интерфейсы Наушники Гнездо 3,5 мм AUX Гнездо 3,5 мм USB 2x V 2.0, тип А ANT FM Вход FM-антенны, 75 Ом Поддерживаемые медиаформаты USB, CD-R, CD-RW MP3, WMA 9 (без DRM) CD Аудио CD Поддерживаемые устройства Apple – сделано для (только для воспроизведения аудио) iPod touch (4th generation), iPod touch (3rd generation) iPod touch (2nd generation), iPod touch (1st generation) iPod classic iPod nano (6th generation) iPod nano (5th generation) , iPod nano (4th generation) iPod nano (3rd generation), iPod nano (2nd generation) iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone Информация о компании и издании Loewe Opta GmbH является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в соответствии с немецким законодательством, штаб-квартира расположена в г.Кронах. Industriestraße 11, 96317 Kronach Тел.:+ 49 9261 99-500 Факс: + 49 9261 99-515 Email: ccc@loewe.de Свидетельство о регистрации в Районном суде Кобурга, No. HRB 42243 № налогоплательщика НДС: DE 193216550 Рег.№ WEEE: DE 41359413 Дата издания 12.12. 3-е издание © Loewe Opta GmbH, Kronach Все права, включая права на перевод, зарезервированы. Дизайн и технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |  | Торговые марки “Made for iPod” и “Made for iPhone” означают, что электронные устройства разработаны специально для совместной работы с iPod или iPhone, соответственно, и сертифицированы разработчиком в качестве удовлетворяющих стандартам производительности Apple. Компания Apple не несёт ответственности за эксплуатацию этого устройства, а также его соответствие требованиям безопасности и стандартов. Помните, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной сети. iPod и iPhone являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. в США и других странах. Защита окружающей среды Картонная коробка и упаковка В соответствии с национальными требованиями об утлилизации упаковочных материалов мы оплатили платёж в пользу компании, уполномоченной осуществлять сбор у дилеров и утилизацию упаковки. Устройство Правила утилизации, обращения и переработки использованных электронных устройств регламентиру-ются Директивой ЕС 2002/96/EC. Старые электронные устройства должны утилизироваться отдельно. Не выбрасывать как обычный бытовой мусор! Вы можете бесплатно направить старое устройство в указанные центры по переработке или к специальному дилеру. Дополнительную информацию относительно возврата (также для стран не входящих в ЕС) можно получить в муниципалитете/местных административных органах. Батарейки пульта ДУ Батарейки, входящие в комплект поставки оборудования, не содержат вредных веществ наподобие кадмия, свинца и ртути. Согласно Инструкции о батареях использованные батарейки запрещается выбрасывать как бытовые отходы. Принести использованные батарейки в магазин розничной торговли в специальные контейнеры, предназначенные для сбора использованных батареек. Специальный пункт сбора использованных батареек должен быть также предусмотрен у дилера. |
| --- | --- | --- |

| Loewe SoundBox ID - 15 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |
| Сервисные центры |  |  |  |

| Loewe Austria GmbH Parkring 12 1010 Wien, Österreich Тел. +43 - 810 0810 24 Факс +43 - 1 22 88 633 - 90 E-mail: loewe@loewe.co.at Audio Products Group Pty Ltd 67 O’Riordan St Alexandria NSW 2015, Australia Тел. +61 - 2 9669 3477 Факс +61 - 2 9578 0140 E-mail: help@audioproducts.com.au Loewe Opta Benelux NV/SA Uilenbaan 84 2160 Wommelgem, België Тел. +32 - 3 - 2 70 99 30 Факс +32 - 3 - 2 71 01 08 E-mail: ccc@loewe.be SOFIA AUDIO CENTRE 138 Rakovski St. 1000 Sofia, Bulgaria Тел. +359 - 29 877 335 Факс +359 - 29 817 758 E-mail: sac@audio-bg.com Telion AG Rütistrasse 26 8952 Schlieren, Schweiz Тел. +41 - 44 732 15 11 Факс +41 - 44 732 15 02 E-mail: lgelpke@telion.ch Hadjikyriakos & Sons Ltd. 121 Prodromos Str., PO Box 21587 1511 Nicosia, Cyprus Тел. +357 - 22 87 21 11 Факс +357 - 22 66 33 91 E-mail: savvas@hadjikyriakos.com.cy BaSys CS s.r.o. Sodomkova 1478/8 10200 Praha 10 - Hostivar, Česko Тел. +420 2 34 70 67 00 Факс +420 2 34 70 67 01 E-mail: office@basys.cz Loewe Opta GmbH, Customer Care Center Industriestraße 11 96317 Kronach, Deutschland Тел. +49 180122256393 Факс +49 926199500 E-mail: ccc@loewe.de | Kjaerulff1 Development A/S C.F. Tietgens Boulevard 19 5220 Odense SØ, Denmark Тел. +45 - 66 13 54 80 Факс +45 - 66 13 54 10 E-mail: info@loewe.dk Gaplasa S.A. Conde de Torroja, 25 28022 Madrid, España Тел. +34 - 917 48 29 60 Факс +34 - 913 29 16 75 E-mail: loewe@maygap.com Tedra Trading Oy Kuusemetsa 3 Saue 76506, Estonia Тел. +372 - 50 14 817 Факс +372 - 67 09 611 E-mail: raivo@futurehifi.com Loewe France SAS Rue du Dépôt, 13 Parc de l l‘Europe, BP 10010 67014 Strasbourg Cédex, France Тел. +33 - 3- 88 79 72 50 Факс +33 - 3- 88 79 72 59 E-mail: loewe.france@loewe-fr.com Karevox Oy Museokatu 36 00100 Helsinki, Finland Тел. +358 - 9 44 56 33 Факс +358 - 9 44 56 13 E-mail: kare@haloradio.fi Loewe UK Limited Century Court, Riverside Way Riverside Business Park, Irvine, Ayrshire KA11 5DJ, UK Тел. +44 - 1294 315 000 Факс +44 - 1294 315 001 E-mail: enquiries@loewe-uk.com Issagogiki Emboriki Ellados S.A. 321 Mesogion Av 152 31 Chalandri-Athens, Hellas Тел. +30 - 210 672 12 00 Факс +30 - 210 674 02 04 E-mail: christina_argyropoulou@ isembel.gr | Basys Magyarorszagi KFT Tó park u.9. 2045 Törökbálint, Magyar Тел. +36 - 2341 56 37 (121) Факс +36 - 23 41 51 82 E-mail: basys@mail.basys.hu Galerien und PartnerPlus Kings Tower 28D, 111 King Lam Street Kowloon, Hong Kong Тел. +852 -92 60 89 88 Факс +852-23 10 08 08 E-mail: info@loewe-cn.com Plug&Play Ltd. Bednjanska 8, 10000 Zagreb Hrvatska (Kroatia) Tel +385 1 4929 683 Fax +385 1 4929 682 E-mail: info@loewe.hr Loewe Italiana S.r.L Largo del Perlar, 12 37135 Verona (VR), Italia Тел. +39 - 045 82 51 611 Факс +39 - 045 82 51 622 E-mail: info@loewe.it Clear electronic entertainment (2009) Ltd 13 Noah Mozes St. Agish Ravad Building Tel Aviv 67442, Israel Тел. +972 - 3 - 6091100 Факс +972 - 3 - 6961795 E-mail: yossi@pioneer-il.com Salem Agencies & Services Co. Hamad Al Haqueel Street, Rawdah, Jeddah 21413 Kingdom of Saudi Arabia Тел. +966 (2) 665 4616 Факс +966 (2) 660 7864 E-mail: hkurkjian@aol.com Loewe.Service center Brivibas gatve 332, Riga, Latvia, LV-1006 Тел. +371 673 105 68 E-mail: dom332@dom332.lv | Doneo Co. Ltd 34/36 Danny Cremona Street Hamrun, HMR1514, Malta Тел. +356 - 21 - 22 53 81 Факс +356 - 21 - 23 07 35 E-mail: service@doneo.com.mt Somara S.A. 377, Rue Mustapha El Maani 20000 Casablanca, Morocco Tel +212 - 22 22 03 08 Факс +212 - 22 26 00 06 E-mail: somara@somara.ma Pce. Premium Consumer Electronics as Ostre Kullerod 5 3241 Sandefjord, Norge Tel +47 - 33 29 30 46 Fax +47 - 33 44 60 44 E-mail: olejacob@pce.no Mayro Magnetics Portugal, Lda. Rua Professor Henrique de Barros Edifício Sagres, 2º. C 2685-338 Prior Velho, Portugal Тел.+351 - 21 942 78 30 Факс +351 - 21 940 00 78 E-mail: geral.loewe@mayro.pt Tele Radio Video Ul. Boh.Getta Warszawskiego 18 81-609 Gdynia Тел. 58 624-50-09 E-mail: loewe@trv.com.pl Avitech Co. SRL 1/II Pipera Tunari St. 007190 Voluntari, Ilfov, Romania Тел. +40 - 21 200 64 64 Факс +40 - 21 200 64 65 E-mail: gina.surghila@avitech.ro Сервисный Центр Loewe пер.Аптекарский, дом 4 стр.2 105005 Москва, Россия Тел. +7 - 495 730 78 00 Факс +7 - 495 730 78 01 E-mail: service@loewe-cis.ru | Kjaerulff 1 AB Ridbanegatan 4, Box 9076 200 39 Malmø, Sverige Тел. +46 - 4 06 79 74 00 Факс +46 - 4 06 79 74 01 E-mail: sweden@kjaerulff1.com Atlas Sound & Vision Pte Ltd 10 Winstedt Road #01-18 Singapore 227977 Тел. +65 - 6334 9320 Факс +65 - 6339 1615 E-mail: michael.tien@atlas-sv.com JADRAN d.d., Sežana Partizanska cesta 69 6210 Sežana, Slovenija Тел. +386 57391200 Факс +386 57391460 E-mail: info@jadran.si BaSys SK, s.r.o. Stará Vajnorská 37/C 83104 Bratislava, Slovakia Тел. + 421 2 49 10 66 18 Факс + 421 2 49 10 66 33 E-mail: loewe@basys.sk SERVISPLUS GENEL MERKEZ ÖRNEK MAH.ATES SOK.NO:1 34704 ATASEHIR,ISTANBUL, TÜRKIYE Тел. +90 - 216 315 39 00 Факс +90 - 216 315 49 50 E-mail: info@servisplus.com.tr Dubai Audio Center P.O. Box 32836, Sheikh Zayed Road Dubai, UAE Тел. +971 - 4 343 14 41 Факс +971 - 4 343 77 48 E-mail: service@dubaiaudio.com The Soundlab (Pty) Ltd P.O. Box 31952, Kyalami 1684 Gauteng, Republic of South Africa Тел. +27 - 1 14 66 47 00 Факс +27 - 1 14 66 42 85 E-mail: loewe@mad.co.za |
| --- | --- | --- | --- | --- |

© by Loewe Opta 12.09.12

# Text boxes

3,5 мм стереовход

FM-антенна

Шнур питания