| A – Слот для SD карты памяти B – USB порт C – Кнопка индикатор | D – Разъем микро-USB E – Индикатор режимов |
| --- | --- |

Включение / Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку индикатор (С), после мигания оранжевого светодиода (Е) отпустите кнопку. Для выключения устройства удерживайте кнопку (C),  до полного отключения устройства. После того как кнопка индикатор (С) начнет мигать синим цветом – Wi-Fi будет доступен (~6сек).

Вход в ВЭБ интерфейс

Подключите Air Sync через Wi-Fi модуль к вашему мобильному устройству. Модуль будет  обнаружен как  AirSync_xxxxxx .  Для входа в ВЭБ интерфейс управления, наберите в вашем ВЭБ браузере адрес:

http://airsync.pivothead.com , пароль по умолчанию 0000 (четыре нуля)

Перенос данных с очков на Air Sync одним нажатием

Вставьте в выключенный Air Sync карту памяти SDHC  (10 class), подключите очки к USB порту (B) и сначала включите очки (синий светодиод на очках). Далее включите Air Sync - нажмите (С), индикатор (Е) мигнет желтым цветом. Через  ~20 секунд после этого начнется перемещение  данных, которое закончится когда индикатор (Е) перестанет мигать. Перемещение 1 часа видео Full HD занимает около 20 минут.

USB зарядка

Если вам необходимо только зарядить очки или другое мобильное устройство – удерживайте кнопку индикатор (С) нажатой менее 1 секунды.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробным руководством пользователя:

http://support.pivothead.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                Air Sync

| WI-FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ДИАПАЗОН WIFI | До 10 метров |
| --- | --- | --- |
|  | ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ | IEEE 802.11b/g/n |
| БАТАРЕЯ | ВРЕМЯ РАБОТЫ | До 6 часов |
|  | ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ | До 10 часов |
|  |  | Если используется для зарядки очков, время будет варьироваться. |
| ПАМЯТЬ | СМЕННАЯ ПАМЯТЬ | Карта памяти SD & SDHC до 32ГБ (поставляется отдельно) |
| ИНТЕРФЕЙС | USB-КАБЕЛЬ | Кабель микро USB 2.0 для зарядки и обмена данными |
| ПИТАНИЕ | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Вход: микро USB Перезаряжаемый АКБ 5V Li-Polymer / 2500mA |
|  | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Выход: USB, 5V, DC 2500mA |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | 75 x 60 x 16 мм |
|  | ВЕС | 75г. |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 0°C ~ 60°C |
|  | ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДКИ | 0°C ~ 45°C |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | PHD07 EAN 4¦897018¦496224 | FCC ¦ FDA ¦ CE ¦ РОСС ТЕСТ ¦ МИНСВЯЗЬ |

| A – Слот для SD карты памяти B – USB порт C – Кнопка индикатор | D – Разъем микро-USB E – Индикатор режимов |
| --- | --- |

Включение / Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку индикатор (С), после мигания оранжевого светодиода (Е) отпустите кнопку. Для выключения устройства удерживайте кнопку (C),  до полного отключения устройства. После того как кнопка индикатор (С) начнет мигать синим цветом – Wi-Fi будет доступен (~6сек).

Вход в ВЭБ интерфейс

Подключите Air Sync через Wi-Fi модуль к вашему мобильному устройству. Модуль будет  обнаружен как  AirSync_xxxxxx .  Для входа в ВЭБ интерфейс управления, наберите в вашем ВЭБ браузере адрес:

http://airsync.pivothead.com , пароль по умолчанию 0000 (четыре нуля)

Перенос данных с очков на Air Sync одним нажатием

Вставьте в выключенный Air Sync карту памяти SDHC  (10 class), подключите очки к USB порту (B) и сначала включите очки (синий светодиод на очках). Далее включите Air Sync - нажмите (С), индикатор (Е) мигнет желтым цветом. Через  ~20 секунд после этого начнется перемещение  данных, которое закончится когда индикатор (Е) перестанет мигать. Перемещение 1 часа видео Full HD занимает около 20 минут.

USB зарядка

Если вам необходимо только зарядить очки или другое мобильное устройство – удерживайте кнопку индикатор (С) нажатой менее 1 секунды.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробным руководством пользователя:

http://support.pivothead.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                Air Sync

| WI-FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ДИАПАЗОН WIFI | До 10 метров |
| --- | --- | --- |
|  | ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ | IEEE 802.11b/g/n |
| БАТАРЕЯ | ВРЕМЯ РАБОТЫ | До 6 часов |
|  | ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ | До 10 часов |
|  |  | Если используется для зарядки очков, время будет варьироваться. |
| ПАМЯТЬ | СМЕННАЯ ПАМЯТЬ | Карта памяти SD & SDHC до 32ГБ (поставляется отдельно) |
| ИНТЕРФЕЙС | USB-КАБЕЛЬ | Кабель микро USB 2.0 для зарядки и обмена данными |
| ПИТАНИЕ | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Вход: микро USB Перезаряжаемый АКБ 5V Li-Polymer / 2500mA |
|  | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Выход: USB, 5V, DC 2500mA |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | 75 x 60 x 16 мм |
|  | ВЕС | 75г. |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 0°C ~ 60°C |
|  | ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДКИ | 0°C ~ 45°C |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | PHD07 EAN 4¦897018¦496224 | FCC ¦ FDA ¦ CE ¦ РОСС ТЕСТ ¦ МИНСВЯЗЬ |