Технические характеристики

| Матрица | CMOS - сенсор 1/3", AR0330 |
| --- | --- |
| Объектив | F = 2.0, Угол обзора 140 гр. |
| CPU | Ambarella A7LA50 |
| Дисплей | 3"16:9 TFT LCD |
| Карта памяти | TF или microSD класс 10 |
| Встроенная память | 512 Мб |
| Баланс белого | Авто |
| Экспозиция | Авто ISO |
| Ёмкость батареи | 500 мА·ч |
| Формат видео | MP4 |
| Разрешение | 2304x1296 30к/с，1920x1080 30к/с 1280x720 30 к/с |
| Язык | Русский/Английский |
| Разъёмы | HDMI, USB 2.0 |
| Циклическая запись | OFF/1мин/2мин/3мин |
| Автовыключение экрана | Выкл/1мин/3мин |
| Рабочая температура | -20 ℃～50 ℃ |

Внешний вид

Назначение кнопок

Кнопка MODE –  переключение режимов.

- Смена режима: в режиме предпросмотра нажмите кнопку и выберите режим работы фотосъемка/воспроизведения/видеозапись.

Кнопка MENU – вход в меню/переключение между меню. Нажмите кнопку MENU и при помощи кнопок UP и DOWN выберите  нужный пункт. Также используйте кнопки UP и DOWN для изменения настроек, для подтверждения изменений нажмите кнопку REC

Кнопки UP и DOWN –навигационные кнопки.

Кнопка REC:

- Начало записи: нажмите эту кнопку для начала записи.

- Завершение записи: во время видеозаписи нажмите и удерживайте кнопку в течении 3 секунд для остановки

- Используйте эту кнопку для редактирования и подтверждения настроек в меню.

RESET – при сбоях в работе видеорегистратора нажмите эту кнопку для перезагрузки устройства.

POWER – включение/отключение устройства.

Горячие клавиши:

- При нажатии кнопки MENU в процессе записи микрофон будет отключён.

- POWER нажмите во время записи для активации функции защита от перезаписи.

- UP и DOWN  увеличение и уменьшение параметра экспозиции.

Установка

1. Установите резиновое крепление

2. Прочно закрепите прибор на зеркале заднего вида

3. Расположение установленного прибора

2. Подключение зарядного устройства к прикуривателю автомобиля

Для корректной работы устройства используйте его только с оригинальным ЗУ. Использование зарядных устройств от других устройств может привести к поломке видеорегистратора.

3. Установка карты памяти

Перед началом работы необходимо установить карту памяти в регистратор. Наше оборудование поддерживает Micro SD карты объёмом до 32GB. Используйте карты памяти с классом записи не ниже 10. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к порче устройства или карты памяти.

Системные настройки

Разрешение видео: 2304x1296 30к/с, 1920x1080 30к/с, 1280x720 30к/с

Циклическая запись. Выберите длительность фрагмента видеозаписи: выкл., 1 мин, 2 мин, 3 мин.

Дата/время. Данный пункт позволяет настроить дату и время (ГГ.ММ.ДД).

Автоматическое отключение дисплея. Установка промежутка времени, по истечении которого произойдет автоматическое отключение дисплея после начала записи.

WDR: включение/отключение функции широкого динамического диапазона.

Экспозамер. Выбор режима измерения экспозиции: по центру, матрица, точка.

Обнаружение движения. Включение/отключение режима обнаружения движения. В этом режиме запись будет вестись автоматически при обнаружении движущихся объектов.

G-сенсор. Специальный датчик удара, который срабатывает при ударах и сотрясении. Он автоматически защищает запись от удаления и перезаписи. В это пункте мы можете самостоятельно установить чувствительность датчика.

Настройка языка. Выберите нужный язык Русский/Английский

Форматирование карты памяти. Форматирование карты памяти/внутренней памяти.

Настройки по умолчанию. Используйте данный пункт для восстановления настроек по умолчанию, перезагрузите устройство для завершения изменений.

Версия программного обеспечения. Отображение текущей версии программного обеспечения устройства.

Режим воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите кнопку “Record” для проигрывания выбранного файла. Нажмите и удерживайте кнопку “Record” для остановки. Во время воспроизведения видео нажмите кнопку MENU для паузы. Используйте навигационные кнопки UP и DOWN для ускорения или замедления скорости воспроизведения.

Возможные проблемы и их устранение

Регистратор не записывает видео

Проверьте карту памяти на наличие свободного места. Отформатируйте карту памяти в случае необходимости

Автоматическая остановка во время записи.

Замените карту памяти на более качественную или с более высоким классом записи.

Отсутствие изображения на экране телевизора

Убедитесь, что Вы правильно подключили HDMI   кабель и установили правильные настройки входного сигнала.

Фотографии получаются размытыми.

Проверьте объектив на наличие пятен и загрязнений. Протрите объектив специальной салфеткой.

Комплект поставки

○  Видеорегистратор КАРКАМ Зеркало А7

○  Инструкция по эксплуатации

○  Резиновые держатели – 4шт.

○  USB-кабель – 1шт.

○  Автомобильное зарядное устройство

# Text boxes

1. Антибликовое покрытие      2. Динамик       3. Крепление

4. Прокладка препятствующая скольжению  5. Камера        6. Reset

7. Down     8. Up      9. Mode     10. Menu 11. Rec        12. Power      13. HDMI

14. Видео порт     15. Слот для microSD карты       16. USB порт

17. Индикатор заряда батареи