1. Внешний вид

Технические характеристики:

• Обнаружение сигналов радаров в диапазонах: K, X, Ka;

• Обнаружение сигналов радаров Стрелка-СТ/М;

• Круговое (360°) обнаружение сигналов лазера;

• Отключение диапазонов X, K, Ka;

• Защита от ложных срабатываний;

• Плавная регулировка громкости;

• Режим Город1 / Город2/Трасса/Смарт;

• Приглушение и отключение звуковых сигналов;

• OLED дисплей;

• Регулируемый уровень подсветки дисплея ;

• Режим самотестирования

2. Назначение кнопок

| Название | Функция |
| --- | --- |
| Vol | Включение/Выключение; Регулировка громкости |
| DIM | Регулировка яркости |
| MUTE | Включение/Выключение беззвучного режима |
| CITY | Переключение между режимами работы |
| MENU | Вход/выход в Меню |

3. Дисплей

- Трасса

- Город 1

- Город 2

- Обнаружение сигнала

7.Меню настроек

Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте кнопку MENU в течении 1.5 сек.

В настройках меню вы можете производить следующие операции.

a) сигнал X диапазона ВКЛ/ВЫКЛ

б) сигнал К диапазона ВКЛ/ВЫКЛ

в) сигнал Ка диапазона ВКЛ/ВЫКЛ

г) радарный комплекс Стрелка ВКЛ/ВЫКЛ

д) Авто-приглушение ВКЛ/ВЫКЛ

е) Голос ВКЛ/ВЫКЛ

к) Factory Setting

=> Установка заводских настроек.

9. Регулировка яркости (кнопка DIM)

a) Яркий

б) Тусклый

c) Тёмный

10.Управление устройством

| Операция | Кнопка | Описание |
| --- | --- | --- |
| Включение | POWER/Volume | Поверните поворотный переключатель «Vol» по часовой стрелке до щелчка |
| Выключение | POWER/Volume | Поверните поворотный переключатель «Vol» против часовой стрелке до щелчка |
| Регулировка яркости | DIM | Нажатие на кнопку «Dim» изменяет подсветку(яркость) дисплея. |
| Регулировка громкости | POWER/Volume | Поверните поворотный переключатель «Vol» против/по часовой стрелке для уменьшения/увеличения громкости |
| Отключение звуковых сигналов | Mute | Подключение (отключение) звукового оповещения при обнаружении сигналов радара активируется коротким нажатием на кнопку «MUTE». Во время срабатывания сигнала обнаружения радара нажмите кнопку Mute для отключения звука. |
| Переключение между режимами работы | City | Выбор режима работы: Город1, Город2, Трасса |
| Вход в МЕНЮ | MENU | Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку MENU для входа. Произведите аналогичную операцию для выхода из МЕНЮ. |
| Редактирование МЕНЮ | DIM/CITY | Нажмите кнопку DIM/CITY для изменения настроек выбранного пункта меню |
| Переключение между настройками МЕНЮ | MENU/MUTE | После того как Вы вошли в меню нажмите кнопку MENU/MUTE для переключения между пунктами меню |
| Автотест прибора | City + POWER | Зажмите кнопку City и одновременно поверните поворотный переключатель «Vol» для включения режима самотестирования. При этом на экране устройства будут последовательно отображаться все детектируемые устройством сигналы и звучать соответствующие звуковые оповещения. |

11. Режимы работы

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Трасса | Максимальная чувствительность для всех сигналов. Характеризуется максимальной чувствительностью радар-детектора, что позволяет своевременно обнаружить сигнал радара при движении с высокой скоростью по автомагистралям. |
| Город 1 | Максимальная чувствительность к сигналам оптического диапазона – Лазерные радары. Пониженная чувствительность к обнаружению радаров типа «СТРЕЛКА» и сигналам К диапазона. Оповещение об обнаружении остальных сигналов производиться только посредством визуального отображения соответствующих индикаторов на дисплее. |
| Город 2 | Максимальная чувствительность к сигналам оптического диапазона – Лазерные радары. Пониженная чувствительность к обнаружению радаров типа «СТРЕЛКА». Оповещение об обнаружении остальных сигналов производиться только посредством визуального отображения соответствующих индикаторов на дисплее. |

Общие характеристики:

Диапазон рабочих температур: -20°С - +65°С

Температура хранения: -20°С - +80°С

Напряжение питания: = 12…16В,  200 мА

Размеры: 10 х 3 х 7 см

Вес: 115г.

# Text boxes

Текущий режим работы

Детектируемый тип радара

Мощность сигнала

Редактируемый пункт меню

Текущее значение