WOW-BOX

Низкочастотные автомобильные динамики (сабвуферы) в корпусе

Руководство по эксплуатации

Сабвуферы Prology серии WOW-BOX предназначены для установки в багажное отделение автомобиля. Данные сабвуферы разработаны для высокоэффективного воспроизведения низких частот в ограниченном пространстве багажника автомобиля и отличаются простотой в установке. Тем не менее установка автомобильного сабвуфера требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. В связи с этим, если Вы не обладаете необходимым опытом, установку сабвуферов  Prology рекомендуется производить в специализированных установочных сервисных центрах. Это обеспечит надежную и эффективную работу изделия в течение длительного срока.

Самостоятельное вскрытие корпуса, динамика, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправности или не правильной работе сабвуфера, а также усилителя, к которому подключается сабвуфер Prology.

### Технические характеристики

|  | WOW-BOX 10 (2108-09) | WOW-BOX 12 (2108-09) | WOW-BOX 10 (21099-15) | WOW-BOX 12 (21099-15) | WOW-BOX 10 (2110-11) | WOW-BOX 12 (2110-11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр диффузора, дюйм / см | 10 / 25 | 12 / 30 | 10 / 25 | 12 / 30 | 10 / 25 | 12 / 30 |
| Максимальная мощность, Вт | 500 |
| Материал диффузора | Полипропилен |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 38,55 |
| Магнит | Ферритовый высокой плотности |
| Вес магнита, г | 707 | 850 | 707 | 850 | 707 | 850 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 33-1500 | 30-1500 | 33-1500 | 30-1500 | 33-1500 | 30-1500 |
| Чувствительность, дБ | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 |
| Объем корпуса, л | 22,2 | 24,2 | 23,8 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 431x449x271 | 550x525x314 | 316x346x300 |
| Вес, кг | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 12,5 | 13,5 |
| Рекомендуемое место установки | В багажнике, у левого крыла |

### Состав

Сабвуфер, шт. 	1

Настоящая инструкция по эксплуатации, шт. 	1

Индивидуальная потребительская тара, компл. 	1

Установка сабвуфера

Рекомендуемое место установки сабвуфера указано в таблице технических характеристик.

Перед установкой выключите аудиосистему и остальные электрические устройства. Отключите отрицательную («–») клемму аккумулятора автомобиля.

Никогда не прикладывайте к динамику излишнюю силу при установке.

В районе мест, выбранных к установке, заметьте, не проходят ли рядом бензопровод, трубки гидросистемы тормозов, электропроводка. Будьте особо осторожны при выпиливании и сверлении вблизи них.

Перед сверлением, вырезанием или завинчиванием саморезов убедитесь, что под поверхностью есть достаточно места. Помните, что саморезы могут выйти с обратной стороны панели.

Подключение сабвуфера

Подключите клеммы "+" и "-" сабвуфера к выходу усилителя мощности при помощи акустического кабеля, соблюдая полярность.

Используйте акустический кабель с сечением не менее 0,5 мм2.

Настройте чувствительность и частоту среза усилителя согласно инструкции по эксплуатации усилителя.

### Техническое обслуживание

При правильной установке сабвуфер не требует никакого технического обслуживания в течение всего срока службы, однако не лишним будет периодический осмотр креплений, жгутов, соединений и удаление накопившейся пыли.

### Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Сабвуфер рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок эксплуатации сабвуфера - 4 года. Сабвуфер не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

### Гарантии поставщика

Сабвуфер имеет гарантийные сроки хранения 3 года со дня поставки розничному продавцу при соблюдении условий хранения, эксплуатации – 3 года с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию сабвуфера, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.