Зарядное устройство GP PowerBank 1 PB08GS

|  | Инструкция по эксплуатации: Зарядное устройство GP PowerBank 1 предназначено для заряда только никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов парами. Аккумуляторы размеров АА и АА не могут быть заряжены одновременно (Fig.1). Вставьте аккумуляторы GP NiMH в GP PowerBank 1 соблюдая полярность. Избегайте неправильной установки аккумуляторов. Установите зарядное устройство GP PowerBank 1 в розетку сети. Светящийся зеленый светодиодный индикатор свидетельствует о происходящем процессе заряда. Индикатор отключается только если зарядное устройство отключить от сети или вынуть аккумуляторы. Длительность полного гарантированного заряда аккумуляторов определяется в соответствии с таблицей (Fig.2). После того аккумуляторы будут полностью заряжены, извлеките их из зарядного устройства для дальнейшего использования или оставьте в включенном зарядном устройстве GP PowerBank 1 для сохранения в состоянии постоянной готовности. Длительный заряд аккумуляторов GP NiMH в зарядном устройстве GP PowerBank 4 является безопасным в связи с низкой скоростью заряда. |
| --- | --- |

Внимание:

- Для новых или долго неиспользуемых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной емкости.

- Если аккумуляторы не использовались длительный период времени, пожалуйста зарядите их заново перед использованием.

- Извлеките аккумуляторы из устройства, в котором они используются, если предполагается что оно не будет применяться длительное время.

- Нормально, что аккумуляторы могут нагреться в процессе заряда.

- Температура окружающей среды при заряде  от 0 до 45оС

Температура хранения аккумуляторов  от – 20 до 35 оС

Осторожно:

- Зарядное устройство предназначено  только для заряда  никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов размеров АА и ААА. Заряд в этом устройстве других типов батарей (например, NiCd, щелочных батареек и т.п.) может привести к взрыву, а также представлять опасность для пользователя.

- Не допускайте одновременный заряд новых и бывших в употреблении аккумуляторов, а также аккумуляторов разной емкости и разных производителей.

- Не допускать попадания аккумуляторов и зарядного устройства в огонь и воду. Не разбирать.

- Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Предназначено для использования внутри помещений и в сухом помещении. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия

# Text boxes

Используйте NiMH аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank 1  совместно для получения максимального результата и безопасности