Инструкция по сборке и установке подвеса BT517

Рекомендуется для экранов размером 13-16 дюймов

Предназначено телевизоров с весом, не превышающим 25 кг.

Инструкция по безопасности:

Прежде чем монтировать подставку, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов. Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством. Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм.

Внимание: Подвес предназначен для использования телевизоров допустимым указанным весом. Превышение веса  может привести к падению телевизора.

Во избежание падения телевизора проверяйте затяжку всех крепежных болтов. Изменение угла наклона подставки возможно только при отпущенных крепежных болтах.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСА

1 приложить кронштейн к стене и разметить отверстия под шурупы; 2 просверлить отверстия диаметром 8 мм и глубиной не менее 60 мм; 3 вставить дюбели; 4 закрепить кронштейн шурупами к стене; 5 собрать подставку согласно схеме и закрепить в нужном положении. 6 установить телевизор или бытовую технику; 7 закрепить ремнем безопасности согласно схеме. ВНИМАНИЕ! Изменение наклона основания в вертикальной плоскости производится без аппаратуры.

СХЕМА СБОРКИ