| Trust NF340 RACE MASTER (13153)

Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для пользователей игрового манипулятора типа «руль» Trust NF340 Race Master. Руль может использоваться в играх-гонках и других похожих играх.

Данное изделие соответствует всем необходимым требованиям и другим важным условиям директив Европейского Сообщества, имеющим к нему отношение. Декларацию соответствия можно найти на нашем сайте по адресу www.trust.com/13153/ce

Безопасность

1. Отключите устройство от USB-порта компьютера перед очисткой. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Протирайте устройство влажной тканью.

2. Не используйте устройство около воды.

3. Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта устройства. Ремонт данного устройства должен осуществлять только квалифицированный персонал.

Подключение

Следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы подключить руль к компьютеру.

1. Прикрепите руль Trust NF340 Race Master к устойчивому, плоскому столу с помощью специального предусмотренного зажима (см. рис. 1).

2. Установите ножные педали на пол под рулем.

3. Подключите руль к свободному USB-порту на Вашем компьютере.

Установка руля в Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP

1. Запустите Windows. Индикатор (B) на руле будет светиться (см. рис. 2).

2. После подключения руля к USB-порту Windows определит новое оборудование автоматически установит руль «USB-устройство интерфейса пользователя».

Примечание: Проверьте, чтобы установочный диск Windows CD был под рукой при установке руля.

Теперь руль установлен. о том, как откалибровать руль, см. в следующем разделе.

Калибровка

1. Щелкните «Пуск» - «Настройки» – «Панель управления» и дважды щелкните на значок «Игровые опции».

2. Щелкните на «Свойства», а затем щелкните «Калибровка» на вкладке «Настройки».

3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить процедуру калибровки руля.

4. Будьте осторожны при настройке полного диапазона движения по 2 осям (оси x и y).

5. Поверните руль (C) до упора влево и вправо (см. рис. 2).

6. Нажмите педаль тормоза (D) и педаль газа (E) отдельно, чтобы отдельно установить диапазон вертикальной оси (ось y) (см. рис. 2).

7. Щелкните «OK», чтобы закончить калибровку. Щелкните «Тест», чтобы протестировать TRUST NF340 Race Master.

Здесь можно протестировать руль (ось x), педали (ось y), переключатель POV HAT (A) и 8 кнопок действия (см. рис. 2).

8. Если TRUST NF340 Race Master был откалиброван неправильно, повторите процедуру калибровки или см. раздел «Поиск и устранение неисправностей».

9. Щелкните «Применить», чтобы сохранить текущие настройки калибровки. Теперь Ваш руль TRUST NF340 Race Master готов к работе.

| 1-8 | Кнопки действия 1 –8 |
| --- | --- |
| A | Переключатель POV HAT для обзора в восьми различных направлениях. |
| B | Индикатор USB-напряжения |
| C | Руль (аналоговая ось x слева направо) |
| D | Педаль тормоза (аналоговая ось y вниз) |
| E | Педаль газа (аналоговая ось y вверх) |

DirectX 9.0

Установив DirectX 9.0 или более позднюю версию на свой компьютер,  Вы обеспечите наилучшую поддержку в играх. Самую последнюю версию DirectX можно скачать бесплатно с сайта www.microsoft.com/directx.

Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Возможное решение |
| --- | --- | --- |
| Руль неправильно реагирует. | Процедура калибровки была выполнена неправильно. | Повторите процедуру калибровки руля. При настройке полного диапазона движения, проверьте, чтобы педаль тормоза и педаль газа нажимались отдельно. |
| Руль работает правильно при тестировании, но неправильно работает в игре. | Руль установлен правильно, но не распознается игрой. | Настройте конфигурацию игры таким образом, чтобы она распознала руль. О том, как это сделать, см. в руководстве к игре. |
| Неисправность здесь не указана. | Последнее обновление FAQ (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы) доступно в Интернете. | FAQ и другую информацию по устройству можно найти на нашем сайте по адресу www.trust.com/13153. |

Если проблему не удалось решить с помощью указанных мер, пожалуйста, обратитесь в один из центров технической поддержки Trust (см. таблицу ниже). Пожалуйста, укажите при этом следующую информацию: номер руководства (данное руководство 13153) и точное описание, что конкретно не работает, и при каких обстоятельствах это происходит. Рис. 1Рис. 2

| ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ TRUST |
| --- |
| 24 ЧАСА В СУТКИ: Интернет | www.trust.com |
| Нидерланды | Пон – пятн 9:00 - 17:00 | 0800-BELTRUST (0800-23587878) |
| Другие страны | Пон – пятн 9:00 - 17:00 | +31-(0)78-6549999 |