Инструкция по сборке и установке подвеса BT882

Рекомендуется для проекторов

Предназначено для проекторов с весом, не превышающим 10 кг.

Инструкция по безопасности:

Не устанавливайте проектор, пока не прочитаете инструкцию

Сохраните эту инструкцию для следующего демонтажа, монтажа

Неправильная установка/монтаж может привести к падению проектора.

Прежде чем монтировать подвес, убедитесь в отсутствии на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов. Монтаж и эксплуатация проектора должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством. Подвес закрепляется на бетонную или кирпичную стену, потолок  с толщиной штукатурки не более 5 мм. Проектор должен  весить не больше рекомендованного веса.

Подвес монтируется на потолок горизонтально.

Убедитесь что после установки подвеса соблюдается  верный угол обзора, так же как и отсутствие возможного ослепления/бликов от электрического освещения.

Протирайте подвес сухой тряпочкой.

Компания Битеч не несет ответственности за какое-либо повреждение, нанесенное за счет неправильной сборки. Гарантия в таких случаях теряет силу.

Внимание: Подвес предназначен для использования проектора с максимально допустимым указанным весом. Превышение веса  может привести к падению проектора.

Во избежание падения проектора проверяйте затяжку всех крепежных болтов. Изменение угла наклона подставки возможно только при отпущенных крепежных болтах.

СХЕМА СБОРКИ