Беспроводной цифронабиратель Targus с функцией калькулятора Stow-N-Go

Вступление: Беспроводной калькулятор с функцией пересчета валют и налогов.

Клавиатура разработана таким образом, что ресивер можно хранить в задней панели, что очень удобно.

Комплектация

В комплект входят:

Цифронабиратель – калькулятор

USB ресивер

USB кабель

2 батарейки ААА

Требования к оборудованию

Процессор Intel Pentium или аналогичный

USB 1.1 или 2.0

Windows 98/Me/2000/XP

Установка батареек

Снимите крышку с отверстия для батареек

Установите батарейки, строго соблюдая полярность.

Внимание: используйте батарейки одного типа. Не используйте использованные батарейки одновременно с новыми!

Задвиньте крышку.

Установка ресивера и драйвера.

Извлеките ресивер из задней панели цифронабирателя

Вставьте ресивер в свободный USB порт

Для Windows 98 следуйте инструкциям, появляющимся на экране для установки драйвера по умолчанию.

Для Windows Me/2000/XP на экране появятся сообщения “Found New Hardware”или “Auto-detect of a HID device” появятся на экране, что будет означать установку драйвера по умолчанию.

Замечание: вам может понадобится установить связь между цифронабирателем и ресивером. Как это сделать – в разделе «Установка беспроводной связи»

Включение/выключение цифронабирателя.

Чтобы включить батарейки цифронабирателя нажмите кнопку “on/off” на задней панели.

Чтобы начать работать непосредственно на клавиатуре, нажмите кнопку CE/AC, расположенную над кнопкой цифры 7.

Чтобы включить режим калькулятора, нажмите кнопку CE/AC и удерживайте в течение 2 секунд.

Чтобы выключить питание батареек переключите кнопку “on/off” на задней панели.

Установка беспроводной связи

После того, как вы включили ресивер и установили драйвер по умолчанию,  вам может понадобиться установить связь между ресивером и цифронабирателем.

Замечание: Убедитесь, что вам компьютер и цифронабиратель включены, а ваш компьютер распознал и подключил ресивер.

Красный диод (LED – light emitting diode) будет мигать в течение 30 секунд

В течение этого времени нажмите и отпустите “connection button” на задней панели цифронабирателя (рисунок на странице 7 инструкции на английском)

После установки беспроводной связи красный диод на ресивере мигать перестанет.

Цифронабиратель/калькулятор готов к работе.

Как пользоваться цифронабирателем/калькулятором

Переключение режимов цифронабиратель/калькулятор

Чтобы переключить режим, нажмите кнопку “Mode” (стр. 8 инструкции – рисунок). Название режима появится на мониторе.

Чтобы выключить режим цифронабирателя, но при этом оставаться в режиме калькулятора – нажмите и удерживайте на 2 секунды клавишу NumLock.

Замечание: меняйте батарейки, когда красный индикатор “Battery Low Indicator” начнет мигать. Выключайте батарейки на задней панели, когда не используете цифронабиратель.

Функции кнопок только в режиме калькулятора:

| М+ | Складывает данные на дисплее, с уже содержащимися в памяти |
| --- | --- |
| М- | Вычитает данные на дисплее из уже содержащихся в памяти |
| MRC | Одно нажатие – выводит содержимое памяти на дисплей. Два нажатия – очищает содержимое памяти. |
| DEC | Устанавливает число знаков после запятой |
| +/- | Меняет знак перед числом на положительный или отрицательный |
| % | Подсчет процентов |
| € | Установка курса Евро |
| CUR | Установка валюты и курса |
| √ | Квадратный корень |
| MODE | Переключение между цифронабирателем и калькулятором |
| SEND | Посылает результат вычислений на компьютер |
| Fn | Кнопка вызова функции Tax- и Tax+ |
| Tax- | Показывает цену за вычетом налогов |
| Tax+ | Показывает цену с налогом |

Замечание: нажатие (не нажатие) кнопки NumLock на вашем компьютере не оказывает влияние на работу кнопки NumLock на цифронабирателе.

Функции кнопок в режиме цифронабирателя:

| MODE | Переключение между цифронабирателем и калькулятором |
| --- | --- |
| € | Вставляет символ Евро |
| DEC | Эмулирует (выполняет схожие функции) кнопку TAB |

Работа кнопок цифронабирателя:

| . Del | NumLock включен – запятая в десятичных дробях NumLock выключен – удаляет число |
| --- | --- |
| 0 Ins | NumLock включен – вводит 0 NumLock выключен – выполняет функцию “Insert” |
| 00 , | NumLock включен – вводит 00 NumLock выключен – вставляет запятую |
| 1 End | NumLock включен – вводит 1 NumLock выключен – выполняет функцию End |
| 2 ↓ | NumLock включен – вводит 2 NumLock выключен – двигает курсор вниз |
| 3 PgDn | NumLock включен – вводит NumLock выключен – выполняет функцию Page Down |
| 4 ← | NumLock включен – запятая в десятичных дробях NumLock выключен – двигает курсор влево |
| 5 | NumLock включен – вводит 5 NumLock выключен – нет функций |
| 6 → | NumLock включен – вводит 6 NumLock выключен – двигает курсор вправо |
| 7 Home | NumLock включен – вводит 7 NumLock выключен – выполняет функцию Home |
| 8 ↑ | NumLock включен – вводит 8 NumLock выключен – двигает курсор вверх |
| 9 PgUp | NumLock включен – вводит 9 NumLock выключен – выполняет функцию Page Up |

Работа дисплея:

На дисплее отображаются числа, которые вы вводите, результаты вычислений, различные индикаторы, показывающие статус работы цифронабирателя/калькулятора.

| -MINUS | Индикатор отрицательных значений |
| --- | --- |
| MEM | Индикатор независимой памяти |
| ERR | Индикатор ошибки |
| ‘ | Разделяет большие числа по три цифры |
| CALC | Режим калькулятора |
| KEYPAD | Режим цифронабирателя |
| GT | Grand Total – общий результат вычислений |
| CUR | Калькулятор валют |
| EURO | Калькулятор Евро |

Округление и работа с десятичными дробями.

Выбор способа округления

| F | Выводит полное значение без округления |
| --- | --- |
| 0,2,4 | Количество знаков после запятой |
| A | Автоматически добавляет запятую и два знака после нее ко всем числам, даже если вы не вводите запятую. Два знака после запятой не выводятся на экран, если вы нажмете кнопку DEL в момент введения числа, а также во всех операциях, не связанных со сложением и вычитанием. |

Установка функций CUR (курс валюты) и  EURO в режиме работы калькулятора.

Функция CUR

Нажмите и удерживайте кнопку CUR в течение 2 секунд. Индикатор CUR загорится на дисплее.

Введите желаемый курс и нажмите кнопку CUR. Индикатор CUR на дисплее исчезнет – таким образом, установка курса будет завершена.

Когда на экране загорится 0, вы можете нажать CUR, чтобы включить или выключить индикатор на экране.

Когда вы хотите перевести число на экране в выбранную вами валюту, просто нажмите CUR.

Функция EURO работает аналогично функции CUR.

Для установки функций подсчета налогов нажмите и удерживайте кнопку %.

Далее установите параметр налога.

Для подсчета стоимости с налогом - нажмите FN+Tax+, без налога FN+Tax-

Передача данных с калькулятора на компьютер.

Вы можете отправить данные с калькулятора на место расположения курсора компьютера простым нажатием клавиши SEND.

Располагайте ресивер не ближе 20 см от различных работающих электроприборов.

Если необходимо, используйте удлинитель идущий в комплекте.