Зарядное устройство GP PowerBank Quick2

Инструкция по эксплуатации

|  | Основные характеристики зарядного устройства Напряжение сети АС 100-240 В Имеет два зарядных канала Позволяет заряжать 2 или 4 аккумуляторов размера АА и 2 аккумулятора размера ААА Предназначено для заряда только никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов Таймер безопасной продолжительности заряда Один двухцветный светодиодный индикатор Руководство пользователя Зарядное устройство GP PowerBank Ouick 3 может заряжать 2 или 4 аккумуляторов размера АА и 2 аккумулятора размера ААА NiMH. Аккумуляторы АА и ААА не могут быть заряжены одновременно (Fig. 1). Установите аккумуляторы GP NiMH в устройство, соблюдая полярность и соответствующие размеру слоты. Для заряда установите GP PowerBank Ouick 2 в розетку 110-220 В. Свечение красного светодиода указывает на то, что GP PowerBank Ouick 2 находиться в состоянии заряда. После окончания заряда GP PowerBank Ouick 2 переключится в режим подзаряда и светодиод будет гореть зеленым светом, сигнализируя о готовности аккумуляторов к использованию. Длительность полного гарантированного заряда аккумуляторов определяется в соответствии с таблицей (Fig.2). Извлеките GP PowerBank Ouick 2 из розетки 110-220 В после завершения заряда. |
| --- | --- |

## Внимание

- Перед началом использования новых аккумуляторов необходимо сделать 2-3 цикла заряд-разряд для достижения максимальной емкости.

- После длительного хранения необходимо дополнительно перезарядить аккумуляторы перед использованием.

- Извлеките аккумуляторные батареи из устройства, если устройство не предполагается применять длительное время.

- В процессе заряда аккумуляторы могут нагреваться.

- Температура хранения аккумуляторов: -20 до 35°С

Температура при заряде : 0 до 45°С

### Осторожно

- Заряжайте только никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы размеров АА и ААА. Использование  зарядного устройства для заряда других типов аккумуляторов (напр., NiCd, цинк-марганцевых и пр.) может привести к разрушению и травматизму.

- Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости и различных производителей.

- Не допускайте попадания влаги, разборки аккумуляторов и зарядного устройства.

- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.

- Предназначено для использования в помещении и в сухом месте. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь, снег или в другие экстремальные условия.