### KFC-E6945

#### 4-полосная АС для установки заподлицо

Основные функциональные особенности

4-полосная АС с 4 динамиками

6"x9" полипропиленовый конусный вуфер Mica

Прямой звуковой сигнал, направленный под углом

70-мм среднечастотник, 20-мм твитер, 12-мм супертвитер

Пиковая входная мощность 450 Вт

Функциональные особенности акустической системы

| Акустическая система | 4-полосная АС с 4 динамиками |
| --- | --- |
| Тип динамика | Коаксиальная |
| Пиковая входная мощность | 450W |
| Номинальная входная мощность | 80W |
| Размер диффузора | 6"x9" |
| Конструкция диффузора динамика | Полипропиленовый конусный вуфер Mica |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Разъемы | Сдвижной тип |
| Возможность инсталляции | Дверь / задняя панель |
| Регулируемый угол наклона твитера | Да |

Характеристики акустической системы / вуфера

| Пиковая входная мощность | 450W |
| --- | --- |
| Макс. входная мощность | 160W |
| Номинальная входная мощность | 80W |
| Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый диффузор Mica |
| Корзина динамика | Стальная |
| Окантовка диффузора | Уретан |
| Чувствительность | 93dB/W/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 25Hz ~ 30000Hz |
| Импеданс динамика | 4Ω |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 250 x 178 x 120mm |
| Глубина монтажа | 78mm |
| Диаметр монтажного отверстия | 222mm x 150mm |
| Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 1760gr |
| Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 1580gr |
| Вес брутто | 4200gr |
| Вес магнита | 450gr |

Характеристики СЧ-динамика

| Размер диффузора | 70mm |
| --- | --- |
| Тип диффузора | Водонепроницаемый диффузор |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Частота кроссовера | 3000Hz |

Характеристики твитера

| Размер диффузора | 20mm |
| --- | --- |
| Материал диффузора | Купольный симметричный из Р.Е.Т. |
| Частота кроссовера | 15000Hz |

Характеристики супертвитера

| Размер диффузора | 12mm |
| --- | --- |
| Материал диффузора | Купольный из Р.Е.Т. |

Аксессуары

| Винт 4х30 мм: 8 шт. |
| --- |
| Зажимной патрон 4 мм: 8 шт. |
| Бутилкаучук |
| Защитная решетка динамиков | Да |
| Акустический кабель | 0m |