{0> <}100{>Меры предосторожности при обращении с изделием<0}

Правила использования

{0>The quality of communication depends on the location and environment of the base and the handset.<}100{>Качество связи зависит от местоположения базы, телефонной трубки и внешних условий.<0} {0>The 21838 must be kept away from sources of excessive heat (radiators, direct sunlight, etc.) and protected against vibrations and dust.<}100{>Телефонный аппарат 21838 необходимо держать вдали от источников сильного теплового излучения (радиаторов, прямого солнечного света и т.п.) и беречь от вибрации и пыли.<0} {0>Never allow your telephone to come into contact with water or other liquids or with aerosols.<}100{>Не подвергайте телефон воздействию воды, других жидкостей и аэрозолей.<0} {0>To reduce the risk of interference and optimize reception, take particular care to keep it away from the immediate vicinity of windows, large metal objects, reinforced concrete, televisions, music centres, halogen lamps or heating devices, fluorescent lighting, burglar alarms, microwave ovens, computers, etc.<}100{>Чтобы исключить помехи и улучшить качество приема не следует размещать изделие в непосредственной близости от оконных рам, крупных металлических объектов, железобетонных конструкций, телевизоров, музыкальных центров, галогенных ламп или нагревательных приборов, ламп дневного света, охранных сигнализаций, микроволновых печей, компьютеров и т.п.<0}

{0>To clean the 21838, use a lightly moistened antistatic cloth<}100{>Для очистки изделия используйте слегка увлажненную антистатическую ткань.<0}

{0>Information for DECT product:<}100{>Информация об изделиях DECT:<0}

{0>The 21838 telephone is compliant with the DECTTM* standard.<}100{>Телефонный аппарат 21838 соответствует стандарту DECTTM*.<0} {0>It is designed to transmit and receive telephone calls and be connected to the public telephone “Country” network.<}100{>Его конструкция предусматривает передачу/прием телефонных вызовов и подключение к телефонным сетям общего назначения.<0}

{0>*DECT is a trademark registered by ETSI.<}100{>*DECT является торговой маркой, зарегистрированной ETSI (Европейский институт стандартизации в области телекоммуникаций).<0}

{<}100{>Меры безопасности<0}

{0>In the event of danger, the mains adapter acts as 230V power isolating device.<}100{>В случае опасности сетевой адаптер функционирует как устройство прерывания питания 230В.<0} {0>It should therefore, as a precaution, be installed close to the appliance and be easily accessible.<}100{>Поэтому, в качестве меры предосторожности, этот адаптер должен быть размещен рядом с изделием в зоне прямого доступа.<0}

{0>If the mains adapter fails, it must be replaced by an identical model.<}100{>При выходе из строя адаптер питания следует заменить идентичной моделью.<0}

{0>If not connected to the mains power or if there is a mains power failure, installations with cordless handsets will no longer work.<}100{>При отключении или сбоях в сети электропитания, беспроводные телефоны работать не будут.<0} {0>You will then be unable to make or receive calls in the event of an emergency.<}100{>У вас не будет возможности выполнять вызовы или принимать звонки в экстренных случаях.<0} {0>This is why we recommend that you also have a conventional telephone as a backup.<}100{>Поэтому, рекомендуется иметь также обычный телефон в качестве резервного.<0} {0>The appliance is designed for connection to an analogue telephone line class TRT3 (telecommunications network voltage).<}100{>Конструкция устройства предусматривает подключение к аналоговой телефонной линии класса TRT3 (напряжение сети телефонной связи).<0}

! {0>Do not use your telephone to notify a gas leak when you are in the vicinity of the leak.<}100{>Не используйте телефон для вызова газовой службы, если вы находитесь вблизи источника утечки.<0}

{0>It is recommended that you avoid using this device during electrical storms.<}100{>Не рекомендуется пользоваться этим аппаратом во время грозы.<0}

{0>Thomson Telecom hereby declares that the 21838 conforms to the essential requirements and other applicable provisions of European directive 1999/5/CE.<}100{>Компания ThomsonTelecom настоящим уведомляет, что аппарат 21838 соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Европейской директивы 1999/5/CE.<0}

{0>IMPORTANT:<}100{>ВАЖНО:<0} {0>Because cordless phones operate on electricity, you should have one phone in your home that isn’t cordless, in case the power in your home goes out.<}100{>Поскольку беспроводные телефоны работают от электросети, желательно иметь у себя дома еще один проводной аппарат на случай отключения электричества.<0}

{0>WARNING:<}100{>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:<0} {0>TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PROCUCT TO RAIN OR MOISTURE.<}100{>ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАЖНОСТИ.<0}

| {0><}100{>ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЗНАК, НА КОТОРОМ ИЗОБРАЖЕНА МОЛНИЯ СО СТРЕЛКОЙ НА КОНЦЕ, ПРЕДУПРЕЖ- ДАЕТ О "ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ" ВНУТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ.<0} | {0><}100{>ВНИМАНИЕ:<0} {0><}100{>ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА (И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).<0} {0><}100{>ВНУТРИ КОРПУСА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.<0} {0><}100{>ЕСЛИ ВАШ АППАРАТ НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРО- ВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.<0} | {0>THE EXCLAMATION WITHIN THE TRIANGLE IS WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.<}100{>ТРЕУГОЛЬНИК, НА КОТОРОМ ИЗОБРАЖЕН ВОСКЛИЦА- ТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, ПРЕДУПРЕЖ- ДАЕТ О НАЛИЧИИ ВАЖНЫХ ИНСТРУКЦИЙ К ИЗДЕЛИЮ.<0} |
| --- | --- | --- |
| {0>МАРКИРОВКУ НА НИЖНЕЙ/ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ИЗДЕЛИЯ<0} |

{0>Battery Safety Precautions                    <}100{>Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами <0}

- {0>Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture.<}100{>Не сжигайте, не разбирайте, не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторные батареи -<0} {0>Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.<}100{>возможна утечка токсичных веществ, опасных для вашего здоровья.<0}

- {0>To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in User’s Guide.<}100{>Чтобы избежать возгорания или получения травмы, используйте аккумуляторные батареи только того типа, который указан в руководстве по эксплуатации.<0}

- {0>Keep batteries out of children.<}100{>Храните батареи в недоступном для детей месте.<0}

- {0>Remove batteries if storing over 30 days.<}100{>Если телефон не предполагается использовать в течение более 30 дней, извлекайте из него аккумуляторную батарею.<0}

{0>CAUTION:<}100{>ВНИМАНИЕ:<0} {0>Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.<}100{>Неправильная установка батареи может привести к ее взрыву.<0} {0>Replace only with GP60AAAHC – Ni-MH 1.2V 600mAh rechargeable battery or equivalent.<}100{>Для замены используйте аккумуляторные батареи GP60AAAHC – Ni-MH 1.2В 600мАч или эквивалентные.<0} {0>Only use rechargeable batteries with exactly the same specifications as those supplied with the product.<}100{>Используйте аккумуляторные батареи только с такими же техническими характеристиками, как у батарей, поставляемых с изделием.<0} {0>Using non-rechargeable or non-conforming batteries can damage the product.<}100{>Использование неперезаряжаемых батарей или батарей неподходящего типа может привести к повреждению изделия.<0} {0>The batteries could split or leak if incorrectly inserted, opened or exposed to heat.<}100{>При неправильной установке батарей, повреждению их целостности или чрезмерном нагреве, они могут растрескаться или подтечь.<0} {0>Never dispose of batteries in a fire:<}100{>Не бросайте использованные батареи в огонь:<0} {0>the cell could explode.<}100{>это может привести к взрыву.<0} {0>Check with local code for possible special disposal instruction.<}100{>Следуйте правилам утилизации отходов.<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>To ensure the battery charging properly, clean the charging contacts on the handset and charger with a soft, dry cloth once a month.<}100{>Для правильной зарядки батарей ежемесячно протирайте контакты на трубке и зарядном устройстве сухой мягкой тканью.<0} {0>Clean more often if the unit is subject to grease, dust or high humidity.<}100{>При воздействии масел, пыли или высокой влажности очистку контактов следует проводить чаще.<0}

{0>Installation<}100{>Установка<0}

# {0><}100{>Содержимое упаковки

{0><}100{>Модель:<0} 21838<0}

| {0><}100{>Содержимое упаковки | {0>Solo pack<}100{>Комплект Solo<0} | {0>Duo pack*<}100{>Комплект Duo*<0} |
| --- | --- | --- |
| {0>Base stations<}100{>Базовое устройство<0} | 1 | 1 |
| {0>Handsets<}100{>Трубки<0} | 1 | 2 |
| {0>Power plugs<}100{>Шнур питания<0} | 1 | 2 |
| {0>Telephone line<}100{>Шнур телефонной линии<0} | 1 | 1 |
| {0>Batteries, type AAA, “1.2V 600mAh”<}100{>Тип аккумуляторов AAA, 1.2В 600мАч<0} | 2 | 4 |
| {0>Charging station<}100{>Зарядное устройство<0} | 0 | 1 |
| {0>Operating instructions<}100{>Руководство по эксплуатации<0} | {0>1 + optional<}100{>1 + (в зависимости от комплектации)<0} | {0>1 + optional<}100{>1 + (в зависимости от комплектации)<0} |

{0>Please check the contents of the package carefully.<}100{>Внимательно проверьте комплектность поставки.<0} {0>If anything is missing or shows signs of transport damage, do NOT put the telephone into service!<}100{>При неполной комплектации или обнаружении следов повреждения упаковки, не пользуйтесь телефоном!<0} {0>In such a case, contact either your sales outlet with the purchase receipt.<}100{>В этом случае свяжитесь с продавцом (при наличии чека об оплате).<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>Keep the equipment package so that it will not be damaged in the event of transport.<}100{>Следует сохранить упаковку для безопасной транспортировки изделия в будущем.<0}

### {0><}100{>Подключение базового устройства и разъема питания<0}

{0>Connecting the plugs to the corresponding sockets in the base station (they can not be connected incorrectly because the sockets and plugs are designed prevent reverse poling).<}100{>Подключите разъемы питания в соответствующие гнезда на базовом устройстве (конструкция разъемов и гнезд предотвращает ошибку подключения и гарантирует соблюдение полярности).<0} {0>Lay the cable under the telephone to the rear.<}100{>Проложите кабель под корпусом телефона для вывода на тыльную сторону устройства.<0} {0>Plug the telephone line in the telephone connection socket.<}100{>Соедините телефонным шнуром гнездо на аппарате и телефонную розетку.<0} {0>Insert the power plug at the other end in the power outlet.<}100{>Подключите сетевой шнур к электрической розетке.<0} {0>The base station in now ready to operate.<}100{>Базовое устройство готово к работе.<0}

{0>Only use the connection cable supplied.<}100{>Используйте соединительные кабели только из комплекта поставки.<0}

{0><}100{>Телефонная розетка    <0}{0> <}100{>Сетевая розетка<0}

ВНИМАНИЕ:<0} {0>Plug the adapter to the socket outlet that near the equipment and shall be easily accessible.<}100{>Чтобы обеспечить прямой доступ к адаптеру сети питания, его следует подключать к ближайшей розетке.<0} {0>Use only the Thomson Telecom power supply that came with this unit.<}100{>Используйте только поставляемый с аппаратом источник питания ThomsonTelecom.<0} {0>Using other power supplies may damage the unit.<}100{>Применение других адаптеров может привести к повреждению устройства.<0}

### {0>Connecting the charging Station (Duo pack only)<}0{>Подключение зарядного устройства (только для комплекта Duo)<0}

# {0><}100{>Подключите сетевой шнур к электрической розетке.<0} {0><}89{>Зарядное устройство готово к работе.<0}

{0><}100{>Сетевая розетка<0}

# {0><}100{>Начало работы<0}

## {0>Install and Charge the Batteries<}73{>Установите и зарядите аккумуляторные батареи<0}

{0>Insert two pieces AAA batteries in the compartment, ensuring correct polarity and close the compartment.<}100{>Вставьте два аккумулятора размера AAA в отсек, соблюдая полярность, и закройте его.<0}

## {0>Place the handset in the base station to charge for 16 hours prior for first use.<}75{>Перед началом эксплуатации поместите трубку на базовое  устройство и оставьте для заряда на 16 часов.<0} {0>If you don’t properly charge the phone, battery performance will be compromised.<}100{>Если зарядка аккумуляторной батареи не будет произведена должным образом, это отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках батареи.<0}

{0>Warning:<}100{>Предупреждение:<0} {0>The handset does not work and damaged if the wrong batteries are inserted.<}100{>При установке аккумуляторных батарей неподходящего типа трубка не будет работать и может выйти из строя.<0}

{0>If batteries are empty, handset LCD will not has any display and the handset will not response to any key.<}100{>Если батареи разряжены, ЖК-экран трубки не будет ничего отображать, и телефон не будет реагировать на нажатия кнопок.<0} {0>Handset is then required to put back on Base Station/Charger cradle to charge.<}100{>В этом случае трубку следует поместить в гнездо базового устройства или зарядного устройства.<0} {0>Handset can not be used until handset name and aerial icon appear.<}90{>Трубку нельзя использовать, пока на индикаторе не появится наименование трубки и символ антенны.<0} {0>If handset does not charged full before use, handset may emit battery low alert tone and battery level indicator shows empty.<}99{>При недостаточном заряде аккумуляторной батареи трубка будет издавать предупредительный сигнал разряда батареи,  и индикатор заряда батареи будет показывать пустой блок.<0}

{0>Features                                             <}100{>Технические характеристики<0}

{0>We are very pleased that you have purchased this highly sophisticated, cordless telephone which is equipped with the following features:<}0{>Данный беспроводный телефонный аппарат, соответствующий стандарту DECT, поставляется с руководством по эксплуатации на русском и английском языках и предоставляет следующие возможности:<0}

- {0>Teleconference<}100{>режим трехсторонней конференц-связи;<0}

- {0>Call forwarding<}100{>переадресация вызова (при наличии нескольких трубок);<0}

- {0>Internal, free communication between handsets<}100{>внутренние вызовы между трубками – бесплатны; <0}

- {0>Prefix dialing<}100{>набор номеров, содержащих префиксы;<0}

- {0>Automatic call answering on/off<}100{>включение/выключение режима автоподнятия;<0}

- {0>Call log function with caller list for 20 numbers or names from phone book (network dependent)<}85{>список входящих вызовов на 20 номеров/имен абонентов из телефонной книги (при предоставлении функции АОН телефонным оператором);<0}

- {0>Alphanumeric LCD display (1-line icons+1-line 14 7 segment  digits+1-line 14 5x7 dot matrix characters display)<}0{>алфавитно-цифровой ЖК-дисплей (1-строка символов +1-строка из 14 цифр + 1-строка из 14-ти матричных символов 5x7);<0}

- {0>Phone book for 40 entries with name and call number<}71{>память телефонной книги для записи номеров и имен абонентов на 40 ячеек;<0}

- {0>Extended redialing for 5 call numbers<}100{>расширенный режим автодозвона для 5 номеров;<0}

- {0>Microphone muting function<}100{>функция временного отключения микрофона;<0}

- {0>Acoustic battery and range warning signals<}100{>звуковой предупреждающий сигнал разряда батареи и выхода из зоны действия базового устройства;<0}

- {0>Key lock<}100{>блокировка клавиатуры;<0}

- {0>Key input tone on/off<}85{>включение/выключение тона клавиш;<0}

- {0>25 incoming call ringing melodies<}100{>25 мелодий звонка;<0}

- {0>Ringing volume control (5 levels and silent)<}100{>управление громкостью звонка (5 уровней и отключение);<0}

- {0>DTMF/Pulse dialing<}100{>тональный/импульсный режим набора номера;<0}

- {0>Operation of up to 4 handsets<}100{>подключение до 4 трубок;<0}

- {0>Paging function from base station to handset<}100{>функция поиска трубки с базы;<0}

- {0>Programmable number barring<}100{>программирование ограничения звонков;<0}

- {0>Up to 100 hours standby<}100{>работа до 100 часов в режиме ожидания;<0}

- {0>Up to 10 hours continuous call time<}100{>работа до 10 часов в режиме разговора;<0}

- {0>Operation with 2 standard AAA batteries (Ni-MH)<}100{>работа от 2 стандартных аккумуляторов размера AAA (Ni-MH);

- Программируемая функция Flash<0}

{0>Adjustable flash time<}100{>ПроПроПрог<0}

{0>* DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for Cordless Telephones.<}0{>* DECT = цифровой беспроводный телефон.<0}

{0>Menu Structure (Handset)                                      <}100{>Структура меню (Трубка)                                      <0}

| 1-СПИС ВЫЗОВОВ |  |
| --- | --- |
| 2-ТЕЛ КНИГА | 1-НОВЫЙ ВВОД | ВВОД № | ВВОД ИМЕНИ |
|  | 2-СПИСОК |  |  |
|  | 3-УДАЛИТЬ ВСЕ | ПОДТВЕРДИТЬ? |  |
| 3-ТРУБКА | 1-МЕЛОДИЯ | 1-ГРОМКОСТЬ |  |
|  |  | 2-МЕЛ ВНЕШН ЗВ | МЕЛОДИЯ 1 - 25 |
|  |  | 3-МЕЛ ВНУТР ЗВ | МЕЛОДИЯ 1 - 25 |
|  | 2-ИМЯ ТРУБКИ | ВВОД ИМЕНИ |  |
|  | 3-УСТ ПРЕФИКС | ВВОД № |  |
|  | 4-НОМЕР SOS | 1- |  |
|  |  | 2- |  |
|  | 5-ТОН КЛАВИШ | ВКЛ/ВЫКЛ |  |
|  | 6-АВТОПОДНЯТИЕ | ВКЛ/ВЫКЛ |  |
|  | 7-ЗАВОДСК НАСТ | ПОДТВЕРДИТЬ? |  |
|  | 8-РЕГИСТР ТРУБ | ПОИСК | ВВЕСТИ PIN |
| 4-БАЗА | 1-ОГРАНИЧ ЗВОН | ВВЕСТИ PIN | ТРУБКА 1-4 | ОТКЛЮЧЕН |
|  |  |  | ЗВОНОК |
|  |  |  | НОМЕР | ВВОД № |
|  | 2-МЕЛОДИЯ |  |  | МЕЛОДИЯ1-10 |  |
|  | 3-ВРЕМЯ FLASH | 100/300/600 |  |  |  |
|  | 4-РЕЖИМ НАБОРА | ТОН/ИМПУЛЬС |  |  |  |
|  | 5-ИЗМЕНИТЬ PIN | ВВЕСТИ PIN | НОВЫЙ PIN | ПОВТОР |
|  | 6-ЗАВОДСК НАСТ | ВВЕСТИ PIN | ПОДТВЕРДИТЬ? |  |
|  | 7-ДЕРЕГИСТР ТР | ВВЕСТИ PIN | ТРУБКА 1-4 | ПОДТВЕРДИТЬ? |
| 5-УСТ ВРЕМЯ | ЧЧ:ММ |
| 6-ЯЗЫК | ENGLISH |
|  | DEUTSCH FRANCAIS CESKY TURKCE POLSKI E Л ЛHNIKA PYCCKИЙ БЪЛГAPCKИ MAGYAR |

{0>Handset and Base Layouts<}100{> Общее описание трубки и базового устройства

| /▼ | {0>Menu / Down key<}92{>Клавиша вызова меню/стрелка вниз<0} |
| --- | --- |
| /* | {0>CID key / Asterisk key<}100{>Клавиша АОН*/ звездочка<0} |
| INT / OK | {0>INT / OK key<}100{>Клавиша INT / OK<0} |
| C / | {0>Cancel / Mute key<}67{>Клавиша отмены / отключения микрофона<0} |
|  | {0>Speaker phone key<}0{>Клавиша управления спикерфоном<0} |
| //▲ | {0>Redial / Pause key /Up key<}100{>Повторный набор/ Пауза/ Стрелка вверх<0} |
|  | {0>External call key.<}100{>Клавиша ответа на вызов.<0} |
|  | {0>Phone book key<}0{>Телефонная книга<0} |
| R | {0>Flash key<}100{>Flash<0} |
| #/ | {0>Hash key / Lock key<}94{>Решетка / блокировка<0} |

* функция автоматического определения номера (АОН) работает при предоставлении телефонным оператором

|  | Поиск трубки |
| --- | --- |
| / | Светодиодный и{0>VMWI / In-use LED:<}0{>Bндикатор ожидания голосовой почты (VMWI)/ режима использования:<0} {0>Voice message call/ off-hook<}0{>Сообщение голосовой почты*/ трубка снята<0} |

# * функция Сообщений голосовой почты работает при предоставлении телефонным оператором

# {0><}0{>Структура ЖК-дисплея<0}

|  | {0>Battery icon<}100{>Уровень заряда батарей<0} |
| --- | --- |
|  | {0>Phone icon<}100{>Состояние телефона<0} |
|  | {0>External call icon<}100{>Внешний вызов<0} |
|  | {0>Internal call icon<}100{>Внутренний вызов<0} |
|  | {0>CLI icon<}100{>Символ АОН*<0} |
|  | {0>No ring icon<}100{>Звонок отключен<0} |
|  | {0>Mute icon<}100{>Микрофон отключен<0} |
|  | {0>Key lock icon<}100{>Блокировка клавиатуры<0} |
|  | В радиусе действия базы <0} |
| ▲ / ▼ | {0>Up / Down arrow<}100{>Стрелка вверх / вниз<0} |
|  | {0>Voice mail waiting indicator (VMWI icon)<}100{>Индикатор ожидания голосовой почты (символ VMWI)*<0} |
| * при предоставлении данной функции телефонным оператором |

# {0>Using the Handset Telephone<}100{>Использование базы/проводного телефонного аппарата <0}

### {0><}100{>Использование телефона<0}

## {0>When the handset is inserted in the station charging unit, it starts to charge automatically.<}100{>Когда трубка помещена в зарядное устройство, зарядка батареи начинается автоматически.<0} {0>To optimize the battery performance, charge the handset battery for 16 hours prefer to first use.<}85{>Перед первым использованием батарея трубки должна заряжаться в течение 16 часов.<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>This phone defaults to Tone Dialing.<}100{>На данном аппарате по умолчанию установлен тональный режим набора.<0} {0>To change Pulse Dialing, see chapter “Base Station Settings – Changing the Dialing Mode”.<}100{>Для перехода к импульсному набору смотрите инструкцию в главе “Установки базы – изменение режима набора номера”.<0} {0>If you don’t know which type of service you have, please check with the local telephone company.<}100{>Если вы не знаете, какой режим набора используется в вашей телефонной сети, обратитесь за разъяснениями в телефонную компанию.<0}

# {0><}100{>Выбор языка<0}

{0>Ten different languages are available for selection for each handset.<}100{>Для каждой трубки возможен выбор одного из десяти языков.<0}

## {0>In standby mode, press  button and “6” key.<}100{>В режиме ожидания нажмите клавишу  и клавишу 6.<0} {0>Current language is displayed.<}100{>Отображается выбранный язык.<0}

## {0>Press  or  to select the desired language.<}99{>Нажимайте  или  для выбора языка.<0}

## {0>Press “INT/OK” key to confirm the selection or press “C/” to abort.<}92{>Нажмите клавишу INT/OK для подтверждения выбора или нажмите C/ для отказа.<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>The following languages are available:<}98{>Доступны следующие языки:<0}

{0>English; German; French; Polish; Czech; Turkish; Greek; Bulgarian; Russian; Hungarian<}83{>АНГЛИЙСКИЙ; НЕМЕЦКИЙ; ФРАНЦУЗСКИЙ; ЧЕШСКИЙ; ТУРЕЦКИЙ;  ПОЛЬСКИЙ; ГРЕЧЕСКИЙ; РУССКИЙ; БОЛГАРСКИЙ; ВЕНГЕРСКИЙ
<0}

{0>Making Internal Calls<}100{>Выполнение внутренних вызовов<0}

{0>IMPORTANT:<}100{>ВАЖНО:<0} {0>Internal calls can be made only if more than one handset is registered on the base station.<}100{>Внутренние вызовы можно выполнять при наличии нескольких трубок, зарегистрированных на базе.<0}

## {0>Press “INT/OK” key during standby mode.<}94{>В режиме ожидания нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press a digit to specify which handset (1~4) to call to.<}100{>Нажмите цифру для указания номера вызываемой трубки (1~4).<0}

## {0>The other handset will ring with the ‘INT’ icon flashing.<}100{>Вызываемая трубка зазвонит, и будет мигать символ ВНУТР ЗВОН.<0}

## {0>When other handset answered, the internal call is established.<}100{>При ответе другой трубки устанавливается внутреннее соединение.<0}

## {0>Press  key to end the call.<}100{>Для завершения вызова нажмите .<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>If an external call is received during an internal call, short acoustic signals are issued (call waiting).<}100{>Если во время внутреннего вызова поступает внешний вызов, звучит короткий звуковой сигнал (ожидание вызова).<0}

{0>Making External Calls<}100{>Выполнение внешних вызовов<0}

#### {0>Normal dialling<}84{>Прямой набор номера<0}

## {0>Press  key and wait for a dialling tone.<}97{>Нажмите клавишу  и дождитесь сигнала.<0}

## {0>Dial the telephone number and complete the call.<}0{>Наберите телефонный номер и начинайте разговор.<0}

## {0>Press  key to end the call.<}99{>Для завершения вызова нажмите клавишу .<0}

#### {0>On hook dialling<}89{>Предварительный набор номера<0}

## {0>Dial the telephone number (delete any incorrect entries by pressing “C/” key).<}88{>Наберите телефонный номер (неправильные символы удалите нажатием клавиши C/).<0}

## {0>Press  key to carry out the conversation.<}100{>Нажмите клавишу  для выполнения вызова.<0}

## {0>Press  key to end the call.<}100{>Для завершения вызова нажмите .<0}

{0>VMWI/ LED<}100{>Светодиодный индикатор VMWI<0}

{0>The VMWI LED in the handset will flash when there are new voice message calls received.<}99{>Светодиодный индикатор VMWI на трубке будет мигать при поступлении новых сообщений голосовой почты*.<0} {0>Icon  turns on and the LCD display ‘MESSAGE’ in the call log memory.<}95{>Загорается символ  и ЖКИ индикатор отображает СООБЩЕНИЕ в памяти списка вызовов.<0}

{0>This service need subscription to local operator and it supports the FSK CLI system only.<}100{>Эта услуга требует подписки у оператора и поддерживается только в системе FSK CLI.<0}

{0>Taking Calls<}100{>Приём звонков<0}

{0>When an external call is received, all registered handsets and the base station ring.<}100{>При получении внешнего вызова звонит базовое устройство  и все зарегистрированные трубки.<0} {0>‘EXT’ flashes in the handset display and, if subscribed, the telephone number of the caller appears (network depended).<}98{>На дисплее трубки мигает символ ВНЕШН ЗВОНОК и, при наличии подписки на услугу АОН, отображается определенный номер абонента.<0} {0>If the caller has been stored in your phone book, the name appears.<}100{>Если в телефонной книге есть запись об определенном абоненте, отображается его имя.<0} {0>The incoming call VMWI LED on the base station flashes.<}99{>На базе мигает светодиодный индикатор VMWI.<0} {0>In the case of an internal call or pressing the paging key on the base station, ‘INT’ flashes in the handset display.<}93{>В случае внутреннего вызова, или при нажатии на базе клавиши поиска, на дисплее трубки мигает символ ВНУТР ЗВОН.<0}

#### {0>Handset is in the base station<}83{>Трубка находится на базовом устройстве<0}

## {0>Take the handset from the base station; a connection is automatically established (when the AUTO ANS function is active).<}100{>Снимите трубку с базового устройства; соединение будет установлено автоматически (если активна функция автоподнятия).<0} {0>Otherwise, press  key to carry out the conversation.<}87{>Если трубка не на базовом устройстве, нажмите .<0}

## {0>Press  key to end the call.<}100{>Для завершения вызова нажмите .<0}

#### {0>Handset is not in the base station<}100{>Трубка вне базового устройства<0}

## {0>Press  key to make a call.<}100{>Для ответа на звонок нажмите .<0}

## {0>Press  key to end the call.<}100{>Для завершения вызова нажмите .<0}

# {0><}100{>Повторный набор номера<0}

#### {0>The phone stores the last five numbers dialled in the redial memory<}100{>Телефон хранит в памяти повторов пять последних набранных номеров<0}

## {0>Press  key; the last call number dialled is displayed.<}70{>Нажмите клавишу, отобразятся пять последних набранных номеров.<0} {0>Press  or  key to search the required number in the redial memory list.<}100{>Нажимая клавиши  или , выберите требуемый номер из списка.<0}

## {0>Press  key to carry out the conversation.<}100{>Нажмите  для выполнения вызова.<0}

## {0>Press  key to end the call.<}100{>Для завершения звонка нажмите .<0}

# {0><}100{>Набор номера из телефонной книги<0}

## {0>Press  key, the first entry in the phone book appears<}95{>Нажмите клавишу , будет показана первая запись из телефонной книги<0} {0>(Or ‘EMPTY’ if no entry).<}89{>(или НЕТ ЗАПИСИ, если телефонная книга пуста).<0}

## {0>Press  or  key to select the required subscriber from the phone book.<}100{>Нажимайте клавишу  или  для выбора абонента из телефонной книги.<0} {0>Alternatively, enter the first letter of the name required.<}100{>Или введите первую букву имени.<0}

## {0>Press  key.<}100{>Нажмите клавишу .<0} {0>The number is dialled.<}94{>Начнется набор номера.<0} {0>Carry out the conversation.<}0{>Можете начинать разговор.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>How to store entries in the phone book is explained in the Chapter “Phone Book”.<}100{>Запись номеров в телефонную книгу описана в главе “Телефонная книга”.<0}

# {0><}100{>Работа со списком вызовов

# <0}

{0>IMPORTANT:<}100{>ВАЖНО:<0} {0>To use the CALL LOG function, you must subscribe to your network operator’s Caller Line Identification (CLI) service.<}96{>Для использования функции Список вызовов требуется подписка на услугу АОН(CLI) у телефонного оператора.<0}

#### {0>Browse, Call Back, Delete, Save<}88{>Просмотр, обратный вызов, удаление, запись<0}

{0>If calls have been received in your absence, these are stored in the CALL LOG memory when your telephone service has enabled this function.<}89{>Если вызовы принимались в ваше отсутствие, они записываются в памяти списка вызовов (при условии подписки на услугу АОН у телефонного оператора).<0} {0>The number of calls appears in the display.<}100{>На дисплее отображается количество вызовов.<0} {0>Incoming calls are also indicated in the display for 9 seconds during a call (synchronize with ring tone).<}78{>Входящие звонки также указываются на дисплее в течение 9 секунд при поступлении вызова, одновременно со звучанием сигнала вызова.<0}

## {0>Press  key as often as necessary until CALL LOG menu appears and then press “INT/OK” key.<}87{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню СПИС ВЫЗОВОВ, и нажмите клавишу INT/OK.<0} {0>Alternatively, press and hold “*” key 2 seconds.<}100{>Вместо этого можно нажать и удерживать клавишу * в течение 2 секунд.<0}

## {0>Browse:<}100{>Просмотр:<0} {0>Press  or  key to browse through the CALL LOG memory.<}99{>Нажимайте клавишу  или  для просмотра памяти списка вызовов<0}

{0>Or<}100{>Или<0}

## {0>Call Back:<}100{>Обратный вызов:<0} {0>Press  key to call back.<}92{>нажмите клавишу  для обратного вызова.<0}

{0>Or<}100{>Или<0}

## {0>Delete:<}100{>Удаление:<0} {0>Press “INT/OK” key to select DELETE by using  or  key.<}67{>С помощью клавиш  или  выберите подменю УДАЛИТЬ и нажмите клавишу INT/OK .<0}

## {0>Press “INT/OK” key to delete the entry.<}76{>Для подтверждения нажмите клавишу INT/OK.<0}

{0>Or<}100{>Или<0}

## {0>Save:<}0{>Запись:<0} {0>Press “INT/OK” key to select SAVE by using  or  key.<}95{>С помощью клавиш  или  выберите подменю СОХРАНИТЬ и нажмите клавишу INT/OK .<0}

## {0>Press “INT/OK” key.<}100{>Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Edit the number (max. 25 digits) and press “INT/OK” key when finished.<}91{>Введите номер (макс. 25 цифр) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

## {0>Enter the name (max. 10 characters) and press “INT/OK” key when finished.<}96{>Введите имя (макс. 10 символов) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

## {0>‘MEM FULL’ appears stand for memory full.<}90{>При заполнении памяти появляется индикация ПАМЯТЬ ПОЛН.<0}

{0>Or<}100{>Или<0}

## {0>Delete All:<}100{>Удаление всех записей:<0} {0>Press “INT/OK” key to select DELETE ALL by using  or  key.<}0{>С помощью клавиш  или  выберите подменю УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press “INT/OK” key to delete all entries.<}76{>Для удаления всех записей нажмите клавишу INT/OK.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} 1. {0>The CLI icon and display indicator only disappear after browsing through all the new entries.<}78{>Символ АОН (CLI) и индикация на дисплее исчезают только при просмотре всех записей.<0}

#### 2. {0>It is only possible to enter subscribers in the phone book who has not stored before.<}100{>Внести запись можно только для абонентов, которые отсутствуют в телефонной книге.<0}

## {0>Dial back<}0{>Обратный вызов<0}

{0>When browsing Call Log memory, Caller Line Identification (CLI) number can be edited before dial back.<}100{>При просмотре списка вызовов, перед выполнением обратного вызова определенный номер вызывающего абонента (CLI) может быть отредактирован.<0} {0>Amended CLI number will not overwrite the stored Call Log memory.<}100{>Отредактированный номер CLI не будет заменять значение, хранящееся в памяти журнала вызовов.<0}

- {0>Press [0 – 9] to add digits in front of CLI number.<}90{>Нажимайте [0-9] для добавления цифр перед определившимся номером.<0}

- {0>Press [#] to remove entry or leftmost digit.<}100{>Нажимайте # для удаления самой левой цифры в номере.<0}

- {0>Press  or  key can recover the original CLI number. <}98{>Нажатием клавиши  или  можно восстановить исходный определившийся номер.<0}

{0>Example:<}100{>Пример:<0}

- {0>CID number is 12345678<}88{>Номер вызывающего абонента 12345678<0}

- {0>Press digit 1, display is 1 12345678<}100{>Нажмите цифру 1, на дисплее отображается 1 12345678 <0}

- {0>Press digit 2, display is 12 12345678<}100{>Нажмите цифру 2, на дисплее отображается 12 12345678 <0}

- {0>Press #, display is  12345678<}100{>Нажмите #,    на дисплее отображается  12345678<0}

- {0>Press digit 3, display is 3 12345678<}100{>Нажмите цифру 3, на дисплее отображается 3 12345678 <0}

- {0>Press #, display is  12345678<}100{>Нажмите #,    на дисплее отображается  12345678<0}

- {0>Press #, display is 2345678<}100{>Нажмите #,    на дисплее отображается  2345678<0}

- {0>Press #, display is 345678 (# key is no function if number is 6 or less digits), then press  or  key, display is 12345678. <}0{>Нажмите #, на дисплее отображается 345678 (клавиша # не действует, если номер содержит 6 цифр или менее). Если нажать клавиши  или , на дисплее отображается 12345678. <0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>If original CLI number exceeds 16 digits, new digits can not be inserted.<}0{>Если в первоначально определившемся номере более 16 цифр, новые цифры добавить нельзя.<0}

# {0><}100{>Отключение микрофона<0}

## {0>Press “C/” key to switch the microphone on or off during a call.<}80{>Во время разговора нажатием клавиши C/ можно включать и выключать микрофон

## <0}

# {0><}100{>Удержание вызовов / переадресация вызовов<0}

{0>If the telephone is connected to a PABX system, it is possible to put calls on hold and call other extension lines or to forward calls.<}100{>Если телефонный аппарат подключен к мини АТС, можно переводить вызовы в режим удержания и совершать другие внешние вызовы или переводить вызовы на другие линии.<0}

## {0>Press “R” key to put the call on hold and dial the extension number (e.g. 23).<}100{>Нажмите клавишу R для удержания вызова и набора добавочного номера (например, 23).<0}

## {0>Press “R” key once more to take the call back again or press  key to forward the call.<}85{>Нажатие клавиши R еще раз может вернуть к первоначальному вызову, нажатие клавиши  переведет вызов на добавочный номер.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>The above information can vary according to the PABX system used.<}100{>Вышеприведенная информация может варьироваться в зависимости от используемой мини АТС.<0} {0>Therefore, refer to the relevant information of the PABX network.<}100{>Поэтому следует обратиться к соответствующей информации по мини АТС.<0}

# {0><}0{>Переадресация внутреннего вызова<0}

{0>It is possible to put an external call on hold and call another handset registered to the base or to forward calls.<}0{>Предоставляется возможность Предоставляется возможность удержать внешний вызов и вызвать другую зарегистрированную на базе трубку по внутренней связи или переадресовать вызов.<0}

## {0>Press “INT/OK” key to hold the external call and initiate an internal call.<}0{>Нажмите клавишу INT/OK для удержания внешнего вызова и начала внутреннего вызова.<0}

## {0>Input the desired handset number (e.g. 2).<}0{>Введите номер другой трубки (например, 2).<0}

## {0>The target handset will ring.<}0{>Вызываемая трубка зазвонит.<0} {0>After the internal connection is made, press key to transfer the external call.<}0{>После выполнения внутреннего вызова нажатие клавиши  переадресует внешний вызов.<0}

## {0>If “INT/OK” key is pressed before another handset is answered, the call transfer procedure will be cancelled and the external call connection is regained.<}0{>Если до ответа другой трубки нажать клавишу INT/OK, процедура переадресации вызова прервется и снова установится соединение с внешним вызовом.<0}

## {0>If key is pressed before another handset is answered, both the external and internal call will be disconnected.<}0{>Если нажать клавишу  до ответа другой трубки, оба вызова – внешний и внутренний будут прерваны.<0}

# {0>Teleconference<}100{>Трехсторонняя конференц-связь<0}

{0>After have received an external call, it is possible to include a second handset in the conversation (three way conference).<}100{>После получения внешнего вызова есть возможность добавить к разговору вторую трубку (трехсторонняя связь).<0}

## {0>Press “INT/OK” key and enter the number of the corresponding handset (e.g. 2) which will join the teleconference.<}100{>Нажмите клавишу “INT/OK” и введите номер соответствующей трубки (например, 2), которую вы хотите подключить к трехсторонней связи.<0}

## {0>The external caller is kept on hold As soon as the other handset takes the call, example handset 1 can intercom with handset 2.<}96{>В то время как внешний абонент находится в режиме удержания, одна из трубок может вызвать другую - например, трубка 1 может вызвать трубку 2.<0}

## {0>Only the initiating handset can start a 3 way conference, press and hold “#” key 2 seconds.<}100{>Начать конференц-связь можно только с трубки, с которой пользователь ответил на входящий звонок, нажав и удерживая клавишу # 2 секунды.<0}

## {0>By pressing  key, any of the handsets quit from the teleconference and the other handset continues with the external call.<}99{>При нажатии клавиши  на одной из трубок, эта трубка перестает участвовать в конференц-звонке, а другая трубка будет оставаться на связи с внешним вызовом.<0}

# {0><}0{>Спикерфон на трубке

# <0}

## {0>Press  key to activate or deactivate the handset speaker.<}88{>Нажмите клавишу  для включения или выключения спикерфона на трубке.<0}

# {0><}100{>Изменение громкости трубки<0}

## {0>Press  or  key to change the receiver volume during a call.<}100{>Нажимайте клавиши  или  для регулировки уровня громкости во время разговора.<0}

# {0><}100{>Поиск трубки<0}

{0>If a handset has been misplaced, it is possible to call all the handsets.<}100{>Во время поиска трубки есть возможность вызвать все зарегистрированные трубки.<0}

## {0>Short press  key on the base station.<}0{>Для начала поиска нажмите клавишу  на базе.<0} {0>To stop the page call, press any key on the handset and  key on the base station.<}0{>Для прекращения сигнала поиска нажмите любую клавишу на трубке или клавишу  на базе.<0}

# {0>Entering a Dialling Pause (P)<}100{>Ввод паузы в последовательность набора номера (P)

# <0}

{0>If the telephone is connected to a PABX system, it may be necessary to insert a dialing pause.<}100{>Если телефон подключен к мини АТС, может потребоваться ввод паузы в набираемый номер.<0} {0>To do this, press  key after entering the relevant digit in the pre-dial buffer, e.g. 0, for an external line (0P….).<}100{>Для этого нажмите клавишу  после ввода нужных цифр в буфер предварительного набора, например 0, для выхода на внешнюю линию (0P….).<0} {0>A “P” appears in the display indicating a pause.<}100{>На дисплее отображается P, указывая наличие паузы.<0} {0>The pause can also be entered when programming numbers in the phone book.<}0{>Паузу также можно ввести при программировании номеров в телефонной книге.<0}

# {0>Switching the Key Lock On/Off<}100{>Включение/выключение блокировки клавиатуры<0}

#### {0>Incoming calls can still be received when key locked.<}100{>При заблокированной клавиатуре можно принимать входящие вызовы.<0}

## {0>Press and hold “#” key for 2 seconds to activate or deactivate the key lock.<}100{>Для блокировки или разблокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу # 2 секунды.<0} {0>The  icon turns on or off.<}0{>Загорится или погаснет символ .<0}

# {0><}100{>Телефонная книга

# <0}

{0>The telephone can store up to 40 entries in the phone book with name and call number.<}100{>В памяти телефона можно сохранить до 40 записей с именами и номерами абонентов.<0} {0>When the function is supported by the telephone provider service and the caller, the handset displays the name of the caller (when stored in the phone book).<}100{>При поддержке функции АОН телефонным оператором и вызывающим абонентом, на дисплее трубки отображается имя вызывающего абонента (если оно записано в телефонной книге).<0}

### {0><}100{>Сохранение записей<0}

## {0>Press  key until the PHONE BOOK menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТЕЛ КНИГА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select NEW ENTRY and press “INT/OK” key.<}99{>Нажмите клавишу  или  для выбора меню НОВЫЙ ВВОД и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the number (max. 25 digits) and press “INT/OK” key when finished.<}96{>Введите номер (макс. 25 цифр) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

## {0>Enter the name (max. 10 characters) and press “INT/OK” key when finished.<}100{>Введите имя (макс. 10 символов) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

## {0>‘MEM FULL’ appears stand for memory full.<}100{>При заполнении памяти появляется индикация ПАМЯТ ПОЛН.<0}

### Вы также можете сохранить номер из режима предварительного набора

## В режиме ожидания наберите телефонный номер (для удаления неправильной цифры используйте клавишу C/) и нажмите клавишу INT/OK.

## Введите имя (макс. 10 символов) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.

## {0>‘MEM FULL’ appears stand for memory full.<}100{>При заполнении памяти появляется индикация ПАМЯТ ПОЛН.<0}

<0}

### {0><}100{>Обзор назначения клавиш<0}

| 1 | {0>SPACE 1<}91{>ПРОБЕЛ, 1<0} | 7 | P Q R S 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A B C 2 | 8 | T U V 8 |
| 3 | D E F 3 | 9 | W X Y Z 9 |
| 4 | G H I 4 | 0 | 0 |
| 5 | J K L 5 | * | * |
| 6 | M N O 6 | # | # |

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>When enter a name to store an entry, the “*” key and “#” key are not available.<}0{>При вводе имени для записи в память клавиши * и # недоступны.<0}

### {0>List Entries / Edit Entries / Delete Entries<}100{>Перечень записей / Редактирование записей / Удаление записей<0}

## {0>Press  key until the PHONE BOOK menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТЕЛ КНИГА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select LIST ENTRY and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора меню ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>If the phone book is empty, ‘EMPTY’ will display, otherwise, a list of stored entries will display.<}0{>Если телефонная книга пуста, отображается НЕТ ЗАПИСИ, если в телефонной книге есть записи - появится список сохраненных записей.<0}

## {0>Press  or  key to scroll through the phone book.<}0{>Нажимайте клавиши  или  для поиска записи в телефонной книге<0} и{0>Alternatively, enter the first letter of the name desired.<}91{>ли введите первую букву имени.<0}

## {0>Press “INT/OK” key to view the number.<}76{>Для просмотра номера нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press “INT/OK” key again, the submenus EDIT ENTRY and DELETE will display.<}0{>При повторном нажатии клавиши INT/OK отобразятся подменю РЕДАКТИР и УДАЛИТЬ.<0}

{0>If editing:<}0{>Для редактирования:<0}

## {0>Press  or  key to select EDIT ENTRY and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю РЕДАКТИР и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the number (press “C/” key to delete any incorrect digit) and press “INT/OK” key when finished.<}0{>Введите номер (для удаления неправильной цифры используйте клавишу C/) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

## {0>Enter the name (press “C/” key to delete any incorrect character) and press “INT/OK” key when finished.<}93{>Введите имя (для удаления неправильного символа используйте клавишу C/) и нажмите клавишу INT/OK для завершения.<0}

{0>If deleting:<}0{>Для удаления:<0}

## {0>Press  or  key to select DELETE and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю УДАЛИТЬ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the desired entry.<}83{>Нажимайте  или  для выбора требуемой записи.<0}

## {0>Press “INT/OK” key to delete the entry.<}89{>Для удаления записи нажмите клавишу INT/OK.<0}

## Для возврата в меню телефонной книги нажмите клавишу С/<0}

{0><}0{>Удаление всех записей<0}

## {0>Press  key until the PHONE BOOK menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТЕЛ КНИГА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select DELETE ALL and press “INT/OK” key.<}96{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>‘CONFIRM?’ will display, press “INT/OK” key to delete all phone book entries.<}0{>При появлении индикации ПОДТВЕРДИТЬ? нажмите клавишу INT/OK для удаления всех записей телефонной книги.

{0>Handset Settings<}100{>Настройка трубки<0}

# {0><}100{>Изменение громкости звонка<0}

## {0>Press  key until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select RINGER and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю МЕЛОДИЯ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select VOLUME and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ГРОМКОСТЬ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to adjust the volume level (0-5) and press “INT/OK” key to confirm.<}78{>Нажимайте клавиши  или  для выбора громкости (уровни от 0 до 5) и нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

## {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>The ringer volume can be heard at different volumes.<}100{>Звонок может быть услышан при различных громкостях.<0} {0>If the ringer symbol appears as non dotted bar, the ringing volume will be switched to off.<}92{>Если символ звонка представлен как непрерывная линия, звонок будет выключен.<0}

# {0><}93{>Изменение мелодии вызова (внешнего/ внутреннего)<0}

## {0>Press  key until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu RINGER and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю МЕЛОДИЯ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select EXT RINGER or INT RINGER and press “INT/OK” key.<}81{>Нажмите клавишу  или  для выбора МЕЛ ВНЕШН ЗВ или МЕЛ ВНУТР ЗВ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Use  or  key to select the required melody (1-25) and press “INT/OK” key to confirm.<}78{>Клавишами  или  выберите требуемую мелодию из списка от 1 до 25 и нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

# {0><}100{>Ввод/изменение имени трубки<0}

{0>It is possible to assign a name to each handset.<}100{>Каждой трубке можно назначить имя.<0} {0>This name is then displayed when the phone is in standby mode.<}100{>Это имя отображается, когда телефон находится в режиме ожидания.<0}

## {0>Press  key until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА.  Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu HS NAME and press “INT/OK” key.<}91{>Нажимайте или  для выбора подменю ИМЯ ТРУБКИ. Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter/change the name (up to 10 characters) of the handset (e.g. MOBIL 1) and press “INT/OK” key to confirm.<}0{>Введите/измените имя трубки длиной до 10 символов (например, MOBIL 1). Для подтверждения нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0><}100{>Сохранение префикса<0}

{0>It is possible to save prefix numbers in the handset.<}100{>Есть возможность записать в трубке префикс номеров.<0} {0>This number is then recalled after pressing and hold “0” key for two seconds.<}100{>Префикс можно вызвать, нажав и удерживая клавишу 0 в течение двух секунд.<0}

## {0>Press  key as often as necessary until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА. Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu PREFIX MEM and press “INT/OK” key.<}96{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю УСТ ПРЕФИКС и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter prefix number (e.g. access code of the subscriber you call most frequently).<}100{>Введите номер префикса (например, код абонента, которому вы звоните чаще всего).<0}

## {0>Press “INT/OK” key to confirm.<}100{>Для подтверждения нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0><}0{>Вызов экстренных служб<0}

{0>There are total 5 emergency call numbers.<}0{>В телефоне предусмотрена запись 5 номеров вызова экстренных служб.<0} {0>3 is factory setting and the rest 2 can be set in the user menu.<}0{>3 из них устанавливаются на заводе и еще 2 могут быть установлены пользователем.<0}

## {0>Press  key as often as necessary until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА. Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu EMERGENCY and press “INT/OK” key.<}95{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю НОМЕР SOS и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the location 1 or 2 of the emergency call and press “INT/OK” key.<}72{>Нажмите клавишу  или  для выбора ячейки 1 или 2 экстренных вызовов и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the emergency number and press “INT/OK” key to confirm.<}0{>Введите номер экстренного вызова и нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

## {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>The emergency call number can be dialled out even when the keypad is locked.<}0{>Номер экстренного вызова можно набрать даже при заблокированной клавиатуре.<0}

# {0><}100{>Включение/выключение тона клавиш <0}

## {0>Press  key as often as necessary until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА. Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu KEY TONE and press “INT/OK” key.<}91{>Нажимайте клавиши  или  для выбора подменю ТОН КЛАВИШ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the setting ON/OFF and press “INT/OK” key to confirm.<}86{>Нажмите клавишу  или  для выбора установки ВКЛ/ВЫКЛ и нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

# {0><}100{>Включение/выключение режима автоподнятия<0}

{0>The automatic call answering function enables the incoming call to be taken immediately when the handset is removed from the base station.<}100{>Функция автоподнятия позволяет совершить соединение сразу после снятия трубки с базы.<0}

## {0>Press  key as often as necessary until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА. Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu AUTO ANS and press “INT/OK” key.<}96{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю АВТОПОДНЯТИЕ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Use  or  key to switch automatic call answering on or off and press “INT/OK” key to confirm.<}92{>Используйте клавишу  или  для включения или выключения режима автоподнятия и нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

# {0><}100{>Заводские настройки<0}

{0>The handsets can be reset to the default settings In doing so, all the settings which you have changed are returned to their default values.<}0{>При выборе этой опции, установки трубки, которые вы изменили, вернутся к заводским настройкам.<0} {0>The phone book entries are retained.<}100{>Записи телефонной книги сохраняются.<0}

## {0>Press  key until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА.  Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu DEFAULT and press “INT/OK” key.<}97{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ЗАВОДСК НАСТ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>‘CONFIRM?’ will display, press “INT/OK” key to confirm.<}71{>При появлении надписи ПОДТВЕРДИТЬ? нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>The display will switch back to standby mode.<}100{>Дисплей вернется в режим ожидания.<0}

# {0><}100{>Регистрация дополнительных трубок<0}

На одной базе можно регистрировать дополнительные трубки (до 4).<0}

## {0>Press  key until the HANDSET menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню ТРУБКА.  Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu REGISTER and press “INT/OK” key.<}97{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю РЕГИСТР ТРУБ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Handset display shows ‘SEARCHING’.<}91{>На дисплее трубки отображается ПОИСК.<0}

## {0>Press and hold  key on the base station more than 3 seconds until acknowledgement signal is heard.<}70{>Нажмите и удерживайте более 3 секунд клавишу PAGE (ПОИСК ТРУБ) на базовом устройстве, пока не отобразится РЕГИСТР ТРУБ.<0}

## {0>Enter the PIN (default setting = 0000) and press “INT/OK” key.<}95{>Введите PIN (заводское значение = 0000) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>After the connection has been established, the name and number of the handset (the next available handset number should be 2) appear in the display.<}100{>После установления соединения на дисплее отображается наименование и номер трубки (следующий доступный номер трубки должен быть 2).<0}

{0>The base will be ready for registration for 5 minutes when the page key is pressed and hold for more than 3 seconds.<}100{>Базовое устройство будет доступно для регистрации в течение 5 минут после того, как клавиша поиска была нажата и удержана более 3 секунд.<0}  {0>After selecting REGISTER, the handset starts searching for a base station which is available for registration.<}97{>После выбора РЕГИСТР ТРУБ (регистрация трубки), трубка начинает поиск базового устройства, доступного для регистрации.<0} {0>The aerial icon  starts flashing.<}80{>Cимвол  (антенна) начинает мигать.<0}

{0>If a base is found, user will be asked to enter the personal identification number PIN for that base.<}100{>Если базовое устройство найдено, пользователю будет предложено ввести PIN-код (код персональной идентификации) для этой базы.<0}  {0>If the input PIN is correct, the registration procedure will be completed with a confirm tone.<}97{>Если введен корректный PIN, процедура регистрации будет завершена подтверждающим сигналом.<0}

{0>Base Station Settings (using the Handset)<}100{>Настройки базового устройства (с использованием трубки)<0}

# {0><}100{>Ограничение звонков

# <0}

{0>The following options are available for selection for barring calls:<}100{>Возможны следующие функции:<0}

| {0>Option<}100{>Функция<0} | {0>Description<}100{>Описание<0} |
| --- | --- |
| {0>DISABLE<}100{>ОТКЛЮЧЕН<0} | {0>All telephone calls are possible.<}100{>Разрешены все вызовы.<0} |
| {0>EXTERNAL<}100{>ЗВОНОК<0} | {0>All external calls are barred.<}100{>Запрещены все внешние телефонные вызовы.<0} |
| {0>NUMBER<}100{>НОМЕР<0} | {0>Define a number which should be barred, e.g. 0190<}0{>Будут запрещены все вызовы, номера которых начинаются с определенных цифр, например 0190<0} |

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu BARRING and press “INT/OK” key.<}100{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ОГРАНИЧ ЗВОН и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the PIN (factory setting is 0000) and press “INT/OK” key.<}100{>Введите PIN (заводское значение 0000) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Use  or  key to select the handset which should be barred and press “INT/OK” key.<}100{>Нажмите клавишу  или  для выбора трубки, для которой устанавливаются ограничения, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Use  or  key to select an option and press “INT/OK” key.<}84{>Нажмите клавишу  или  для выбора функции ОТКЛЮЧЕН/ЗВОНОК/НОМЕР и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>If you select NUMBER, enter a number with maximum 5 digits and then press “INT/OK” key to confirm the setting.<}0{>При выборе функции НОМЕР введите номер (максимально возможно 5 цифр). Затем нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0>Base Ringer<}0{>Мелодия звонка на базе<0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu RINGER and press “INT/OK” key.<}100{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю МЕЛОДИЯ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the ringer volume (0-5) and press “INT/OK” key.<}85{>Клавишами  или  выберите громкость (уровни от 0 до 5) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

#### {0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>If you set the base ringer volume to 0, the base ringer will be off.<}0{>При установке уровня громкости 0 мелодия звонка на базе будет выключена.<0}

## {0>Press  or  key to select the ringing melody (1-10) and press “INT/OK” key.<}81{>Клавишами  или  выберите мелодию из списка от 1 до 10 и нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0><}0{>Установка времени Flash

# <0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu FLASH TIME and press “INT/OK” key.<}91{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ВРЕМЯ FLASH и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the required flash time (100ms, 300ms or 600ms) and press “INT/OK” key.<}77{>Клавишами  или  выберите требуемое время flash (100мс, 300мс или 600мс) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0><}0{>Тональный/импульсный набор<0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu DIAL MODE and press “INT/OK” key.<}91{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю РЕЖИМ НАБОРА и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the required dialling mode TONE or PULSE and press “INT/OK” key.<}81{>Клавишами  или  выберите режим ТОН или ИМПУЛЬС и нажмите клавишу INT/OK.<0}

# {0><}0{>Изменение PIN<0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu CHANGE PIN and press “INT/OK” key.<}96{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ИЗМЕНИТЬ PIN и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the old PIN (default setting = 0000) and press “INT/OK” key.<}96{>Введите старый PIN (0000) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter a new PIN (e.g. 1111) and press “INT/OK” key.<}96{>Введите новый PIN (например, 1111) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>‘REPEAT’ will display and enter the new PIN again (e.g. 1111).<}0{>При индикации ПОВТОР введите новый PIN повторно (например, 1111).<0} {0>Press “INT/OK” key to confirm.<}100{>Для подтверждения нажмите клавишу INT/OK.<0}

{0>Note:<}100{>Замечание:<0} {0>maximum of 8 digits can be entered.<}100{>можно ввести до 8 цифр.<0}

# {0><}100{>Заводские настройки<0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu DEFAULT and press “INT/OK” key.<}100{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ЗАВОДСК НАСТ и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the PIN (factory setting = 0000) and press “INT/OK” key.<}100{>Введите PIN (заводское значение = 0000) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>‘CONFIRM?’ will display, press “INT/OK” key to confirm.<}100{>При появлении индикации ПОДТВЕРДИТЬ? нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

# {0><}100{>Отмена регистрации трубки<0}

{0>If several handsets are registered on one base station, they can deregister each other mutually.<}100{>Если на одном базовом устройстве зарегистрировано несколько трубок, они могут взаимно отменить регистрацию других трубок.<0} {0>The last handset can not be deregistered.<}100{>Регистрацию последней трубки отменить невозможно.<0}

## {0>Press  key until the BASE menu appears and press “INT/OK” key.<}100{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню БАЗА, и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Press  or  key to select the submenu DEREGISTER and press “INT/OK” key.<}97{>Нажмите клавишу  или  для выбора подменю ДЕРЕГИСТР ТР (дерегистрировать трубку) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the PIN (factory setting = 0000) and press “INT/OK” key.<}100{>Введите PIN (заводское значение = 0000) и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>If necessary, Use  or  key to select the handset and press “INT/OK” key.<}100{>При необходимости используйте клавишу  или  для выбора трубки и нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>‘CONFIRM?’ will display, press “INT/OK” key to confirm.<}100{>При появлении индикации ПОДТВЕРДИТЬ? нажмите клавишу INT/OK для подтверждения.<0}

# {0><}0{>Установка времени<0}

{0>The time is a 24 hour clock.<}0{>Время отображается в 24-часовом формате.<0}

## {0>Press  key until the SET TIME menu appears and press “INT/OK” key.<}90{>Нажимайте клавишу , пока не появится меню УСТ ВРЕМЯ.  Нажмите клавишу INT/OK.<0}

## {0>Enter the time using 2 digits for the hour and 2 digits for the minute and press “INT/OK” key.<}0{>Введите время, используя 2 цифры для часов, 2 цифры для минут, и нажмите  клавишу INT/OK.<0}

{0>Technical Specifications                                <}100{>Технические характеристики<0}

| {0>Handset Operating Time:<}100{>Время работы трубки:<0} {0>(average values*)<}100{>(средние значения*)<0} | {0>Approx. 10 hours talk time<}100{>Примерно 10 часов в режиме разговора<0} {0>Approx. 100 hours standby<}100{>Примерно 100 часов в режиме ожидания<0} |
| --- | --- |
| {0>AC / DC Adapter<}97{>Блок питания:<0} {0>(for Base)<}100{>(для базового устройства)<0} | {0>VD060035D<}0{>VD060035D<0} {0>Input:<}100{>Вход:<0} {0>230V AC / 50 Hz 60mA<}85{>230В ~/ 50 Гц 60мА<0} {0>Output:<}100{>Выход:<0} {0>6V DC, 350mA<}98{>6В=, 350мА<0} {0>Single-phase AC excluding IT installations defined by the EN 60950 standard.<}100{>Подключается к однофазным сетям переменного тока, за исключением IT-оборудования определенного стандартом EN 60950.<0} {0>Caution:<}100{>ВНИМАНИЕ:<0} {0>the network voltage is classified as a hazard by the criteria of this standard.<}100{>Высокое напряжение сети!<0} |
| {0>AC Adapter (for Handset charger, Due pack only)<}0{>Блок питания (для зарядного устройства трубки, только комплект Duo)<0} | {0>VA070020D<}100{>VA070020D<0} {0>Input:<}100{>Вход:<0} {0>230V AC / 50 Hz<}100{>230В ~/ 50 Гц<0} {0>Output:<}100{>Выход:<0} {0>7V AC, 200mA<}100{>7В~, 200мА<0} {0>Single-phase AC excluding IT installations defined by the EN 60950 standard.<}100{>Подключается к однофазным сетям переменного тока, за исключением IT-оборудования определенного стандартом EN 60950.<0} {0>Caution:<}100{>ВНИМАНИЕ:<0} {0>the network voltage is classified as a hazard by the criteria of this standard.<}100{>Высокое напряжение сети!<0} |
| {0>Telephone connection<}100{>Телефонное подключение<0} | {0>Appliance designed for connection to an analogue telephone line class TNV3 (telecommunications network voltage) as defined by the EN 60950 standard.<}100{>Прибор предназначен для подключения к аналоговым телефонным сетям класса TRT3 (с напряжением телекоммуникационной сети), как определено стандартом EN 60950.<0} |
| {0>Rechargeable Battery<}0{>Аккумуляторные батареи<0} | {0>GP60AAAHC, 1.2V / 600mAh / Ni-MH, AAA x 2 or equivalent<}100{>GP60AAAHC, 1.2В / 600мАч / Ni-MH, 2 шт., размер AAA или эквивалентные<0} |
| {0>Operating Temperature:<}0{>Диапазон рабочих температур:<0} | {0>0 to 45 oC <}0{>От 0 до 45o C <0} |

{0>* For guidance only, depends on initial battery charge.<}100{>* Указаны общие значения, зависит от начального заряда батареи.<0}

{0>General Product Care<}100{>Уход за изделием<0}

{0>Simply wipe the base station with a damp cloth or an antistatic wipe.<}100{>Достаточно протереть базовое устройство влажной тканью или антистатической салфеткой.<0} {0>Never use a dry cloth as this can cause static discharge.<}100{>Никогда не пользуйтесь сухой тканью, так как это может вызвать статический разряд.<0}

{0>Troubleshooting Guide<}100{>Устранение неисправностей<0}

{0>When you forget base PIN, following the procedure to reset the units.<}98{>Если вы забыли PIN-код базового устройства, следуйте процедуре для начального сброса устройств.<0} {0>ALL MEMORY AND SETTING WILL BE LOST.<}100{>ВСЕ ЗАПИСИ ПАМЯТИ И УСТАНОВКИ БУДУТ УТЕРЯНЫ.<0}

## {0>Disconnect the line cord and AC power supply.<}0{>Отключите телефонный шнур и блок питания.<0}

## {0>Hold  button on the base station and plug in the AC power supply (in-use LED will be on).<}0{>Удерживая клавишу  на базе, включите блок питания в розетку (загорится светодиодный индикатор ИСПОЛЬЗОВАНИЕ).<0}

## {0>Release  button after hearing two tones from the base and press it two times again.<}0{>После двух звуковых сигналов отпустите кнопку  и снова нажмите ее два раза.<0}

## {0>The In-Use LED will turn off.<}0{>Светодиодный индикатор погаснет.<0}

## {0>After 5 seconds, unplug the AC power supply and then plug in the AC power supply again.<}0{>Через 5 секунд отключите блок питания от сети и затем снова подключите.<0}

## {0>The unit will return to its default setting of PIN code (0000).<}94{>Устройство вернется к установкам по умолчанию с PIN-кодом (0000).<0}

## {0>Following “Registering Additional Handsets” to register all handsets again.<}100{>Выполните процедуру “Регистрация дополнительных трубок” для повторной регистрации всех трубок.<0}

| {0><}100{>ПРОБЛЕМЫ<0} | {0><}100{>ПРИЧИНЫ<0} | {0><}100{>СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ<0} |
| --- | --- | --- |
| {0>Registration not work.<}100{>Регистрация не работает.<0} | {0>The battery is not sufficiently charged.<}100{>Недостаточно заряжена батарея.<0} {0>Handset and base station were not prepare for registration.<}100{>Трубка и базовое устройство не были готовы для регистрации.<0} | {0>Charge the battery for 16 hours (see Battery Charging).<}100{>Зарядите батарею в течение 16 часов (см. Зарядка батареи).<0} {0>Unplug and then plug in the power adapter.<}89{>Отключите и снова включите адаптер сети питания.<0} |
| {0>No display.<}100{>Нет изображения на дисплее<0} | {0>The battery has not been charged.<}100{>Батарея не заряжена.<0} | {0>Charge the battery or replace them (see Battery Charging)<}100{>Зарядите или замените батарею (см. Зарядка батареи).<0} |
| {0>No reactions to keystroke.<}100{>Нет реакции на нажатие клавиш.<0} {0>No radio connection to the base station:<}100{>Нет связи с базовым устройством:<0} {0>blinking!<}100{>мигает!<0} | {0>The keypad is locked.<}100{>Клавиатура заблокирована.<0} {0>The handset is outside the base station range.<}100{>Трубка вне зоны досягаемости базы.<0} {0>The handset is not registered.<}100{>Трубка не зарегистрирована.<0} {0>The base station does not work.<}100{>Базовое устройство не работает.<0} | {0>Press * key longer than 2 seconds.<}100{>Нажимайте клавишу * и удерживайте более 2 секунд<0} {0>Move closer to the base station.<}100{>Переместитесь ближе к базе.<0} {0>Register the handset (see Registering Handset).<}100{>Зарегистрируйте трубку (см. Регистрация трубки).<0} {0>Unplug and then plug the power adapter to the power outlet (230V AC / 50 Hz) and the other end into the power jack on base bottom.<}92{>Отключите и снова включите адаптер сети питания в розетку (220-230В~/ 50 Гц) и другой конец шнура питания в разъем на нижней панели базового устройства.<0} |

{0>Environment                              <}100{>Охрана окружающей среды<0}

{0>Used equipment and used handset batteries must be disposed of in compliance with current environmental protection regulations.<}100{>Использованные аккумуляторные батареи и оборудование следует утилизировать согласно действующим правилам охраны окружающей среды.<0} {0>You should return them to your reseller or dispose of them at an approved recycling centre.<}100{>Следует вернуть их вашему поставщику или сдать их в пункт переработки вторсырья.<0}

{0>Do not attempt to open the batteries, as they contain chemical substance.<}100{>Не пытайтесь вскрывать батареи, они содержат химические реактивы.<0} {0>In the event of leakage, avoid contact with the skin, eyes and mouth.<}100{>В случае утечки не допускайте попадания в глаза, на кожу и слизистые оболочки.<0} {0>In the event of contact, rinse the affected part for several minutes in running water.<}100{>При попадании промывайте пораженные участки проточной водой в течение нескольких минут.<0} {0>Clean the product with absorbent paper or a dry cloth and contact your reseller for replacement batteries.<}100{>Чистку изделия производите впитывающей бумагой или слегка увлажненной антистатической тканью. Для приобретения новых батарей обратитесь к продавцу.<0}

{0>Model:<}100{>Модель:<0} CE21838GEX-A

{0>00004917 (Rev. 0 E)<}88{>00004917 (Версия. 0 E)<0}

05-16

{0>Printed in China<}100{>Напечатано в Китае<0}