Артикул: BW7707

Акустический кабель 2х2,5мм2 (14 Ga) прозрачный, 100м

Описание:

Материал проводников (жил) – бескислородная медь (OFC);

материал диэлектрика – ПВХ-пластикат.

Предназначен для передачи электрических сигналов звуковых частот от источника (усилителя, ресивера и др.) до акустической системы.

Срок службы при соблюдении условий безопасной эксплуатации: 7 лет.

Условия безопасной эксплуатации:

- максимальное напряжение эксплуатации изделия не должно превышать 36 V,

- запрещается разбирать изделие, подвергать нагреву до температуры более 60 градусов С, допускать контакт изделия с водой или агрессивными и/или токопроводящими жидкостями, использовать изделие не по назначению, использовать изделие во взрывоопасных и пожароопасных средах, подвергать воздействию механических нагрузок.

Кабель является плоским, что обеспечивает возможность его прокладывания под ковровыми покрытиями, а также способствует уменьшению его электрической ёмкости.

Область применения:

Подключение акустических систем (колонок) к музыкальному центру (или стереозвуковому усилителю)

Подключение акустических систем (колонок) к AV ресиверу

Подключение автомобильного аудио усилителя к акустическим системам (колонкам)

Фирма-производитель BELSIS LLC 8130 SW

Beaverton-Hillsdale Highway, Portland, USA

Завод-изготовитель: CHANGZHOU WUJIN BEST

ELECTRONIC CABLES CO., LTD Wujin,

Changzhou, Jiangsu, China 213176

Обязательной сертификации не подлежит.

Преимущества акустических кабелей "Belsis"

- Высокая стойкость к механическим воздействиям, таким как многократный изгиб, продольное растяжение, поперечное сжатие.

- Составляющие жилу кабеля проволоки изготовлены из бескислородной меди (OFC), что минимизирует погонное сопротивление жилы до теоретически возможного.

- Подобран оптимальный диаметр проволочек – 0,12мм, обеспечивающий хорошую гибкость кабеля наряду с хорошей передачей сигналов низких частот (басов) (чем тоньше составляющие жилу проволочки, тем хуже передаются низкие частоты).

- Высокая технологичность процесса наложения ПВХ оболочки исключает возможность окисления поверхности медной многопроволочной жилы.

- Низкая погонная электрическая ёмкость кабеля исключает искажения передаваемого сигнала.

- Реальная площадь поперечного сечения жилы кабеля не бывает менее, чем заявленная.

- Эстетически приятный внешний вид.

- Конкурентноспособная цена при высоком качестве.

- По мнению большинства профессионалов музыкального рынка, кабель "Belsis" – «звучит».