#### Сабвуферы JBL GTO

(Лист 1)

#### Предупреждения и советы по установке

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали сабвуфер в корпусе серии JBL GTO. Конструкция данного сабвуфера позволяет использовать компактное и простое в установке устройство для высококачественного воспроизведения низкочастотного звучания. Для установки сабвуфера мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту. Только профессиональная установка позволит получить максимальные рабочие характеристики этого устройства. Хотя в данных Инструкциях и даны в общей форме разъяснения того, как установить сабвуфер, эти рекомендации не могут быть приняты в качестве точного руководства по установке устройства именно на Вашем автомобиле. Если Вы не ощущаете в себе необходимой уверенности и не обладаете нужными знаниями, опытом и инструментами, не пытайтесь установить сабвуфер самостоятельно. Для профессиональной установки обратитесь к авторизованному дилеру JBL. Не забудьте сохранить все документы о приобретении данного оборудования  и его серийный номер на тот случай, если в будущем потребуется гарантийное обслуживание.

Предупреждение

Воспроизведение музыки в автомобиле с высоким уровнем громкости может оказать отрицательное влияние на Ваш слух. Кроме того, громкая музыка может ухудшить Вашу восприимчивость к условиям дорожного движения. Мы рекомендуем при прослушивании музыки во время движения выбирать умеренный уровень громкости. Компания JBL не несет никакой ответственности за ухудшение слуха, различные травмы и другой материальный ущерб, понесенный вследствие как правильной, так и неправильной эксплуатации данного сабвуфера.

#### Советы по установке

- При использовании различных инструментов всегда надевайте защитные очки.

- Перед началом установки выключите все компоненты аудиосистемы, а также другое электрооборудование автомобиля. Отсоедините провод от минусовой клеммы (-) аккумуляторной батареи автомобиля.

- Перед установкой обязательно внимательно осмотрите пространство вокруг места проведения работ с обеих сторон. При проведении монтажа убедитесь в том, что вы не повредите тормозные шланги, топливные шланги или штатные электрические провода автомобиля. Следите за тем, чтобы прокладываемые провода не повлияли на безопасность управления автомобилем.

- Все электрические соединения должны быть надежно сделаны и правильно изолированы.

- Перед тем, как прорезать или просверлить какое-либо отверстие, с помощью ножа удалите лишнее ковровое или виниловое покрытие, чтобы оно не было закручено сверлом или пилой.

- Никогда не устанавливайте динамики там, где на них будет попадать влага.

- При необходимости замены предохранителя питания используйте запасной предохранитель того же типа и номинала, что и предохранитель, установленный в устройство.

(Лист 2)

#### Выбор места для установки сабвуфера

Для установки корпуса сабвуфера выберите такое место, в котором акустическая система не будет мешать размещению груза, откидыванию задних сидений или открыванию и закрыванию крышки багажника автомобиля. Лучшим местом для установки сабвуфера является угол багажника или багажного отделения автомобиля. Надежно закрепите корпус сабвуфера в выбранном месте с помощью входящих в комплект приспособлений.

#### Подключение проводов

Подключите соединительные кабели к корпусу сабвуфера, как показано на рисунке 1.

При подключении сабвуфера соблюдайте следующее правило:

Для подключения к разъемам входного сигнала высокого уровня используйте соединительный кабель сечением не менее 0,5 мм2.

(надписи на рисунке)

| Head Unit | Головное устройство |
| --- | --- |
| L | Левый канал |
| R | Правый канал |
| Remote Turn-On | Дистанционное включение |
| Battery | Аккумуляторная батарея |
| Amp | Усилитель |
| Speaker Out | Выход подключения динамика |

(Лист 3)

#### Технические характеристики

|  | GTO1000B | GTO1200B | GTO1000T | GTO1200T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Акустический фазоинвертор | Акустический фазоинвертор | Акустический фазоинвертор | Акустический фазоинвертор |
| Выходная мощность (RMS) | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт |
| Максимальная выходная мощность | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Чувствительность (2,83 В, 1 метр) | 93 дБ | 94 дБ | 93 дБ | 94 дБ |
| Частотная характеристика | 32 Гц - 300 Гц | 26 Гц - 300 Гц | 32 Гц - 300 Гц | 26 Гц - 300 Гц |
| Полное сопротивление | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом |
| Габариты (Д х Ш х В) | Диаметр 289 мм х 550 мм | Диаметр 330 мм х 550 мм | 395 мм х 410 мм х 335 мм | 455 мм х 440 мм х 360 мм |

#### Уход за сабвуфером

Декоративные решетки динамика можно протирать влажной тряпкой. Никогда не используйте для очистки декоративных решеток или самих динамиков какие-либо моющие средства или растворители.

Функциональные особенности, технические характеристики и внешний вид могут изменяться без дополнительного уведомления.