Комнатная пассивная антенна One For All SV 9030 Инструкция пользователя

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Universal Electronics, комнатной антенны SV 9030.

Антенная специально разработана для возможного улучшения аудио и видео приема. Типы принимаемых сигналов: UHF, VHF, FM каналов. Данная модель совместима с аналоговым и цифровым типом вещания.

УСТАНОВКА

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для приема (аудио и видео), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

- выключите устройство (TV, VCR, DVD recorder), к которому Вы хотите подключить антенну;

- подключите антенный коаксиальный кабель к антенному входу, который расположен на задней части устройства;

- включите устройство. Теперь должен осуществляться прием, метровых, дециметровых каналов на Вашем ТВ.

Внимание: необходимо запрограммировать каналы на Вашем ТВ во время использования антенны SV 9030. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по на стройке Вашего ТВ.

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для аудио приема (тюнер), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

Внимание: для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. на рисунке выше деталь А (включена в комплект).

Также см. схему подключения на рисунке (2).

- выключите устройство (аудио), к которому Вы хотите подключить антенну;

- подключите «коаксиальный переходник»  к антенному коаксиальному кабелю;

- подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре;

- включите устройство. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на Вашем аудио оборудовании.

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для двойного приема (и аудио/видео. и FM), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

Внимание: для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. на рисунке выше деталь В (не включен в комплект) и 2 коаксиальных кабеля (не включены в комплект).

Также см. схему подключения на рисунке (3).

- выключите устройства аудио и аудиовидео, к которым Вы хотите подключить антенну;

- подключите «2 полосный коаксиальный переходник»  к антенному коаксиальному кабелю;

- подключите коаксиальные кабели к выходам в соответствие с устройством;

- подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре и на ТВ;

- включите устройства. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на Вашем аудио оборудовании и UHF/VHF на Вашем ТВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для лучшего результата не рекомендуется размещать непосредственно на устройстве. Избегайте размещения вблизи металлических предметов, бытовой техники и перед стеной.

В комплекте идет коаксиальный кабель, который позволяет варьировать размещение антенны. Используйте телескопические антенны для лучшего приема сигнала.