SKINA 220/222

35ММ ФОТОАППАРАТ С АВТОВСПЫШКОЙ

Инструкция по эксплуатации

- счетчик кадров

- кнопка срабатывания затвора фотоаппарата

- фотодатчик

- видоискатель

- фотовспышка

- кнопка защитной шторки объектива

- объектив

- замок задней крышки фотоаппарата

- полуось перемотки фотопленки

- индикатор готовности

- видоискатель

- звездочка перемотки фотопленки

- контакты считывания DX-кода фотопленки

- гнездо катушки с фотопленкой

- крышка батарейного отсека

- включатель обратной перемотки пленки

- приемная катушка фотопленки

- окошко проверки наличия фотопленки

- задняя крышка

- прижимная пластина

[1] Установка батареек питания

Нажмите на крышку, закрывающую отсек батареек питания (15), и откройте ее. Вставьте в этот отсек две щелочные батарейки питания типоразмера АА так, как показано на рисунке, и закройте крышку.

Примечания:

- Если вы долгое время не пользуетесь своим фотоаппаратом, батарейки из него следует вынуть; это уменьшит возможность из преждевременной разрядки.

- Всегда заменяйте одновременно обе батарейки.

[2] Зарядка фотопленки

- Сдвиньте кнопку защитной шторки объектива фотоаппарата (6) в положение, открывающее объектив и включающее фотоаппарат.

- Нажав вниз замок задней крышки фотоаппарата (19), откройте ее.

- Поместите кассету с фотопленкой в соответствующий отсек фотоаппарата (14).

- Вытащите из кассеты конец фотопленки, достаточный для того, чтобы его можно было бы закрепить в приемной катушке (17). Убедитесь, что пленка лежит ровно по направляющим.

- Нажмите и отпустите кнопку спуска затвора (2), чтобы провернувшаяся приемная катушка (17)  захватила пленку. Убедитесь в том, что зубцы перематывающей звездочки (12) входят в перфорацию фотопленки, и закройте крышку фотоаппарата.

- Нажмите несколько раз на кнопку спуска затвора (2), чтобы провернуть пленку до тех пор, пока в окошке счетчика кадров (1) не появится цифра "1".

[3] Автоматическая подача фотопленки

Каждый раз после того, как вы, сделав снимок, снимете свой палец с кнопки спуска затвора, пленка перемотается автоматически на следующий кадр. Соответственно, на единицу изменит свое показание счетчик кадров.

[4] Установка чувствительности DX-фотопленки

Данный фотоаппарат распознает пленки с DX-кодом в диапазоне от ISO 100 до ISO 400 и автоматически настраивает себя на чувствительность вставленной фотопленки.

[5] Как держать фотоаппарат

Для получения резких фотоснимков необходимо, чтобы при нажатии кнопки спуска затвора были исключены какие-либо движения фотоаппарата.

Для исключения этого:

- Твердо  держите фотоаппарат обеими руками, ваши ноги при этом должны быть немного расставлены в стороны. При горизонтальной фотосъемке держите свой левый локоть как можно более близко к своему телу, при вертикальной фотосъемке правый локоть опустите вниз.

- Убедитесь, что при фотографировании вы не закрываете своими пальцами или волосами объектив, окна датчиков или фотовспышки.

- Кнопку спуска затвора нажимайте подушечкой пальца плавно, без рывков.

[6] Фокусировка

Линзы объектива имеют фиксированное фокусное расстояние. Вам нет необходимости беспокоится о фокусировке.

[7] Фотосъемка

- Откройте объектив фотоаппарата и наведите видоискатель на фотографируемый объект, поместив его в центр видоискателя.

- Убедитесь, что горит сигнал индикатора готовности (10). Если индикатор горит, вы можете до упора нажать кнопку спуска затвора, чтобы получить снимок. Если индикатор не горит, дождитесь его загорания.

- Автоматическая вспышка сработает, если фотодатчиком (3) будет обнаружена недостаточная освещенность.

- При отпускании кнопки спуска затвора пленка автоматически перематывается в положение для съемки следующего кадра.

- Закончив фотосъемку, закройте объектив фотоаппарата.

[8] Изъятие кассеты с фотопленкой

Когда после очередного кадра пленка перестает перематываться, это значит, что она кончилась.

Переключите включатель обратной перемотки пленки (16) в положение перемотки. Сразу же начнется перемотка фотопленки. Когда вся пленка снова будет находиться в кассете, перемотка закончится. При открытии задней крышки фотоаппарата включатель обратной перемотки автоматически займет исходное положение.

[9] Уход за фотоаппаратом

Ваш фотоаппарат является прецизионным прибором. Защищайте его от грязи, дождя, влажности и повышенной температуры, которая часто бывает в закрытом автомобиле.

Избегайте касания объектива фотоаппарата и, когда не используете, держите его закрытым. Для чистки объектива пользуйтесь специальной чистящей салфеткой или мягкой неворсистой тканью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

| Тип аппарата: | 35-мм компактная камера с автоматической вспышкой, автоматической подачей и перемоткой пленки. |
| --- | --- |
| Фотопленка: | 24х36 мм |
| Объектив: | 35 мм, трехлинзовый, с фиксированным фокусом |
| Подача пленки: | Полностью автоматическая на один кадр при отпускании кнопки спуска затвора |
| Перемотка пленки: | Автоматическая при включении кнопки перемотки с автоматической остановкой |
| DX-код: | Два положения (100-200, 400) чувствительности пленки |
| Выдержка затвора: | 1/125 с |
| Встроенная фотовспышка: | Время перезарядки: 6 с Около 100 вспышек на комплект щелочных батареек. Эффективная работа вспышки при расстоянии до объекта: ISO 100 1.5-3.0 м ISO 200 1.5-3.6 м ISO 400 1.5-4.2 м |
| Окошко наличия фотопленки: | Для предотвращения случайного открытия фотоаппарата и засвета фотопленки. |
| Источник энергии: | Две 1,5 В щелочные батарейки питания |