### KFC-6940R

#### 6"x9" 4-полосная АС для установки заподлицо

Основные функциональные особенности

4-полосная АС с 4 динамиками

6"x9" полипропиленовый инжекционный конусный вуфер

70mm Midrange, 20mm Tweeter, 20mm Super Tweeter

Пиковая входная мощность 400 Вт

Функциональные особенности акустической системы

| Акустическая система | 4-полосная АС с 4 динамиками |
| --- | --- |
| Тип динамика | Коаксиальная |
| Пиковая входная мощность | 400W |
| Номинальная входная мощность | 80W |
| Размер диффузора | 6"x9" |
| Конструкция диффузора динамика | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Разъемы | Сдвижной тип |
| Возможность инсталляции | Дверь / задняя панель |

Характеристики акустической системы / вуфера

| Пиковая входная мощность | 400W |
| --- | --- |
| Макс. входная мощность | 160W |
| Номинальная входная мощность | 80W |
| Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
| Корзина динамика | Стальная |
| Окантовка диффузора | Каучук |
| Чувствительность | 93dB/W/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 28Hz ~ 30000Hz |
| Импеданс динамика | 4Ω |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 257 x 186 x 112mm |
| Глубина монтажа | 77mm |
| Диаметр монтажного отверстия | 222mm x 150mm |
| Высота твитера | 8,8mm |
| Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 1730gr |
| Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 1570gr |
| Вес брутто | 4100gr |
| Вес магнита | 440gr |

Характеристики СЧ-динамика

| Размер диффузора | 70mm |
| --- | --- |
| Тип диффузора | Водонепроницаемый диффузор |
| Тип магнита | Ферритовый |

Характеристики твитера

| Размер диффузора | 20mm |
| --- | --- |
| Материал диффузора | Купольный сбалансированный из Р.Е.I. |

Характеристики супертвитера

| Размер диффузора | 20mm |
| --- | --- |
| Материал диффузора | P.E.I. Dome |

Аксессуары

| Винт М4х70 мм: 8 шт. |
| --- |
| Винт 4х40 мм: 8 шт. |
| Зажимной патрон 4 мм: 8 шт. |
| Бутилкаучук |
| Washer 4mm: 8 pieces |
| Washer (8mm): 8 pieces |
| Washer 10mm: 8 pieces |
| Винты (самонарезающие, тип Parker) | Ø 4 x 70mm, 8 pieces |
| Винты (тип M) | M4 x 40mm, 8 pieces |
| Washer | Ø 4, 8 pieces |
| Washer | Ø 8, 8 pieces |
| Washer | Ø 10, 8 pieces |
| Гайка-клемма (L) | 8 pieces |
| Tape (rubber) | Да |
| Защитная решетка динамиков | Да |