### KFC-1361S

#### 13-см 3-полосная АС для установки заподлицо

Основные функциональные особенности

3-полосная АС с 3 динамиками

130мм полипропиленовый инжекционный вуфер

30мм среднечастотник & 12мм твитер

Простой соединитель для европейских автомобилей

Пиковая входная мощность 150 Вт

Функциональные особенности акустической системы

| Акустическая система | 3-полосная АС с 3 динамиками |
| --- | --- |
| Тип динамика | Коаксиальная |
| Пиковая входная мощность | 150W |
| Номинальная входная мощность | 28W |
| Размер диффузора | 130 мм |
| Конструкция диффузора динамика | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Разъемы | Сдвижной тип |

Характеристики акустической системы / вуфера

| Пиковая входная мощность | 150W |
| --- | --- |
| Макс. входная мощность | 56W |
| Номинальная входная мощность | 28W |
| Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
| Корзина динамика | Стальная |
| Окантовка диффузора | С покрытием |
| Чувствительность | 91dB/W/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 40Hz ~ 22000Hz |
| Импеданс динамика | 4Ω |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 146 x 129 x 51mm |
| Глубина монтажа | 44,6mm |
| Диаметр монтажного отверстия | 112mm |
| Высота твитера | 6,4mm |
| Вес динамика | 390gr |
| Вес брутто | 1000gr |
| Вес магнита | 125gr |

Характеристики СЧ-динамика

| Размер диффузора | 30mm |
| --- | --- |
| Тип диффузора | Купольный сбалансированный из Р.Е.I. |

Характеристики твитера

| Размер диффузора | 12mm |
| --- | --- |
| Материал диффузора | Керамический |
| Частота кроссовера | 14000Hz |

Аксессуары

| Кронштейн | 4 pieces |
| --- | --- |
| Распорки (проставки) | 4 pieces |
| Винты (самонарезающие, тип Parker) | Ø 4 x 25mm, 8 pieces |
| Гайка-клемма (L) | 8 pieces |
| Гайка-клемма (S) | 8 pieces |
| Уплотнительная прокладка | 2 piece(s) |
| Демпфер | 2 piece(s) |