# Усилитель звука телефонной трубки RA-290

# Особенности устройства

Накладной усилитель звука телефонной трубки RA-290 помогает пожилым и слабослышащим людям общаться по телефону без особых проблем. Достаточно надеть данный прибор на динамик телефона и послышится из усилителя громкий голос собеседника.

- Усиливает громкость звука телефонной трубки обычных телефонов

- Регулируемая громкость звука

- Установка  на  трубки проводных телефонов.

- Идеально подходит для лиц с ослабленным слухом

- Источник питания: 1 батарея размера AAA.

- Для закрепления на телефонной трубке усилитель снабжен эластичным ремнем.

- Внешний вид устройства

1. Микрофон        	        2. Динамик

3. Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания		4. Эластичный ремень

5. Крышка батарейного отсека

II. Использование устройства

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите батарею ААА в батарейный отсек, затем закройте крышку батарейного отсека.

2.Закрепите усилитель RA290 на телефонной трубке с помощью эластичного ремня. При этом микрофон усилителя должно находиться рядом с динамиком (телефонным капсюлем) трубки. Эластичный ремень имеет (по) два отверстия на обоих концах для регулировки степени прижима усилителя к телефонной трубке.

3. Включите усилитель и отрегулируйте громкость с помощью регулятора, совмещенного с выключателем питания.

4. После пользования усилителем выключите его с помощью регулятора, совмещенного с выключателем питания.