### Инструкция по замене картриджа Brother TN-2335/TN-2375

Устройства Brother имеетют  раздельные фотобарабан и тонер-картридж. Убедитесь, что вы заменяете только тонер-картридж, а не фотобарабан.
Информации о различиях тонер-картриджа и фотобарабана смотрите на сайте www.brother.ru

Информацию о номере модели тонер-картриджа см. на странице "Расходные материалы и принадлежности" для Вашего устройства Brother на сайте .www.brother.ru.

Для устранения сообщения Замените тонер следуйте инструкциям ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунках ниже представлена типовая модель устройства, которая может отличаться от вашей модели Brother.

- Проверьте, что устройство включено.

- Откройте переднюю крышку.

- Извлеките блок тонер-картриджа и фотобарабана из устройства.

- Нажмите вниз на фиксатор блокировки и извлеките тонер-картридж из фотобарабана.

- Распакуйте новый тонер-картридж и снимите защитную крышку. Вставьте новый тонер-картридж в фотобарабан так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком. При правильной установке картриджа фиксатор блокировки фотобарабана поднимется автоматически.

- Очистите коронирующий провод внутри фотобарабана, осторожно перемещая зелёную лапку слева направо и справа налево несколько раз.

Обязательно верните ползунок в исходное положение (). Стрелка на лапке должна быть на одной линии со стрелкой на фотобарабане. В противном случае на напечатанных страницах может появиться вертикальная полоса.

- Установите блок тонер-картриджа и фотобарабана обратно в устройство.

- Закройте переднюю крышку.

© 2001-2014 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.