Tefal PP 3019 / 5031

НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция

Обязательно прочесть перед использованием

............................................................

# Технические  характеристики

Минимальный вес:  10 кг.

Максимальный вес: 130 кг.

Цена деления: 100/200/500 г., в зависимости от выбранной Вами модели. Модели с ценой деления 100 г. имеют градацию:

100 г. до 100 кг.

200 г. от 100 до 130 кг.

Степень точности равна: +- 0,2% до 130 кг.

Все напольные весы ТЕФАЛ одобрены Французской метрологией или Службой мер и весов. Они также отвечают требованиям метрологии с точки зрения точности, надежности при температуре окружающей среды от 10(-40(C и влажности до 90%, требуемых этими регламентами. Имеется специальное клеймо на тыльной стороне весов.

1. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ

Снимите крышку в нижней части весов и вставте две (2) одинаковые щелочные батарейки LR06-АА с номинальным напряжением 1,5 вольта (проверте срок годности). Затем закройте крышку. / На  тыльной плоскости подсоедините новую щелочную батарейку 9 Вольт,   6LR61(Тип “Крона”). В зависимости от модели.

2 – ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСАМИ

- ВЗВЕШИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО утром ПОСЛЕ СНА (т.к. в течение дня Ваш вес может изменяться в результате приема пищи, особенностей диеты и физической активности). В противном случае  возможны значительные отклонения от истинного веса.

- УСТАНОВИТЕ НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, избегая касания стен  или других предметов.

- ВСТАВАТЬ НА ВЕСЫ СЛЕДУЕТ БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ И ОСТАВАТЬСЯ НА ВЕСАХ НЕПОДВИЖНО, так как весы очень чувствительны к любым движениям Вашего тела.

3 - ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЗВЕШИВАНИЕ

Внимание: Чтобы взвешивание было точным, включать весы следует тогда, когда они стоят на полу в том месте, где вы собираетесь взвешиваться. Если же они включатся в то время, когда вы их переносите, поставьте их в выбранное вами место и подождите несколько секунд, чтобы они отключилис.

- Весы стоят на полу

отключенные.

- ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСТАТЬ НА ВЕСЫ,

резко ударьте по верхней плоскости ногой.

- ПОДОЖДИТЕ три секунды,

пока не установятся нули.

- Вставайте на весы плавно, без резких движений и больше не двигайтесь. Через несколько секунд вы сможете увидеть ваш точный вес.

4 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

| Err | Oшибка - Не вставайте на весы до включения или |
| --- | --- |
|  | до установки нуля |

| BAT | Батарейка. Батарейку нужно заменить |
| --- | --- |

| STOP | Индикатор веса, превышающего 130 кг |
| --- | --- |

5 - ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

- Что делать, если табло ваших весов ТЕФАЛ не включается?

- убедитесь, что ваш удар ногой в центр площадки был достаточно сильным, чтобы включить весы.

- проверить состояние батарейки. если она подсела, замените. Внимание: если вы имеете запас батареек, то знайте, что батарейка не вставленная в какой-либо прибор,  хранится столько же времени, сколько работающая.

- Почему цифры появляются через несколько секунд?

Время показаний веса зависит от вашей способности стабилизироваться, стоя на весах, т.к. необходима полная неподвижность, чтобы весы смогли определить ваш вес и показать его. Общее  правило: чем больше вес, тем больше времени уходит на стабилизацию.

- Почему показания вашего веса на электронных весах отличается от механических?

Точность новых механических весов в 10 раз ниже, чем электронных ТЕФАЛ. По мере эксплуатации механических напольных весов, в которых имеются движущиеся детали, они изнашиваются и теряют точность, точность еще больше  уменьшается. Появляется тенденция показывать совсем не ваш вес. Кроме того, установка нуля при помощи винта может быть лишь приблизительной.

- Почему рекомендуется всегда взвешиваться на одних и тех же весах?

Во время изготовления приборов существуют отклонения калибровки в различных весах. Поэтому не исключено, что один экземпляр  может незначительно отличаться от другого.

Таким образом, взвешивание на одних и тех же весах и всегда в одинаковых условиях вам позволит проследить за точной эволюцией вашего веса.

6 - ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Никогда не погружайте весы в воду. Протирать их нужно тряпочкой. При хранении не ставьте какие-либо предметы на площадку. При транспортировке вынимайте батарейку.

7 - ГАРАНТИИ

Гарантия на весы ТЕФАЛ  от брака при изготовлении - 2 года, начиная от даты покупки.

Эта гарантия не распространяется на наши аппараты, если их разбирали или пользовались с нарушениями нашей инструкции.

Фирма ТЕФАЛ оставляет за собой право на любые модификации во внешнем виде и устройстве в процессе изготовления, которые могут быть произведены в интересах покупателя.

8 - ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ

- В случае каких-либо неполадок, позвоните нам перед тем, как возвращать аппарат.

- либо в нашу коммерческую службу № Verte: 05.21.31.24

- либо в один из пунктов фирмы, список которых прилагается.

- В случае, если вы вынуждены поменять весы, вышлите их посылкой, при этом позаботьтесь об очень тщательной упаковке, лучше в нашу фирменную коробку.

- при этом выньте батарейку,

- в письменном виде уточните вид брака,

- приложите для аппарата под гарантией отрывной правильно заполненный гарантийный талон. заверенный продавцом, либо дополненный кассовым чеком.