Зарядное устройство PowerBank  GPPB80GS

Инструкция по эксплуатации

|  | Основные характеристики зарядного устройства • Зарядное устройство, подключаемое через адаптер к сети АС 110 -240 В • Позволяет заряжать 1-4 никель-металлгидридных (NiMH) аккумулятора размеров АА или ААА. • Имеется 4 независимых канала заряда • Способы определения момента окончания заряда (индивидуально для каждого канала): - отрицательный спад напряжения (метод - Δ U) - контроль температуры - контроль безопасной продолжительности зарядаC1215 • Защита от перегрева • Контроль исправности аккумуляторов и исключение алкалиновых батареек • Удобные светодиодные индикаторы • Гарантированная безопасность Обязательно прочтите инструкцию перед использованием устройства. Сохраните инструкцию для последующего использования. Инструкция по эксплуатации 1. Позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов размеров АА или ААА в любых комбинациях. Каждый канал заряда способен заряжать только 1 аккумулятор (или АА или ААА). 2. Подключите GP адаптер 3,3 A к зарядному устройству и включите его в сеть. Или подключите автомобильный адаптер GP 12 В к устройству и к прикуривателю автомобиля Автомобильный адаптер имеется только в некоторых комплектах. 3. Откройте крышку аккумуляторного отсека нажатием на кнопку крышки. Установите аккумуляторы NiMH размеров АА и ААА в отсек, соблюдая полярность согласно указателям (+/-). Контактные площадки для аккумуляторов размеров АА и ААА расположены на внешней и внутренней частях зарядного слота соответственно. При установке аккумуляторов размера ААА в зарядный слот наклоните аккумуляторы и убедитесь в надежном контакте аккумуляторов с площадками. 4. Закройте крышку – убедитесь что она плотно закрыта, в противном случае процесс заряда происходить не будет. Нажмите на кнопку включения, должен загорится зеленый светодиод. При открывании крышки процесс заряда прерывается. 5. Медленно пульсирующие символы аккумуляторов и индикатора заряда свидетельствуют о происходящем процессе заряда. Состояние процесса заряда показывается u1085 на ЖК мониторе, значение на мониторе соответствует времени заряда, необходимому для достижения полного заряда. 6. Если в зарядное устройство ошибочно установлены щелочные первичные или перезаряжаемые элементы, а так же угольно- цинковые или литиевые элементы или неисправные аккумуляторы, то соответствующий символ аккумулятора и символ ошибки будут часто мигать, и процесс заряда происходить не будет. Все остальные символы аккумуляторов загораться не будут. 7. Обратите внимание на индикатор установки аккумуляторов для определения что положение символов аккумуляторов соответствует положениям аккумуляторов в зарядном слоте 8. Если зарядное устройство не работает должным образом, символы аккумуляторов и символ заряда загораться не будут, светодиодный зеленый индикатор и символ ошибки будут часто мигать, процесс заряда осуществляться не будет. 9. Символы аккумуляторов погаснут, как только аккумуляторы в соответствующих слотах полностью зарядятся и перейдут в режим дополнительного заряда. Символ контроля загорится когда все аккумуляторы будут заряжены. Время заряда на мониторе должно быть указано «0 мин». Подсветка и монитор отключатся через 5 минут. 10. После того как аккумуляторы заряжены, достаньте аккумуляторы, поставьте устройство на стол и нажмите на кнопку включения. 11. Источником питания цифровых часов является специальная часовая батарейка. Более детальная информация указана на рисунке. Используйте NiMH аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank РВ80GS совместно для получения максимального результата и безопасности. |
| --- | --- |

Рекомендации

1. Для новых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла

заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной

емкости. Если аккумуляторы хранились более одной недели,

зарядите их снова.

2. Аккумуляторы могут нагреваться в процессе заряда, после

полного заряда они постепенно остынут до комнатной

температуры.

3. Вентилятор включается одновременно с началом заряда. После

завершения заряда вентилятор может работать дополнительно до

5 минут для охлаждения аккумуляторов.

4. Длительность заряда может изменяться в зависимости от

емкости аккумуляторов. ( См. таблицу определения

длительности заряда).

5. Извлеките аккумуляторы из устройства, в котором они

используются, если предполагается, что оно не будет

применяться длительное время.

6. Если эксплуатационные свойства аккумуляторов значительно

ухудшились, то необходимо заменить их на новые.

7. Аккумуляторы должны быть извлечены из зарядного устройства

до того как они будут утилизированы.

8. При повреждении шнура питания он может быть заменен или

отремонтирован в авторизованном сервисном центре.

Осторожно

1. Зарядное устройство предназначено только для заряда

никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов.

2. Никогда не заряжайте в этом устройстве другие типы батарей,

такие как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы

или обычные (алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., заряд

которых может привести к вытеканию щелочи и повреждению

устройства, а также представлять опасность для пользователя.

3. Не допускается использование удлинителей и других

аксессуаров, не рекомендованных GP, применение которых

может привести к пожару, поражению электрическим током и

иным повреждениям.

4. Отключите зарядное устройство от сети, если необходима

чистка или когда оно не используется.

5. Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.

6. Не допускать попадания аккумуляторов и зарядного устройства

в огонь и воду. Не разбирать.

7. Предназначено для использования внутри помещений. Не

допускайте u1087 попадания зарядного устройства под дождь или

снег, а также в другие неблагоприятные условия.