Инструкция по сборке и установке подвеса BT8421

Рекомендуется для экранов размером от 22 до 37 дюйма

Преднозначено для плазм и  ЛСД с весом, не превышающим 35 кг.

Максимальное расстояние между отверстиями при монтаже по вертикали 250 мм/ по горизонтали 475 мм

Инструкция по безопасности:

Не устанавливайте подвес, пока не прочитаете инструкцию

Сохраните эту инструкцию для следующего демонтажа, монтажа

Неправильная установка/монтаж может привести к падению плазмы.

Прежде чем монтировать подвес, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов. Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством. Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Плазма должна  весить не больше рекомендованного веса 35 кг.

Подвес монтируется на стену горизонтально.

Убедитесь что после установки подвеса соблюдается  верный угол обзора, так же как и отсутствие возможного ослепления/бликов от электрического освещения.

Протирайте подвес сухой тряпочкой.

Компания Битеч не несет ответственности за какое-либо повреждение, нанесенное за счет неправильной сборки. Гарантия в таких случаях теряет силу.

Внимание: Подвес предназначен для использования плазмы с максимально допустимым указанным весом. Превышение веса  может привести к падению плазмы.

Во избежание падения панели проверяйте затяжку всех крепежных болтов. Изменение угла наклона подставки возможно только при отпущенных крепежных болтах.

Лист комплектующих:

a   кронштейн - 1

b   опоры держатели - 2

c   соединительная планка - 1

d   стеновые заглушки - 6

e   стеновые болты  - 6

f    выравнивающие колесики - 2

g   защитные прокладки - 2

h   стопорные болты - 2

I    длинный ключ – 1

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КРОНШТЕЙНА

1 Приложить раму к стене, расположив ее строго горизонтально и разметить на стене положение отверстий; 2 просверлить отверстия в стене диаметром 10 мм и глубиной не менее 50 мм; 3 вставить дюбели; 4 закрепить раму шурупами на стене; 5 закрепить опоры на задней стенке плазменной панели с помощью прилагаемых в комплекте метизов и втулок; 6 окончательно собрать опоры по схеме сборки; 7 собрать подставку согласно схеме и закрепить в нужном положении. Зафиксировать опоры поджимными винтами.