Саратовский электромеханический завод.

АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ВСЕВОЛНОВАЯ

«ЛОГО-Р-6М»

ПАСПОРТ

КШУР.339426.001ПС

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Антенна телевизионная приемная индивидуальная наружная предназначена для приема сигналов телевизионных программ, передаваемых с горизонтальной поляризацией в полосе частот по ГОСТ Р1269-99-I-II(48,5…100МГц),III(174…230 МГц) и IV (470…862 МГц)(каналы с 1по 69 МВ-ДМВ), а также сигналов  УКВ ЧМ радиостанций  в российском и европейском диапазонах вещания.

1.2 Антенна рассчитана для работы в интервале температур от -45 до +40С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25С.

1.3 Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения  в зоне неуверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны ,мощности телевизионного передатчика, рельефа местности, уровня помех и ряда других факторов.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Коэффициент стоячей волны  по напряжению в полосе частот, не более :

48,5…..100МГц……………………………………………………………………………………………………………………….4

170…230МГц………………………………………………………………………………………………………………………….3

470…862 МГц…………………………………………………………………………………………………………………………..2

2.2Коэффициент защитного действия в полосе частот, дБ, не менее:

48,5…..100МГц………………………………………………………………………………………………………………………..0

170….230МЩ……………………………………………………………………………………………………………………………0

470….862МГц…………………………………………………………………………………………………………………………12

2.3 Коэффициент усиления в полосе частот ,дБ, не менее :

48,5…100МГц……………………………………………………………………………………………………………………….1

170…230МГц………………………………………………………………………………………………………………………..4

470…862МГц…………………………………………………………………………………………………………………………..9

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-антенна «ЛОГО-Р-6М»

-вибратор МВ- диапазон L=1200мм,шт(сборный )………………………………………………………………..2

-гайка М6,шт…………………………………………………………………………………………………………………………..2

-паспорт, шт………………………………………………………………………………………………………………………………1

-упаковка, шт……………………………………………………………………………………………………………………………..1

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Вскрыть упаковку, убедиться в отсутствии механических повреждений. Все крепежные элементы должны быть плотно затянуты, электрические проводники не иметь нарушений изоляции.

4.2 Сборка вибратора МВ: ввернуть элемент вибратора длиной 500 мм в соответствующее место вибратора длинной 700 мм. При необходимости дотянуть пассатижами.

4.3Вставить наконечники проводников от усилителя согласующего устройства в соответствующие пазы изолятора (Рис.2)

4.4 Вставить гайки М6 в соответствующие пазы изоляторов как показано на Рис .2 .Ввернуть вибраторы в гайки М6через отверстие  в изоляторе и затянуть их до упора. В случае необходимости возможно дотянуть вибраторы с помощью пассатижей. При этом наконечники проводников прижмутся между гайкой и вибратором.

4.5 Присоединить F-разъем  коаксиального кабеля  к согласующему устройству.

4.6 Если расстояние от антенны до телеприемника превышает длину прилагаемого кабеля, необходимо нарастить  его, используя кабеля такого же типа.(750м)

4.7 Если телевизор имеет отдельные входа МВ и ДМВ , то необходимо переключать антенну при переходе с диапазона на диапазон, либо использовать устройства типа РТЛ-2.

4.8 Установить антенну на крыше или балконе, сориентировав ее на телецентр. При установки антенн надо стремиться к максимально возможной высоте.

4.9 Закрепить кабель на мачте с помощью хомутов ,изоленты или скоча.Не допускаеться чрезмерное натяжение кабеля.

5.УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для безопасного использования антенной необходимо снабдить ее защитным заземлением. Заземление подключается  к винту на узле крепежа антенны.

5.2 При установки антенны на крыше необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Антенна телевизионная индивидуальная  «ЛОГО-Р-6М» соответствует  КШУР.339426.001 и признана годной к эксплуатации.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие антенны  требованиям  КШУР.339426.001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации .

6.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения элементов и следы воздействия инструмента на вибраторах .При предъявлении рекламации обязательно наличие настоящего паспорта .

6.4 Претензии по работе с клиентами следует направлять по адресу :

410054 Россия,Саратов,а/я1334.

Тел/факс : (8452)35-33-77

Е-mail : remo@remoltd.com

http : www.remoltd.com

Рис №1 Внешний вид антенны		Рис №2 Схема сборки узла вибраторов МВ

Примечание : В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в Вашей антенне могут быть изменения ,неотмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры антенны.

ВНИМАНИЕ!

Ваша антенна укомплектована F-разьемом. Это эффективный ,надежный , герметичный метод соединения ВЧ- кабеля ,принятый во всем мире .Подключение коаксиального кабеля не требует специальных инструментов и навыков.

В качестве фидера рекомендуется использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, длинной не более 20 м, диаметр диэлектрика 4 мм (внешний диаметр 6 мм).Обращаем внимание ,что от качества применяемого кабеля зависит эффективность антенн. Если Вы применили  несоответствующий тип кабеля ,нормальная работа антенны не гарантируется .

МЕТОДИКА ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ В F –РАЗЪЕМ

С помощью ножа снять верхний слой изоляции  на длине 2 см и экранирующую оплетку завернуть  и натянуть на внешнюю изоляцию (направление стрелкой)

Зачистить центральный проводник («жилу») кабеля в соответствии с рисунком.

Повернуть вилку F –разъема на приготовленный кабель до упора .При необходимости обрезать лишний конец  «жилы  « до размера 4 мм.

Если вилка наворачивается  излишне свободно и не фиксируется на кабеле ,под завернутую оплетку намотать изоляционную ленту.

ВНИМАНИЕ! Запрещено пользоваться инструментом при соединение F –РАЗЪЕМА к ответственной части на корпусе усилителя (сумматора, ВЧ- трансформатора).

Не рекомендуется использовать с F-разъемом кабель с многожильным центральным проводником.

После подготовки, состыковать кабель с ответной частью F –РАЗЪЕМА, установленной на ВЧ –трансформаторе антенны ,при этом следить за четким вхождением центрального проводника в разъем .Завернуть место сочленения изоляционной лентой так, чтобы закрыть обе части разъема.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Если при использование антенны АТИНВ 1-60 МА изображение на 1-5 метровых  каналах имеет значительные искажения ,рекомендуется последовательно выворачивать вибраторы метрового диапазона (сначала –длинные ,потом – короткие).Если при этом изображение на метровых каналах улучшается ,возможна эксплуатация без части вибраторов или вообще без них.