Инструкция по эксплуатации

Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители.

Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank.

Вставьте никель-маталлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank соблюдая полярность. Избегайте переполюсовки.

Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью.

Красные светодиодные индикаторы горят в процессе заряда. Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройств от сети или извлечении из него аккумуляторов.

Внимание

Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.

GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.

Не используйте GP PowerBank для  заряда  никель-кадмиевых

аккумуляторов или щелочных батареек.

Не вставляйте в устройства одновременно аккумуляторы различных систем,   т.е.   никель-металгидридные  с никель-кадмиевыми,

щелочными батарейками и т.п.

Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.

Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.

Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.